政府采购公告

| 项目名称 | 内江市东兴区人民医院免疫组化染色机等医疗设备采购项目 | 项目编号 | 5110112019000019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 四川省内江市东兴区 |
| 公告类型 | 采购公告 | 公告发布时间 | 2019年3月5日 |
| 采购代理机构名称 | 内江融汇招标代理有限公司 | 项目包个数 | 1 |
| 采 购 人 | 内江市东兴区人民医院 |
| 各包描述 | 详见附件一 |
| 采购预算 | 1,327,500.00元 |
| 最高限价 | 最高限价：1,327,500.00元（其中包埋机最高限价：35,000.00元；摊烤片机最高限价：12,500.00元；冷冻切片机最高限价：400,000.00元；免疫组化染色机最高限价：560,000.00元；染色机最高限价：320,000.00元） |
| 投标保证金 | 金额：人民币20,000.00元（大写：贰万圆整） 交款方式:投标保证金应当以支票、汇票、本票或者投标人基本户开户银行出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式），供应商未按照招标文件要求提交投标保证金或保函的，作为无效响应。 （注：转账或电汇时请在附加信息处注明项目编号及用途） 收款单位：内江融汇招标代理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司内江汉安支行 帐 号：5105 0168 0043 0911 1888 交款截止时间：2019年3月27日 10时00分（所有递交方式均以到帐时间为准，若以保函方式提交的，需在递交投标文件截止时间前提交保函原件和基本户开户许可证复印件到代理机构财务室，且保函生效时间须在交款截止时间前。） 各供应商在退还保证金时应按格式要求填写保证金退还申请书 |
| 投标人资格条件 | （一）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求 1.1 资格要求： 1.1.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.1.2符合法律、行政法规规定的其他条件。 1.1.3本项目参加政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人前三年内不得具有行贿犯罪记录。 1.2 资质性要求： 1.2.1 投标人须符合《医疗器械监督管理条例》的要求。（仅限具体有医疗器械的适用） 1.3 其他类似效力要求： 1.3.1缴纳本次招标要求的投标保证金； 1.3.2授权参加本次投标活动的投标人代表证明材料。 二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求 2.1 资格要求： 2.1.1 所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》的要求；（仅限具体有医疗器械的适用） 2.1.2 投标人为非投标产品制造厂家时须提供产品制造厂家对投标产品的授权文件。(仅限进口产品适用） 2.2 资质性要求：无。 2.3 其他类似效力要求：无。 （二）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 1.1 应当提供的资格要求的有效相关证明材料： （1）①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④投标人若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。 （2）投标函原件。 （3）承诺函原件。 （4）非新成立公司须提供2017年度或2018年度财务状况报告复印件：投标人内部出具（应当包含资产负债表、利润表、现金流量表）或经第三方会计师事务所审计的完整有效的财务报告；新成立公司（投标人成立时间截至投标文件递交截止日不足一年的）提供由工商部门出具的公司章程； （5）投标人须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。 （6）提供投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录承诺函。（注：如不承诺或经核实属虚假承诺的，将做无效响应处理） 1.2 应当提供的资质性要求的相关证明材料： （1）投标人的医疗器械经营许可证复印件（一类医疗器械可不提供，二类仅提供医疗器械经营备案表；根据国办发【2017】41号政策要求“多证合一”的营业执照除外）。（仅限具体有医疗器械的适用） 注：根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致投标人无法提供该类证明材料的，投标人须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺。 1.3 应当提供的其他具有类似效力要求的相关证明材料： （1）法定代表人身份证复印件。 （2）法定代表人授权书原件和授权代表身份证复印件（投标人代表为非法定代表人时提供）。 （3）投标保证金交纳凭证复印件（保函提供保函复印件）。 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 2.1应当提供的资格要求的相关证明材料： （1）所投产品的医疗器械注册证和注册登记表复印件或国家新颁发的有效注册证复印件；（仅限具体有医疗器械的适用） （2）所投产品制造厂商的医疗器械生产许可证复印件；（仅限具体有医疗器械的适用，进口产品不提供） （3）投标人为非投标产品制造厂家时须提供产品制造厂家对投标产品的授权文件。（仅限进口产品适用） 2.2 应当提供的资质性要求的相关证明材料：无。 2.3 应当提供的其他类似效力要求的相关证明材料：无。 （三）本项目不接受联合体投标。 |
| 招标文件发售方式 | 现场发售，购买需携带以下资料： 1、单位介绍信（加盖单位鲜章）； 2、经办人身份证原件（备查），复印件(加盖单位鲜章)； 3、供应商报名登记表(加盖单位鲜章)（详见附件二）。 |
| 招标文件售价 | 招标文件售价及资料费：人民币300.00元/份。 （招标文件售出后费用不退，报名资格不能转让） |
| 招标文件发售起止时间 | 发售时间：2019年3月6日09:00至2019年3月12日17:00（法定节假日除外） |
| 招标文件发售地点 | 内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢。 |
| 递交投标文件截止时间和开标时间 | 2019年3月27日10:00（北京时间） |
| 开标地点 | 内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢。 |
| 采购人地址和联系方式 | 通讯地址：四川省内江市兴盛路 联系人：方老师 联系方式：0832-2184798 |
| 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1、促进中小企业发展 1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 2）支持监狱企业发展 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。 投标人为监狱企业的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（影印件加盖投标人公章）。 3）促进残疾人就业 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位视同小型、微型企业的。 以上政策不重复享受政策。 |
|  | 2、节能产品、环境标志产品、无限局域网产品 1）节能产品 A、根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）的规定，本次政府采购执行《节能产品政府采购清单》，《节能产品政府采购清单》所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。 B、在本项目采购公告发布之后，遇有最新一期《节能产品政府采购清单》发布的，同时执行上期或最新一期《节能产品政府采购清单》。 C、若本次采购项目属于列入强制采购品目范围产品的，应当强制采购；请供应商登录中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/仔细阅读查询，并严格按其规定要求使用列入强制采购节能产品清单范围内的产品参与投标；并且投标产品型号规格应当与节能产品清单型号规格一致（务必提供《节能产品政府采购清单》证明材料）；否则评标委员会不予以认定，后果自负。（实质性要求） 2）环境标志产品 A、根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，最新一期所列产品为政府优先采购产品。 B、在本项目采购公告发布之后，遇有最新一期《环境标志产品政府采购清单》发布的，同时执行上期或本期《环境标志产品政府采购清单》。 C、投标产品型号规格与环境标志清单型号规格须完全一致（台式计算机产品的性能参数还须与附件所列性能参数完全一致）的《环境标志产品政府采购清单》证明材料，否则评标委员会不予以认定（但不影响其投标有效性）。 3）无线局域网产品 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。投标人必须提供相关证明材料（但是本招标文件的采购项目清单或采购项目质量、技术服务内容要求中另有特殊规定的情形除外）。 注：1、对于节能产品采购清单、环境标志产品、无线局域网产品中的优先采购产品，同等情况下优先采购。本条所指“同等情况下”特指：采用最低评标价法评定标时经评标报价相同的情况；采用综合评分法评定标时，最后汇总综合得分相同的情况，但是评分细则表中已经有单独的政策性评分评标因素的，不再重复使用。以上政策不重复享受政策。 2、本采购项目是否属于节能产品或强制采购节能产品、环境标志产品、无线局域网产品，由评标委员会根据评标项目的具体情况而确定，投标人知道或应当知道自己投标报价产品是否列入政府采购扶持的产品范围，并承担相应的投标风险。 |
| 采购项目基本情况、用途、采购需求、数量、简要技术要求 | 详见附件一 |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 地址：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢 电 话：0832-8801000 传真：0832-8801000 |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联 系 人：杨老师 电 话：0832-8802006 传真：0832-8801000 |

附件一：

## 参数及性能要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参数及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包埋机 （不允许进口产品参与竞争） | 台 | 1 | 1、采用铝合金装饰外型设计，整体操作面宽大美观。 2、出蜡结构采用先进控制方式，彻底避免跑腊滴蜡现象。 3、显示屏采用液晶显示器，按键采用梅花形布局方式，操作直观方便。 4、定时开机：可设定一星期定时开机，方便使用，提高效率。 5、随机小冷台采用高性能压缩机，噪音小，可靠，可随时冷冻包埋好的组织。 6、大容量双保温缸。尺寸：248 mm×152 mm×60mm±10mm，存放组织更多，可干烧。 7、冷光无影照明，光线柔和、浅晰、节能、保护视力。 8、镊子孔加热，专利设计，对残蜡清除更方便。 9、带有回蜡槽，便于随时清理。 10、蜡嘴罩采用圆弧流线形设计，蜡流量可控，手控与脚控，方便使用。 11、蜡缸采用双重过热保护，二级过滤设计。 12、具有记忆和自动恢复功能，运行后自动保留预置温度。 13、具有独立八个温控系统（其中六路温度在30℃-80℃可调）。 14、功能及参数 14.1 工作电源：AC220V/50HZ ； 14.2 最大功率：750AV； 14.3 工作室温度范围：15℃至30℃； 14.4 石蜡缸温度： 30℃至80℃任意设定； 14.5 控温精度：±1%； 14.6 工作室相对湿度：最大80％； 14.7 蜡缸容量：5升 ( 可满足＞500个组织包埋用量)； 14.8 外形尺寸：600mm×620 mm×365 mm±10mm； 14.9 重量：60Kg±2kg； 14.10 LCD点阵屏动态显示； 14.11 具有可设定每天24小时定时开/关机和一个星期内任意一天开/关机功能； 14.12 可设定蜡缸、工作台、镊子座、双保温缸窒内温度30℃—80℃； 14.13 蜡阀、蜡管工作温度为30℃—80℃（可调）； 14.14 电子冰台工作设定温度-25℃—+15℃，可调整； 14.15 带修蜡仪，具有修蜡功能； 14.16 独立冷台-25℃-室温。 |
| 2 | 摊烤片机 （不允许进口产品参与竞争） | 台 | 1 | 1、机体表面采用APS静电，喷涂工艺，强度高、耐腐蚀。 2、该机采用单片机控制加温，使显示温度准确;多重过热保护，安全可靠。 3、操作方便、数字显示温度，一机多用。 4、烤箱内设置多层位烤片槽，可斜插或放入染色架两用。 5、可选配-侧部冷光源，是摊片看得更加清楚容易。 6、主要技术指标要求 6.1摊片升温：室温～99℃ ； 6.2烤片升温：室温～99℃； 6.3 烘片升温：室温～99℃； 6.4 一次烘片：染色架三个； 6.5 有时间控制，可定时烘烤； 6.6整机耗电：小于IKVA； 6.7电源：AC220V±10％,50HZ±1HZ； 6.8整机重量：≤25kg。 |
| 3 | 冷冻切片机 （不允许进口产品参与竞争） | 台 | 1 | 冷冻切片机，切片性能要优越，减少冰 晶的生成。 冷冻切片标本制冷点数量：18个制冷位 点。 ★切片刀架本身具备自动制冷功能。 样本头本身具备自动独立制冷功能。 ★刀架制冷方式为独立的刀架主动制。 冷，即刀架制冷时不依赖冷冻箱温度和压缩机。 刀架可以连续制冷，保持温度达-25℃以 下。 ★刀架控制水平进样。 为更精确地切片，要求样品头水平方向 不移动，仅在垂直方向移动。 触摸式液晶屏幕，操作快速、流畅。 10、使用舒适性强，贴合身形、LED直射照明，能见度好。 11、有磁力刀片转移工具，从而保证从刀架上移除刀片时不会割伤手。 12、有样品头切片回缩功能。 13、无人操作时，具有自动待机功能。 14、★冷冻箱消毒功能，采用气态雾化方式，非UV紫外线。 15、消毒功效经过认证有效，可针对各种病原体。 16、人体工程学设计，操作者更能够靠近冷冻箱。 17、样品头可以锁定在安全位置，保护操作人员。 18、有安全的刀架护刀器。 19、★速冻台制冷温度最低达到－60℃。 20、精细切片厚度范围：0.5～100μm。 21、★功能设置的所有操作键须全部集中在触摸式液晶屏幕上。 22、刀架进样水平距离为48mm±10mm。 23、样品垂直行程距离为64mm±10mm。 24、除霜功能灵活，可定时自动程序除霜，也可即时除霜。 |
| 4 | 免疫组化染色机（允许进口产品参与竞争） | 台 | 1 | 1、全自动免疫组化，免疫荧光染色仪。 2、可处理石蜡切片，冰冻切片，细胞涂片，骨髓片等。 3、★可同时染色48张切片。 4、试剂：42种。 5、★每日最大处理片量≥144片（8小时）。 6、★抗原修复与染色模块分体式设计，可批量并行处理切片。 7、★采用环保脱蜡液试剂，安全无害，并且包含水化及抗原修复功能。 8、★可调节试剂加样容量（100-1600ul）。 9、软件自带标准预置的抗原修复及染色程序，允许用户进行复杂的个性化的编程。 9、可与医院信息系统LIS连接，实现实时数据共享。 10、在线管理及远程监控：具有LAN Seat端口功能，可以组建局域网及城域网，实现任意多台仪器在线管理和远程监控。 11、★废液收集排放：有毒、无毒废液分开收集排放，减少有毒废液产量，节约实验室成本。 12、额外耗材及操作：相比传统手工操作，未增加额外耗材和人工操作。 13、UPS防断电功能：配备UPS不间断电源，可防止突然断电对仪器和实验的损害。 14、清洗维护：软件主动提醒清洗，自动执行清洗程序，维护简便，无额外清洗维护。 15、标签打印系统：标签打印机，打印防潮、耐腐、抗有机溶剂的标签。 16、抗原修复方式：采用大容量水浴修复，效果稳定均匀一致，可重复性好。 17、抗原修复温度：最高可达100℃，有防止沸腾模式。 18、抗原修复质控：温控曲线实时监控，结束后保存完整的温控曲线记录。 19、试剂探测系统：抗原修复具备自动探测液面功能及主动预警提示功能。 20、加样方式：恒定气流吹排覆盖液体后，可灵活选择试剂滴加区域，使玻片反应环境达到最佳。 21、试剂自动识别：全部试剂包括一抗、二抗均能自动识别，无需额外注册编辑。 22、试剂质量标准化：全球知名病理学家参与研发一抗，共同制定染色方案后预置于软件中。 23、染色过程：染色过程中室温反应，无需加热。 24、标签识别：二维码设计，可容纳海量临床病理信息，稳定性及保密性高。 25、标签信息溯源：任何时候扫描二维码标签都可对所有信息进行溯源检索。 26、自动清洗：仪器软件能定期自动提醒清洗并自动执行清洗程序。 27、文件打印系统：具有报告打印功能,并配备标准打印机，可打印实验记录和文件报告。 |
| 5 | 染色机 （不允许进口产品参与竞争） | 台 | 1 | 1、windows系统；染片速度≥600张玻片/小时。可连续追加染色架。 2、连续处理能力：同时染色玻片架数量≥36架。 3、自带可转动的彩色触摸控制屏（主控）。 4、纯中文操作界面，文字+图形显示模式，操作使用简单方便。 5、站点数：总站点数≥31个，其中包括试剂站点≥18个，水洗站点≥4个，烤缸≥3个，加载/卸载站点≥6个（可智能配置，其中4个缸可设置为试剂缸）。 6、★具有加温功能的试剂缸≥4个，利于切片脱蜡和苏木素染色，加温范围：室温～60°C 。可在屏幕开/关。 7、★标准试剂缸最大容量680-820ml，每个试剂缸位均可以单独设定振荡(速度、频率、幅度)功能。 8、三排试剂缸位+一排多功能缸位设计，任务处理能力更强大、更高效。 9、玻片篮运行方式：X-Y-Z运行轨迹。 10、可编辑程序数量≥200套；每套可编程步骤≥200步。 11、★具有语音提示功能：发生故障或者工作完成后，语音提示，提示频率、音量、次数可调。 12、具备质控功能，记录并可导出机器运转情况记录。 13、★试剂缸一次可容纳≥60张玻片。 14、可以对处理进行随时监控，包括运行过程中的实时状态监控。 15、具有试剂管理功能，对试剂使用次数、天数进行精确管理，提供用户适时更换试剂。 16、★具有染色置换功能：染色时不断将篮筐完全从试剂缸中提出，然后再次浸泡，可设定反复的次数及速度，因而可提高染色效果，防止高浓度药液导致染色发生不均或者串色。 17、★具有断电记忆功能，来电后提醒用户选择继续染色或者重新染色。 18、染色篮筐架材质能够防止不粘带任何药液，以免污染下一试剂缸中的药液。 19、尾气处理：活性炭吸附和废气抽排功能 20、可视的药液平面构造，可利用设备内的药液槽进行手工染色。 |

## （二）商务要求

1、交货期及地点

1.1▲交货日期：合同签订后50个工作日内。

1.2交货地点：内江市东兴区人民医院指定地点。

2、付款方式：验收合格1月内付50%，使用满半年付40%，使用满1年付余款10%。

3、安装调试及验收

3.1投标人负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的专业工具均由供应商负责提供。投标人应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

3.2货物到交货地点现场后，供应商2日内安排工程师到达交货地点现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在报价总价格中。

3.3投标人应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。产品安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.4必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

3.5 按国家相关验收规范进行。

4、售后服务

4.1提供有关资料及售后服务承诺。

4.2质量保证期：各产品有其他要求的以各产品要求为准,具体由供应商在响应文件中承诺。

4.3在质保期内免费提供备件并终身维修。保修期外免上门服务费及工时费,仅收取配件成本,常用配件应分项注明备件单价。

4.4故障维修，接医院通知后2小时内做出相应，24小时内到达现场解决故障。

4.5对使用科室及设备维修员进行日常使用操作培训、日常维护保养、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4.6质量保证期：所投产品保修期至少1年，自项目验收交付之日起12个月内连续运转良好（各产品有其他要求的以各产品要求为准,具体由投标人在投标文件中承诺）。

注：1、以上打“★”项的为本次招标项目的重要技术参数。

2、以上打“▲”项的为本次招标项目的实质性要求，不响应或负偏离为无效投标。

附件二：供应商报名登记表

供应商报名登记表

| 项目编号(必填） |  |
| --- | --- |
| 项目名称(必填） |  |
| 单位名称(必填） | (加盖鲜章) |
| 单位地址(必填） |  |
| 购买文件时间(必填） |  |
| 联系人(必填） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话(必填） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱(必填） |  |
| 备 注 |  |