全自动组织染色机设备招标技术要求及配置

| 序号 |  | 招标要求 | 投标方参数 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备概况 |  |  |  |
| 1 | 全自动组织染色机设备 | 要求各制造商提供产品的推出时间,同时软件必须是最新版本 |  |  |
| 2 | 设备型号及操作系统版本 | 提供 |  |  |
| 3 | 生产地 | 提供 |  |  |
| 4 | 数量 | 一台 |  |  |
| 二 | 设备合法销售有关文件 |  |  |  |
| 1 | 如为境外生产的产品需提供：FDA或CE | 提供复印件 |  |  |
| 2 | SFDA | 提供复印件 |  |  |
| 三 | 主要技术参数 |  |  |  |
| 1 | 1.原装进口 | 提供 |  |  |
| 2 | 2.全自动多功能烤染封片一体机，完全一体化工作流程：烤片，脱蜡，水化，染色，封片，干燥全程自动化 | 提供 |  |  |
| 3 | 3.可处理组织学和细胞学样本 | 提供 |  |  |
| 4 | 4.经过验证的循环染色方式，节省试剂成本，染色缸体积≤ 320ml | 提供 |  |  |
| 5 | 5.可一次加载不少于40张切片，不同切片架上载切片可应用不同染色程序 | 提供 |  |  |
| 6 | 6.灵活上载功能，相同时间，不同切片，不同染色步骤可同时进行，全程封染≤46分钟 | 提供 |  |  |
| 7 | 7.环保设计，内置排放单元，医院无须配备通风柜 | 提供 |  |  |
| 8 | 8.烤片温度：50-70度 | 提供 |  |  |
| 9 | 9.使用玻璃盖玻片进行封片，盖玻片大小：22-24*40-60 | 提供 |  |  |
| 10 | 10.切片架容量：每个玻片架可装载不少于10张玻片 | 提供 |  |  |
| 11 | 11.适用于细胞涂片和组织切片等多种封片处理 | 提供 |  |  |
| 12 | 12. 最大输入切片量：≥400张，最大处理量≥240片/小时，2000片/天 | 提供 |  |  |
| 13 | 13.独立的染色单元，废液废气单独排放，无毒试剂 | 提供 |  |  |
| 14 | 14.操作控制系统为触摸屏设计 | 提供 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 四 | 配置 |  |  |  |
|  | 全自动组织染色机主机一台，标准配置一套 | 提供 |  |  |
| 五 | 技术资料 |  |  |  |
| 1 | 操作手册 | 提供 |  |  |
| 2 | 维修手册：包括线路图、电路版位置图、检测、调试方法等 | 提供 |  |  |
| 3 | 操作手册 | 提供 |  |  |
| 4 | 维修手册：包括线路图、电路版位置图、检测、调试方法等 | 提供 |  |  |
| 5 | 维修密码 | 提供 |  |  |
| 6 | 维修软件 | 提供 |  |  |
| 7 | 基本维修软件：调试、校正、保养等 | 提供 |  |  |
| 7 | 检测软件 | 提供 |  |  |
| 六 | 售后服务 |  |  |  |
| 1 | 辽宁有维修站和维修工程师 | 提供 |  |  |
| 2 | 电话维修系统 | 提供800、400免费电话号码 |  |  |
| 3 | 维修响应速度 | 接到通知后48小时内到达（包括所有节假日） |  |  |
| 4 | 备件送达期限 | 国内2天、国外4天 |  |  |
| 5 | 包修期外故障修复 | 接到通知后48小时内修复，否则免费提供备用机。 |  |  |
| 6 | 设备停产后的备件供应 | 保证10年 |  |  |
| 7 | 设备包修期 | 一年 |  |  |
| 8 | 提供操作培训及计划 | 提供 |  |  |
| 9 | 提供维修培训及计划 | 提供 |  |  |
| 10 | 保证5年内系统软件免费升级 | 提供 |  |  |
| *七 | 其他要求 |  |  |  |
| 1 | 设备所有的部分必须是全新产品，不能有循环使用的部件 | 要求 |  |  |
| 2 | 标书中没有列出的标准配置的硬件和软件也必须提供 | 要求 |  |  |
| 3 | 标书中的软件和各项功能如需硬件或其他技术支持的，必须提供 | 要求 |  |  |
| 4 | 标书中的配置均属必配件，投标价包含标书中所有的配置和要求 | 要求 |  |  |
| 5 | 中标方在偏离的条款中也必须提供该条款里中标人具有的最好配置（无论是标准配置或选配件） | 要求 |  |  |
| 6 | 以上基本软件、临床应用软件、维修软件和技术资料等都必须随主机到达，不能随主机到达的请注明到达时间 | 要求 |  |  |
| 7 | 所有附属设备、第三方产品或加配设备必须具有SFDA证书 | 要求 |  |  |
| 8 | 列出配置清单并提供订货号 | 要求 |  |  |
| 9 | 列出包修期内须付费的耗材等清单和价格，未列出者视为免费包修范围。 | 要求 |  |  |
| 10 | 包修期外设备故障，待修复后只收取配件成本费，不收工时杂费。 | 要求 |  |  |