天津市武清区人民医院

设备采购项目-载玻片打号机

竞争性谈判文件

（项目编号：WQCG2019-282）

天津武清区人民医院（盖章）

法人代表人（盖章）

天津市武清区政府采购中心

2019.4

目录

第一部分  谈判邀请函	1

一、项目名称和编号	1

二、采购内容	1

三、供应商资质要求	1

四、获取谈判文件时间、地点、方式及谈判文件售价	1

五、提交响应文件时间及地点、谈判时间及地点	2

六、成交供应商须知	2

七、项目联系人及联系方式	2

八、采购人的名称、地址和联系方式	2

九、采购代理机构的名称、地址和联系方式	2

十、质疑方式	2

第二部分  谈判项目要求	3

一、项目内容	3

二、资格要求（实质性要求）	3

三、技术要求	4

四、商务要求	4

五、谈判程序	5

六、评定成交的方法	6

七、其他注意事项	7

项目需求书	9

投标产品配置清单	9

第三部分  谈判须知	12

A  说明	12

B  竞争性谈判文件说明	13

C  投标文件的编写	14

D  投标文件的递交	17

E  谈判程序及评标方法	18

F  授予合同	21

第四部分  合同一般条款	23

第五部分  合同特殊条款	26

第六部分  附件――投标文件格式	26

一、第一阶段投标文件格式	26

二、第二阶段投标文件格式	35

# 第一部分  谈判邀请函

受天津市武清区人民医院委托，天津市武清区政府采购中心将以竞争性谈判方式,对天津市武清区人民医院设备采购项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加谈判。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市武清区人民医院设备采购项目-载玻片打号机

（二）项目编号：WQCG2019- 282

二、项目内容

天津市武清区人民医院设备采购项目：“载玻片打号机”一台，预算35万元；经财政部门同意，具体详见附件。

本项目兼投不兼中。

三、项目需要落实的政府采购政策：

1.促进中小企业发展

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

2.支持监狱企业发展

根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

3.强制、优先采购节能产品

按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

4.优先采购环境标记产品

按照现行《财政部、环保部关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的环境标志产品采用优先采购的评标方法。

5.根据财库〔2017〕141号文件，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。本项目对残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、供应商资质要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）实质性资格要求

1、投标人须提供所投产品属于非医疗器械的证明材料；

2、若投标人是所投产品的生产厂家，须提供其厂家资质；若投标人不是所投产品的生产厂家，须提供其经营企业资质及所投设备生产厂商出具的针对本项目的授权书。

五、获取谈判文件时间、地点、方式及谈判文件售价

（一）获取谈判文件的时间：2019年4月2日至2019年4月4日，每日9:00-11:00，14:00-16:00（法定节假日除外）。

（二）获取谈判文件的地点：天津市武清区政府采购中心（武清区财政局后会议室）。

（三）获取谈判文件的方式：需携带以下资料原件和加盖公章的复印件购买。

1、投标人为制造商：需携带营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、所投产品属于非医疗器械的证明材料、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（企业所在地或采购人所在地检察院开具）、法定代表人授权委托书、法人资格证明、经办人身份证及其与单位签定的劳动合同、用人单位为其缴纳的社会基本养老保险凭证等相关文件的原件。及以上资料加盖公章的复印件一套。

2、投标人为代理商：需携带营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、制造商或区域总代理出具的针对本项目的授权书、所投产品属于非医疗器械的证明材料、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（企业所在地或采购人所在地检察院开具）、法定代表人授权委托书、法人资格证明、经办人身份证及其与单位签定的劳动合同、用人单位为其缴纳的社会基本养老保险凭证等相关文件的原件。及以上资料加盖公章的复印件一套。

（四）谈判文件的售价：招标文件售价为400元/包，标书一经售出，概不退还。

六、提交响应文件时间及地点、谈判时间及地点

（一）提交响应文件时间：2019年4月15日 10:30。

（二）提交响应文件地点：天津市武清区政府采购中心

（三）谈判时间：2019年4月15日 10:30。

（四）谈判地点：天津市武清区政府采购中心。

七、成交供应商须知

成交供应商须于成交公告发布之日起两个工作日内到天津市武清区政府采购中心领取成交通知书，逾期未领取者视同领取。成交供应商应按照规定的时限和程序完成政府采购合同的签订。

八、项目联系人及联系方式

（一）联系人：王雅青

（二）联系电话： 022-29302191

九、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市武清区人民医院

（二）采购人地址：天津市武清区杨村雍阳西道100号

（三）采购人联系人：王雅青

（四）采购人联系电话：022-29302191

十、采购代理机构的名称、地址和联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市武清区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市武清区雍阳东道12号

（三）采购代理机构联系电话：022-22173322

十一、质疑方式

供应商认为谈判文件存在倾向性、歧视性条款，损害其合法权益的，可以在获取谈判文件之日起7个工作日内，且在投标截止之日前，以书面形式向天津市武清区政府采购中心提出质疑，逾期不予受理。供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在质疑答复期满后15个工作日内，向同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十二、公告期限：招标公告的公告期限为3个工作日。

2019年 4月2日

# 第二部分  谈判项目要求

# 本项目就天津市武清区人民医院设备采购项目进行竞争性谈判，凡符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人，均可参加投标。投标产品应符合国家强制性技术标准。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

一、项目内容

“载玻片打号机”一台，详见用户需求书。

投标人投标时须提供所投产品详细配置清单，该清单在投标人被确认为成交供应商后，作为验收的依据。清单内容应包括详细配置及技术标准，并与交货时向采购人提供的产品说明书内容一致。

二、资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力，提供法人的营业执照等证明文件；

2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（二）实质性要求

1、投标人须提供所投产品属于非医疗器械的证明材料；

2、若投标人是所投产品的生产厂家，须提供其厂家资质材料；若投标人不是所投产品的生产厂家，须提供其公司的资质及所投设备生产厂商出具的针对本项目的授权书。

以上证件须提供原件。谈判文件中须附所有证件复印件加盖公章。

三、技术要求

具体需求详见第二部分附件——项目需求书。

四、商务要求

（一）报价要求

1. 报价以人民币填报。

2. 投标人所报价格为最优惠总价格，包含货物购置费、安装调试、备品备件费、运输费、质保期内售后服务及维修等相关费用。

3. 投标人所报价格不能低于成本报价。若低于成本报价，投标人又无具体理由表述清楚的，评标委员会认为报价明显不合理的将被予拒绝。

4. 不接受选择性的投标产品及报价。

5. 投标人负责提供所有设备的验收及售后服务，相关费用由投标人负责承担。

6. 商务报价既要有总报价，也要有各部分的明细报价。

（二）服务要求

详见项目需求书。

（三）交货要求

签订合同后三个月内。

（四）付款方式

签定合同，货到现场安装、调试完毕，验收合格后15个工作日内支付合同总额的30%货款，所有设备使用三个月后无质量问题支付合同总额的60%货款，自验收合格之日起1年后15个工作日内支付合同总额10%尾款（特殊情况以合同为准）。

（五）谈判有效期

本项目谈判有效期为60天。

（六）投标保证金和履约保证金

投标人应交纳人民币1万元作为投标保证金，未按规定递交投标保证金的投标人，将被视为未在实质上响应谈判文件，其投标文件将被拒绝。

注：投标人应在采购文件确定的提交投标文件截止时间前三天下午4：00以前（遇法定节假日再往前推），办妥收款人银行的投标保证金到帐确认手续。投标保证金的交付时间以收款人银行实际到帐为准，由于投标人的原因而造成投标保证金没有及时到帐的相关责任，由投标人自行负责。投标人可以采用现金、电汇、支票等方式缴纳投标保证金。现将投标保证金收款人名称、开户银行、帐号等公布如下：

收款人名称：天津市武清区人民医院

收款人地址：天津市武清区杨村雍阳西道100号

开户行名称：天津武清村镇银行营业部

开户行账号：103010101421007693

税务登记证号：12120 222 4012 886151

1联系电话：022-82192625

采用电汇方式的，投标保证金应从投标单位的注册地汇出，并注明用途、投标项目、联系人及电话，以便查对核实。交纳投标保证金单位名称必须与参加投标的投标单位名称一致。

投标保证金的退还：

1. 开评标结束后，本机构凭退款单位开具的企业往来专用收据，根据不同情况办理投标保证金的退还工作。

①对开评标过程中依法作为无效投标、废标或因投标方不足三家、投标方报价均超出采购人预算而造成的流标等，在开评标结束后五个工作日内向投标人退还投标保证金。

②对参加政府采购项目的投标人，在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交单位的投标保证金；在采购合同签定后五个工作日内退还成交单位的投标保证金。

③对其他情形的投标保证金退还及违约投标保证金的处理，依据招标文件及国家有关法律、法规执行。

2. 投标保证金退还一律按投标人提交投标保证金时的路径、银行帐号由银行予以无息返还，投标人应承担银行按规定收取的投标保证金退还的相关费用。

3. 退付投标保证金不采用现金方式。

本项目不收取履约保证金。

（七）其他要求

1. 投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。

2. 本项目由采购人自行验收。

五、谈判程序

（一）参加人员及要求

1. 投标人须由法定代表人或其授权的本单位正式员工作为委托代理人参加投标，随时准备对评委的询问予以解答。并于递交投标文件时提供由法定代表人签章授权书的原件，该代理人在委托书上应标明有效联系方式，该方式须保留至本项目评标或合同履行结束。

2. 法定代表人或其代理人参加谈判仪式时，须携带以下资料，以备查验，未按时提供的视为无效投标。

投标人为制造商：需携带营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、所投产品属于非医疗器械的证明材料、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（企业所在地或采购人所在地检察院开具）、投标保证金收据原件、法定代表人授权委托书、法人资格证明、经办人身份证及其与单位签定的劳动合同、用人单位为其缴纳的社会基本养老保险凭证等相关文件的原件。及以上资料加盖公章的复印件一套。

投标人为代理商：需携带营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、制造商或区域总代理出具的针对本项目的授权书、所投产品属于非医疗器械的证明材料复印件、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（企业所在地或采购人所在地检察院开具）、投标保证金收据原件、法定代表人授权委托书、法人资格证明、经办人身份证及其与单位签定的劳动合同、用人单位为其缴纳的社会基本养老保险凭证等相关文件的原件，及以上资料加盖公章的复印件一套。

谈判结束后，谈判小组为保证评标结果的准确和符合性，会组织开展复核工作。

（二）谈判步骤

详见竞争性谈判文件第三部分第24至29条。

（三）购买竞争性谈判文件

投标人应在信息公告发布后到天津市武清区政府采购中心（天津市武清区雍阳东道12号）购买竞争性谈判文件。

（四）投标文件的递交

按照规定的时间，投标人须携带纸质响应性技术文件和商务文件到本机构接受审查。

六、评定成交的方法

（一）采用“最低评标价法”的评标方法。

（二）不能满足竞争性谈判文件中任何一条实质性要求或经谈判小组认定有重大偏离的投标文件，不进入价格谈判阶段。

（三）如果几个投标人所投整包产品为同一品牌、同一型号时，在服务承诺符合竞争性谈判文件的情况下，报价最低的投标人入围评标阶段。

（四）按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

（五）谈判分为两个阶段

1. 对投标人的技术方案、产品性能、服务承诺、企业实力、业绩等方面进行综合评议，符合竞争性谈判文件要求的投标人进入第二阶段价格谈判。经谈判小组认定的不符合竞争性谈判文件要求的投标人不进入第二阶段价格谈判。

2. 对符合竞争性谈判文件要求的投标人进行价格谈判。

（六）成交候选供应商产生办法：全部满足竞争性谈判文件实质性要求，且符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的投标人作为成交候选供应商，由采购人确定成交供应商（注：最低报价是指最低评标价）。

（七）根据关于印发《天津市政府采购供应商诚信管理办法》的通知（津财采[2011]11号）的规定，对于一级不诚信行为供应商给予其报价5%的加价，二级不诚信行为供应商给予其报价7%的加价，三级不诚信行为供应商给予其报价10%的加价。

（八）出现以下任何情形取消投标资格：

1. 围标或陪标的；

2. 扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

3. 提供虚假材料谋取成交的；

4. 不按照竞争性谈判文件要求制作投标文件，复制竞争性谈判文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的；

5. 不实应答或虚假应标的。

七、其他注意事项

（一）请投标人在谈判前随时关注天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）。若有补充文件，请投标人将“补充文件回执”下载后盖上公章并扫描，发送至本机构。邮箱号为：     。至投标截止时间仍未收到“补充文件回执”的视为已熟知补充文件内容，接受补充文件所表述内容，并承担由此可能产生的风险。

（二）根据天津市财政局《关于转发财政部〈政府采购货物和服务招标投标管理办法〉的通知》的规定，对谈判开始后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

（三）投标文件编制要求

1. 本项目须提交两阶段投标文件，分别包括一份正本投标文件、二份副本投标文件。

其中，投标文件共分为资质文件、技术及商务文件（不含报价）和报价文件。

2. 第一阶段提交资质文件、技术及商务文件（不含报价）。

3. 第二阶段提交报价文件。

（四）其他

1.本部分如与竞争性谈判文件第二册（第三部分至第六部分）有不同之处，以本部分内容为准。

2. 谈判开始以后，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料（谈判小组和监督委员要求提供的除外）。

3. 投标人应在投标文件中对所提供的产品进行点对点应答，并逐一做出具体响应。

4. 在合同签订与执行过程中，出现下列情形的，将在天津市政府采购网上予以公布。

（1）不按时签订合同的；

（2）未在规定的时间内将合同送交我机构备案的；

（3）在合同执行过程中未按合同约定履约或不能提供现场条件导致不能履约的；

（4）其它经我机构认定应当公布的情况。

5. 在技术性审查时，具有下列情况之一的，其投标将被拒绝，如出现下述第（2）条情况的将列入供应商不诚信记录：

（1）投标文件主要技术条款的指标需技术资料支持，经评标专家判定为不响应采购文件要求的；

（2）投标文件技术条款中做虚假响应或与事实严重不符的；

（3）投标人复制竞争性谈判文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容；

（4）投标文件符合竞争性谈判文件中规定的无效标的其他技术条款。

6. 未及时提交合同或未按时交纳服务费的投标人，将被取消参加此后政府采购活动的资格。

7. 某品牌代理商因授权或资质等问题在谈判过程中发生争执，影响评标秩序，取消该品牌所有代理商本项目投标资格。

8. 投标人有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及竞争性谈判文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；无论是否参加答疑会和踏勘现场及提何问题，投标人必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

9. 投标人的诚信度及其行为将进行考核并记入投标人记录中。

10. 投标人认为竞争性谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可按照《关于规范政府采购供应商质疑处理工作有关事项的通知》（津财采[2010]14号）的规定提出质疑。

11. 投标人所投及交付产品中的软件应为正版软件，采购人如后期自行安装或更新软件的必须获得软件著作权人的使用授权。否则，出现软件版权纠纷问题与本机构无关。

12. 成交供应商须于成交公告发布之日起两个工作日内到本机构领取成交通知书，逾期未领取者视同领取，成交供应商按照规定的时限和程序完成政府采购合同的签订。

特别提示：第一阶段投标文件不得包含任何谈判报价内容及暗示谈判报价内容的资料，否则将视为无效投标。投标文件中应提供真诚投标承诺书。

## 项目需求书

目   录

一、武清区人民医院设备项目

二、“载玻片打号机”技术性能参数

三、“载玻片打号机”配置清单

详述要求

一、武清区人民医院设备项目

| 项目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 武清区人民医院“载玻片打号机”采购项目 | 1台 |
| 合 计 | 1台 |

二、“载玻片打号机”技术性能参数

（一）商务需求：

| 序号 | 需求条款 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人须提供所投产品属于非医疗器械的证明材料。 | 否 |  |
| 2 | 验收及相关费用由投标人负责。 | 否 |  |
| 3 | 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 | 否 |  |
| 4 | 交货期：签订合同之日起3个月内（特殊情况以合同为准）。 | 否 |  |
| 5 | 交货地点：采购人指定地点。 | 否 |  |

（二）技术需求：

| 采购项目名称 | 序号 | 需求条款 | 是否为实质性条款 | 原因说明 （实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 载 玻 片 打 号 机 | 1 | ★采用激光打印技术 | 是 | 免维护，无耗材 |
|  | 2 | 可打印各种油漆面玻片，适用于市售各品牌 | 否 |  |
|  | 3 | 打印清晰度≥2000dpi | 否 |  |
|  | 4 | 开机即可，无需预热，打印速度不少于每分钟15张载玻片。 | 否 |  |
|  | 5 | ★可打印各种符号、字符、汉字、二维码等,打印出医院名称、日期等信息。 | 是 | 方便储存管理 |
|  | 6 | 一次可装载不少于70张载玻片 | 否 |  |
|  | 7 | 需与医院信息化系统连接 | 否 |  |
|  | 8 | 具有WIFI、RJ45接口，可实现无线、有线连接 | 否 |  |
|  | 9 | 可进行指纹、密码登陆，方便统计操作人员工作量 | 否 |  |
|  | 10 | ★整机集成电脑，彩色触摸屏，windows操作系统，集成扫描仪 | 是 | 工作需要 |
|  | 11 | ★整机宽度≤20CM，可置于切片机旁，实现即时打印。 | 是 | 占位小，方便摆放 |

（三）配置需求：

| 采购项名称 | 序号 | 需求条款 | 数 量 | 是否为实质性条款 | 原因说明 （实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载玻片打号机 | 1 | 主机1台 | 1 | 否 |  |
|  | 2 | 电源线1根 | 1 | 否 |  |
|  | 3 | 操作手册1本 | 1 | 否 |  |

备注：实质性条款为必须满足项，否则将导致废标。

投标人代表签字：_______________

日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

# 第三部分  谈判须知

## A  说明

1. 适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于竞争性谈判文件中所述项目的货物及服务的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次谈判活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次谈判活动的机构，即“天津市武清区政府采购中心”。采购人及采购代理机构统称“招标采购单位”。

2.2 “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3 “竞争性谈判文件”系指采购代理机构向供应商发出的采购文件。

2.4 “投标文件”系指投标人向采购代理机构提交的第一阶段投标文件和第二阶段投标文件。

2.5 “货物”系指供应商按竞争性谈判文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指竞争性谈判文件规定供应商须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次竞争性谈判的最终解释权归为招标采购单位，当对一个问题有多种解释时，以招标采购单位解释为准。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标采购单位将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供谈判采购货物及服务的制造商或供应商。

4.2 符合竞争性谈判文件第二部分关于投标人资质要求的规定。

4.3 两个以上自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

4.3.1 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.3.2 联合体应当向招标采购单位提交联合协议。

4.3.3 联合体各方应当共同与采购人订立合同并履约。

5. 竞争性谈判的费用

无论谈判过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加竞争性谈判有关的费用。

## B  竞争性谈判文件说明

6. 竞争性谈判文件的构成

6.1 竞争性谈判文件用以阐明所需货物及服务、竞争性谈判程序和合同条款等。竞争性谈判文件由下述部分组成：

（1）谈判邀请函；

（2）谈判项目要求；

（3）谈判须知；

（4）合同一般条款；

（5）合同特殊条款；

（6）附件-----投标文件格式。

6.2 竞争性谈判文件以中文编印。

6.3 除非有特殊要求，竞争性谈判文件不单独提供谈判项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 竞争性谈判文件的修改

7.1 更正公告将构成竞争性谈判文件的一部分，对投标人有约束力。

7.2 在投标截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构可依据采购人或投标人要求澄清的问题而修改竞争性谈判文件，并以书面形式通知已购买竞争性谈判文件的每一投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

7.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑竞争性谈判文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间，并以书面形式通知已购买竞争性谈判文件的每一投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

8. 竞争性谈判文件的澄清

投标人对竞争性谈判文件有疑问，可在投标截止时间3天前按谈判邀请函中载明的地址以书面形式（包括信函、传真）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买竞争性谈判文件的每一投标人。

## C  投标文件的编写

9. 要求

9.1 投标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对竞争性谈判文件做出实质性响应，否则，投标文件可能被拒绝。

9.2 投标人应认真填写第六部分表格文件，并保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

9.3投标文件应胶装，并编制连续页码，否则按废标处理。

10. 谈判语言及计量单位

10.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则供应商将承担相应法律责任。未按上述规定提供中文文本的，谈判小组有权拒绝其投标。

10.2 除在竞争性谈判文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11. 投标文件的组成

11.1 第一阶段投标文件应包括以下内容：

（1）资质文件：包括本部分第15款规定的所有文件和第二部分资质要求中规定的所有文件（相关资料文件格式参见第六部分）；

（2）技术文件：含技术方案、设备清单、产品性能说明、点对点应答等内容（相关资料文件格式参见第六部分）；

（3）商务文件：含主要相关项目业绩、售后服务承诺、培训计划等内容（相关资料文件格式参见第六部分）；

（4）其他补充文件：指投标人认为需加以说明的其它内容。投标人也可以根据文件内容编排到其他相关部分中。

投标人应将投标文件资料按以上分类和排列顺序装订成册，并编写“第一阶段投标文件资料目录”。

第一阶段投标文件不得包含任何投标报价内容及暗示投标报价内容的资料，否则将视为无效投标。

11.2 第二阶段投标文件（报价文件）应包括下列部分：

报价书、报价一览表、报价分项一览表及投标人认为需加以说明的其它内容（相关资料文件格式参见第六部分）。投标人应将第二阶段投标文件单独装订成册。

12. 投标文件格式

投标人应按竞争性谈判文件第六部分中提供的两阶段投标文件格式完整、如实编写，未尽事宜可自行补充。

13. 报价

13.1 投标人对谈判所提供货物应提供分项单价及总价。

13.2 除特殊要求外，投标人对每种货物只允许有一个报价，采购代理机构不接受任何选择性的报价。

13.3 投标人按上述条款要求填写报价以便于谈判小组评审。

14. 货币

报价书、报价一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

15. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行谈判和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）竞争性谈判文件第二部分规定的资质文件；

（2）国家及行业对谈判项目规定的特殊资格证明文件；

（3）投标人对有能力履行投标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务和义务所做出的书面承诺；

（4）投标人具有履行合同所需的技术和生产能力的证明材料；

（5）投标人资信证明材料，即由会计师事务所审计的上一年度财务报告或银行等相关部门出具的资信证明；

（6）法定代表人（负责人）授权书（格式详见第六部分）。

16. 投标货物符合竞争性谈判文件规定的证明文件

16.1 投标人须提交证明其拟供货物和服务符合竞争性谈判文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据、并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）一份在竞争性谈判文件中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对采购人要求的技术规格进行评议，指出自己提供货物和服务是否做出实质性的响应并说明与技术规格条文的偏离。

17. 投标保证金

17.1 若竞争性谈判文件第二部分要求提供投标保证金的，投标人应在规定时间之前向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.2 投标保证金用于保护本次谈判免受因投标人的行为而蒙受的损失。

17.3 投标保证金应使用人民币支付，并采取下列任何一种方式提交：

（1）现金；

（2）支票；

（3）电汇。

17.4 投标人如以空头支票支付投标保证金的，投标人将承担相应的法律责任。

17.5未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为未在实质上响应竞争性谈判文件，其投标将被拒绝。

17.6未成交供应商的投标保证金，投标人可在采购结果公告发布后五个工作日内无息退回。因投标人的原因，未能及时退回投标保证金的，由投标人自行承担有关损失。

17.7成交供应商的投标保证金，可在合同签订后五个工作日内无息退回或抵作履约保证金的一部分。因投标人的原因，未能及时退回投标保证金的，由投标人自行承担有关损失。

18. 谈判有效期

18.1 谈判有效期为谈判开始之日起60天。投标文件中规定的有效期短于60天的，其投标将被拒绝。

18.2 特殊情况下，招标采购单位可于谈判有效期满之前，以书面形式向投标人提出延长谈判有效期的要求，答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。

19. 投标文件的签署及规定

19.1 投标人按照谈判须知的要求准备纸质两阶段投标文件（正本和副本）及投标文件电子版光盘，纸质投标文件装订成册。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本与副本如有差异，以正本为准。谈判当日在规定时间递交纸质投标文件，方被确认为有效投标。

19.2 投标文件正本和副本须用不褪色的黑色墨水书写或打印并由正式授权的投标人代表签字、盖章。

19.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不得行间插字、涂抹或增删。若有修改须投标人盖章，并由投标人代表签字。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封、标记

20.1 投标人应将纸质投标文件正本和副本分别装订成册，并分别用信封密封完好，每一密封信封上注明“于              正式谈判之前（指谈判邀请函中规定的谈判日期及时间）不准启封”的字样，同时在密封处盖章。

20.2 投标人应在信封上注明正本或副本、项目名称、项目编号、投标包（项）号、投标人名称、投标人地址、邮编、联系电话、投标人代表、法定代表人等内容。

20.3 未按竞争性谈判文件规定要求密封和标记的，字迹模糊无法辨认的，均将视为无效投标，并对投标人误投或过早启封概不负责。

20.4 电话、传真及其它形式的投标概不接受。

20.5 每个投标人只能提交一份投标文件，一经投标，无论投标结果如何，其投标文件恕不退还。

21. 递交投标文件

21.1 如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按20.1-20.2中的规定进行密封和标记后，按谈判注明的时间和地址送至采购代理机构。

21.2 采购代理机构在谈判邀请函中规定的地址收到第一阶段投标文件的时间应不迟于谈判邀请函中规定的投标截止时间。

21.3 采购代理机构可根据本须知的规定，通过修改竞争性谈判文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

21.4 第二阶段投标文件在投标人入围第二阶段价格谈判时提交至采购代理机构。

22. 迟交的投标文件

按规定采购代理机构将拒绝或原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

23. 投标文件的修改和撤消

23.1 投标人在递交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤消的书面通知。

23.2 投标人的修改或撤回的书面通知应按本须知第19条和第20条的规定进行编制、签署、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

23.3 在投标截止时间之后，未经采购代理机构许可，投标人不得对其投标文件进行修改。

23.4 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期届满前撤消其投标。

## E  谈判程序及评标方法

24. 投标文件的开启

24.1 采购代理机构在谈判邀请函中规定的时间和地点组织谈判，投标人代表必须出席，以接受身份查验。

24.2 谈判过程中，采购代理机构将组织监督委员查验投标文件密封情况，确认无误后拆封，并查验投标人的如下证件：

投标人为制造商：需携带营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、所投产品属于非医疗器械的证明材料、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（企业所在地或采购人所在地检察院开具）、投标保证金收据原件、法定代表人授权委托书、法人资格证明、经办人身份证及其与单位签定的劳动合同、用人单位为其缴纳的社会基本养老保险凭证等相关文件的原件。及以上资料加盖公章的复印件一套。

投标人为代理商：需携带营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、制造商出具的针对本项目的唯一授权书、所投产品属于非医疗器械的证明材料复印件、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（企业所在地或采购人所在地检察院开具）、投标保证金收据原件、法定代表人授权委托书、法人资格证明、经办人身份证及其与单位签定的劳动合同、用人单位为其缴纳的社会基本养老保险凭证等相关文件的原件。及以上资料加盖公章的复印件一套。

24.3 按规定，同意撤回的投标文件将不予开封并原封退回。

24.4 采购代理机构按规定作开标记录，存档备查。

25. 谈判小组

25.1 采购代理机构将根据采购项目的特点组建谈判小组，其成员由政府采购管理部门抽取的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二。

25.2 谈判小组负责审查投标文件是否符合竞争性谈判文件的要求，并进行审查、询问、评估和比较。谈判小组认为必要时，可向投标人进行询问。谈判期间，投标人代表必须在场准备接受询问，对提出的问题进行澄清，并作出书面答复。

25.3 谈判小组负责完成全部谈判过程，向采购代理机构提出经所有谈判小组成员签字的书面谈判小组意见。

26. 对投标文件的初步审查和响应性的确定

26.1 资格性检查。谈判开始后，采购代理机构将组织谈判小组审查投标文件的内容是否完整，要求的投标保证金（若竞争性谈判文件第二部分要求提交投标保证金的）是否已提供，文件签署是否正确，投标文件是否符合竞争性谈判文件的要求。

26.2 投标人如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

（1）竞争性谈判文件要求提供投标保证金的，投标人未提供投标保证金或投标保证金金额不足或投标保函的有效期短于谈判有效期的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）投标文件（正本）中资格证明文件（第二部分中规定须提交的资格证明文件）不全或未实质性响应竞争性谈判文件要求的；

（4）投标文件无法定代表人（负责人）或其有效委托的授权人的签字，或未按竞争性谈判文件的要求加盖公章的，或授权期限不符合要求的；

（5）不满足竞争性谈判文件实质性要求的；

（6）谈判有效期短于竞争性谈判文件要求的；

（7）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（8）第一阶段投标文件中含有报价或暗示报价内容的。

27. 两阶段谈判程序

27.1 投标文件初审

谈判小组和监督委员按照本部分第26条的规定对各投标人的投标文件进行初步审查和响应性确定，不符合竞争性谈判文件要求的投标人取消谈判资格。

27.2 竞争性谈判采用两阶段谈判的方式进行，第一阶段进行技术和部分商务内容（不含价格）的谈判。第二阶段进行价格谈判。第一阶段谈判结束后，投标文件中技术方案和商务内容无重大偏离的投标人方可进入第二阶段的价格谈判。

27.3 第一阶段技术和商务谈判

（1）谈判开始后，首先由谈判小组对初审合格的投标文件进行审阅。要求提供样品的，采购代理机构将组织谈判小组成员对样品进行测评；

（2）为了有助于对投标内容进行审查、评估和比较，谈判小组有权向投标人询问，请投标人澄清其投标内容，或就投标内容与投标人进行进一步谈判。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑、澄清及谈判；

（3）谈判过程中，谈判小组根据谈判的情况可以做出修改竞争性谈判文件的决定，采购代理机构会以书面形式通知所有参加谈判的投标人。投标人应根据谈判小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的投标文件将被视为无效投标；

（4）澄清或谈判的答复，应全部以书面形式在规定的时间内完成，并须由投标人代表签署，作为投标文件的一部分，对投标人具有约束力。

27.4 第二阶段价格谈判

（1）采购代理机构将对第二阶段报价文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

①报价文件中报价一览表内容与报价文件中报价分项一览表内容不一致的，以报价一览表为准；

②报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

采购代理机构将要求投标人按上述修改错误的方法调整报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

（2）进入价格谈判的投标人有均等的报价机会，投标人应在谈判小组规定的时间内完成报价，超过规定时间的报价将被拒绝；

（3）每一轮报价的修改全部为书面的，并须由投标人代表签署，作为报价文件的一部分，对投标人具有约束力。

28. 谈判原则和评标方法

28.1 谈判小组将根据竞争性谈判文件确定的谈判原则和评标方法对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的投标进行评估和比较。

28.2 谈判原则

（1）竞争性谈判文件是评定成交的依据，谈判工作严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行；

（2）在谈判中执行“公平、公正、择优”的原则，维护采购人和投标人的合法、正当的权益；

（3）不以最低价格作为确定获得谈判成功的唯一依据；

（4）对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。

28.3 评标方法

竞争性谈判采用最低评标价法，即以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

29. 保密及其他注意事项

29.1 谈判是竞争性谈判的重要环节，谈判工作在谈判小组内独立进行。谈判小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

29.2 在谈判期间，投标人不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则将会导致其投标被拒绝。

29.3 投标人在谈判过程中，如试图向采购代理机构施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

29.4 为保证谈判的公正性，在谈判过程中，谈判小组成员不得与投标人代表私下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得也不应将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

## F  授予合同

30. 成交供应商的产生

30.1 采购人可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

30.2 采购人按照相关法律法规的规定和竞争性谈判文件的要求确认成交供应商。

31. 合同授予标准

严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行谈判，择优确定成交供应商。除第33条规定外，实质上响应竞争性谈判文件且满足下列条件者为成交候选供应商。

按评审后的投标报价由低到高顺序确定成交候选供应商。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定成交候选供应商。谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

32. 成交结果确认

32.1 谈判小组将对排名第一的成交候选供应商是否具备履行合同义务的资格进行最终审查。

32.2最终审查将根据投标人提交的资格证明文件和其它认为必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术、生产和供货能力及其信誉进行审查。

32.3 如果审查通过，采购人将按照相关法律法规的规定和竞争性谈判文件的要求确认成交供应商，并将合同授予该投标人。如果审查没有通过，谈判小组将对下一个排名的成交候选供应商作类似的审查。

33. 授予合同时变更数量的权力

在授予合同时，采购人按照相关规定有权对谈判中确定的货物和服务的采购数量予以增加或减少，但价格和其它的条款与条件不得改变。

34. 取消采购任务

采购人按照有关法律法规的规定，在授予合同之前有权取消采购任务。

35. 结果通知

35.1 谈判有效期届满之前，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

35.2 若有投标保证金的，采购代理机构在发出《成交通知书》的同时，通知未成交供应商按照本须知第17条的规定退缴其投标保证金。

35.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

35.4 在采购过程中，供应商如认为竞争性谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，依法在知道其权益受到损害的七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出，本机构将依据有关规定进行处理。

36. 签订合同

36.1 采购代理机构组织成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人洽谈合同条款。

36.2 竞争性谈判文件、成交供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

37. 履约保证金

37.1 若竞争性谈判文件第二部分要求提交履约保证金的，合同签订前，成交供应商须向采购代理机构提交合同金额10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货到验收合格之日。履约保证金应使用人民币支付，并采取下列任何一种方式提交：

（1）现金；

（2）银行支票；

（3）电汇。

37.2 成交供应商自行承担与按规定提供履约保证金有关的全部费用。

37.3 如果成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购代理机构有权没收其履约保证金。

38. 成交决定的撤消

如果成交供应商没有按照第36条的规定执行，招标采购单位将有权撤消该成交决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标采购单位可将合同授予下一个成交候选供应商，或重新组织采购。

39. 合同转让

39.1 合同的转包、分包要严格按照投标文件进行，成交供应商应在投标文件中明确此类事项。

39.2 合同未经采购人（包括买方和最终用户）同意，成交供应商不得转让合同，转包或分包。

40. 合同款项支付方式

40.1 采购人直接支付。

40.2 国库集中支付。

# 第四部分  合同一般条款

需方：天津市武清区人民医院

供方：

供、需双方根据    年  月  日天津市武清区政府采购中心关于              项目（项目编号：        -  -  ）的谈判结果和竞争性谈判文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

一、货物名称：

货物型号：

生产厂家：

货物原产地：

货物数量：

货物单价：

货物总价款：

大写：

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3． 供方对所提供的货物提供     年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于      年     月      日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：       ），并于      年     月      日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收，必要时天津市武清区政府采购中心将与政府采购监督员及相关人员协同监督验收。需方验收供方所交的货物后填写“合同履约情况验收报告”并交由政府采购中心存档备查。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

合同签定后，货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后 15个工作日内支付合同总额 30 %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起3 个月后 15个工作日内支付合同总额 60 %的货款；一年后 15 个工作日内支付其余 10 %的货款。

实行国库集中支付付款日期从合同送至政府采购中心签收后第二日起开始计算，供方开户银行：                         ，行号：              ，

帐    号：                                                。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。余款应在验收合格之日起一年后15日内支付，如有设备质量或其他问题需延期支付余款的，需方应在验收合格之日起一年内书面函告供方和天津市武清区政府采购中心，否则，视同同意支付余款。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30% 的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向天津市武清区政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式六份，供需双方各持一份，政府采购管理办公室持三份，政府采购中心持一份，均具同等效力，签字盖章后生效。

需方（公章）：                          供方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

时间：    年     月     日             时间：    年     月     日

# 第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由成交供应商和需求方根据项目的具体情况协商拟订。

附件1.合同设备清单

附件2.保修及售后服务承诺

附件3.供应商应答表

# 第六部分  附件

# ―、投标文件格式一、第一阶段投标文件格式

说     明

1、第一阶段投标文件是投标人在投标截止时间前提交的资质、技术和商务等文件。

2、第一阶段投标文件须分正本、副本单独装订（胶装）、密封。

3、第一阶段投标文件中不得包含谈判价格及任何与谈判价格相关的内容或暗示。

附件1

谈判书

致：天津市武清区政府采购中心

根据贵方为天津市               项目的竞争性谈判邀请（项目编号：         ），投标人代表             （姓名/职务）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称、地址）提交下述文件正本_ 份、副本 _份、投标文件电子版光盘_ 份。

1. 资质文件

1.1 营业执照副本复印件

1.2 法定代表人授权书

…………

2. 技术文件

2.1 货物分项一览表

2.2 投标产品点对点应答表

…………

3. 商务文件

3.1 近三年主要相关项目业绩一览表

3.2 售后服务承诺及培训内容

…………

4. 其他补充文件

…………

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

2. 投标人已详细审查全部竞争性谈判文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并认为本竞争性谈判文件公平、公正，不存在倾向性内容。

3. 本项目自开始谈判之日起有效期为60天。

4. 谈判开始后，如投标人在谈判有效期内撤回投标文件，谈判保证金将被采购代理机构没收。

5. 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与竞争性谈判有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或参与的任何投标。

6. 与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

投标人代表签字：

附件2

货物分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件3

投标产品点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 谈判要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格要求 |
| 资信要求 |
| 投标人实施能力（若有） |
| 技术要求 |
| 付款方式 |
| 服务要求 |
| 交货要求 |

注：

1. 不如实填写负偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 谈判要求指竞争性谈判文件中规定的具体要求。

3. 投标应答指投标人的实际情况。

4. 偏离说明指谈判要求与投标应答之间的不同之处。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件4

近三年主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 验收报告或用户出具的成功履行合同的相关证明材料 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若竞争性谈判文件第二部分要求提供投标人实施能力的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件5

售后服务承诺及培训内容

（由投标人提供）

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件6

授权书

兹授权我单位          （投标人代表名称），身份证号                 代表                          （投标人名称）进行                     项目（项目编号：        -  -  ）的谈判，此授权至      年      月      日有效，特此证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）签字：

年    月   日

附件7

真诚投标承诺书

天津市武清区政府采购中心：

本投标人愿意参与“                       项目（        -  -  ）”的投标，并作出如下承诺：

1. 未与其他任何公司/个人达成固定价格的协议。

2. 在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；

（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务；

3. 保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》承担商品价值双倍的赔偿；同时承担采购人依据现行的国家法律法规追究的其他责任。

4. 保证递交的投标文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）投标价格；（2）交货期；（3）业绩；（4）资质文件；（5）技术响应；（6）服务及履约情况；

特此承诺。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件8

依法缴纳税收和社会保险承诺书

我单位现参与                        项目（项目编号：        -  -  ），并作出如下承诺：

我单位依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受采购人的检查验证。

如违反上述承诺，我单位将按照《天津市政府采购供应商诚信管理办法》的规定接受处罚，并通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

## 二、第二阶段投标文件格式

说明

1、第二阶段投标文件是投标人在入围第二阶段价格谈判时提交的报价文件。

2、第二阶段投标文件须分正本和副本，单独装订（胶装）、密封。

3、所有价格应按谈判须知所规定的货币单位填写。所报价格真实、准确无误。

4、对于分包的项目，投标人须提交以下全部文件；对于只分项不分包的项目，投标人须提交除《报价一览表》外的全部文件。

附件9

报价书

致：天津市武清区政府采购中心

根据贵方为                      项目（项目编号：        -  -  ）的竞争性谈判邀请，签字代表                （姓名/职务）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称、地址）提交下述文件正本_份、副本_份、投标文件电子版光盘_ 份。

1. 报价一览表

2. 报价分项一览表

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附谈判报价表中规定的应提供和交付的货物谈判总价分别为

第    包                  报价         元（注明币种）

大写                    （文字表述）。

第    包                  报价         元（注明币种）

大写                    （文字表述）。

………………………………………………

2. 投标人已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

3. 两个阶段投标文件一一对应、不可分割，共同构成我方对本项目的所有承诺。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件10

报价一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包： |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二包： |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件11

报价分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 国内/外 | 省内/外 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 报价分项一览表中应列明报价一览表中每项的分项内容。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________