蕉岭县人民医院

医疗设备采购

招

标

文

件

招标编号：201904HG333

广东意达招标采购有限公司 编制

2019年5月

目   录

第一部分:投标邀请书…………………………………………1-1

第二部分:采购项目内容………………………………………2-1

第三部分:投标人须知…………………………………………3-1

第四部分:合同书格式…………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分　投标邀请书

广东意达招标采购有限公司 （以下简称“采购代理机构”）受蕉岭县人民医院（以下简称“采购人”）的委托，对 蕉岭县人民医院医疗设备采购 项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、招标编号：201904HG333

二、项目名称：蕉岭县人民医院医疗设备采购

三、采购预算：人民币  243.38  万元

四、采购数量：3个包。

五、采购项目内容及需求 (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) ：

1、采购项目内容:

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节镜及动力系统 | 1 | 套 | 160 | 允许进口产品 |
| 2 | 染色机 | 1 | 套 | 15.90 |  |
|  | 脱水机 | 1 | 套 | 13.30 |  |
|  | 快速高温高压灭菌器 | 1 | 套 | 4.68 |  |
| 3 | 全自动免疫分析仪 | 1 | 套 | 22.00 |  |
|  | 全自动血流变分析仪 | 1 | 套 | 15.50 |  |
|  | 全自动特定蛋白分析仪 | 1 | 套 | 12.00 |  |

2、采购项目要求：详见招标文件第二部分《采购项目内容》；

投标人可对个别包或全部包进行投标，但应对包内所有的内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标。

六、供应商资格：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织；

2、投标人必须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；

3、投标人所投设备必须具有《医疗器械注册证》；

4、投标人(关节镜及关节镜动力抛光系统)如提供进口设备参与投标且不是所投设备制造商的，

必须提供有效的销售许可证书或代理销售许可证书或授权书（多层代理关系证明文件须明晰）；

5、投标人应提供本公告发布之日起在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询情况证明（提

供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖投标人公章），如有被列入失信被执行人、重

大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共

和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动，否则在查核后

将被拒绝；

6、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

7、本项目不接受联合体投标；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

符合以上资格要求的供应商，评标委员会将以 公开报名 的方式确定其投标资格。

说明：

获取招标文件的方式：自行前往购买。（购买招标文件需递交以下资料并加盖公章及填写采购代理机构制作的报名登记表）

- 法人或者其他组织的营业执照、国税、地税登记证副本复印件或三证合一营业执照副本复

印件；

- 法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件，如非法定代表人前来购买的，还需提

供法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件。

温馨提示：投标人在购买招标文件后应在广东省政府采购网www.gdgpo.com完成供应商用户注册。

七、符合资格的供应商应当在2019年5月10日至2019年5月16日期间上午8：30-11：30，下午14：30-17：30（北京时间）期间，法定节假日除外，到广东意达招标采购有限公司（详细地址：梅州市梅江区江北秋云桥头秋苑路26-9（金苑小区金苑酒家斜对面））购买招标文件，招标文件每套售价 200元，售后不退。

八、投标截止时间：2019年5月31日上午9：30（北京时间）。

九、提交投标文件时间：2019年5月31日上午9：00-9：30（北京时间）。

十、提交文件递交地点：梅州市梅江区江北秋云桥头秋苑路26-9（金苑小区金苑酒家斜对面）（广东意达招标采购有限公司）

十一、开标时间：2019年5月31日上午9：30（北京时间）。

十二、开标地点：梅州市梅江区江北秋云桥头秋苑路26-9（金苑小区金苑酒家斜对面）（广东意达招标采购有限公司）

十三、本公告期限（5个工作日）自2019年5月10日至2019年5月16日止。

十四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购代理机构：广东意达招标采购有限公司

采购代理机构联系人：陈小姐、谢先生

采购代理机构电话：0753-2292508

采购代理机构传真：0753-2292538

采购代理机构联系地址：梅州市梅江区江北秋云桥头秋苑路26-9（金苑小区金苑酒家斜对面）

2、采购人：蕉岭县人民医院

采购人联系人：黄女士

电话：0753-7863173

联系地址：蕉岭县蕉城镇环东路1号

采购单位项目负责人：黄女士

项目负责人电话：0753-7863173

广东意达招标采购有限公司

2019年5月9日

第二部分:采购项目内容

包一

一、采购项目需求一览表及技术参数要求

1、采购项目需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否为进口产口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节镜及动力系统 | 1 | 套 | 是 | 是 |

- 技术参数

关节镜及动力系统技术参数

1.超高清三晶片摄像系统

1.1超高清摄像系统，视频输出可在三种模式分辨率间切换：1280×1024 (HD)、720p、1080p（HDTV）格式；

1.2▲1/3英寸 逐行扫描 CMOS传感器，分辨率达到1920×1080；（该条参数须附厂家产品彩页证明）

1.3信噪比：＞62 dB；（该条参数须附产品检测报告证明）

1.4▲水平分辨率：≥ 1000线；（该条参数须附产品检测报告或厂家产品彩页证明）具有 16：9 和 4:3 两种输出模式；

1.5视频信号输出：DVI × 2（数字视频接口）、S-Video；

1.6内置菜单含红增益/红偏色，蓝增益/蓝偏色参数调节，优化色彩偏好设置；

1.7内置菜单含亮度峰值、亮度聚焦区域参数调节，优化亮度偏好设置；

1.8▲主机面板≥3.5英寸触摸屏，含中文操作菜单；

1.9主机面板上可设置亮度、缩放、白平衡、拍照、录像；

1.10▲具有至少八种专业手术模式选择：含关节镜、腹腔镜、膀胱镜、耳鼻喉科、柔性内窥镜、宫腔镜等；（该条参数须附产品说明书或产品照片证明）

1.11摄像头遥控按键编程功能 ≥ 14种，包括白平衡，图像的放大、缩小，循环数字变焦，亮度增大、减小，术野拍照及摄像功能，设备控制等；

1.12▲摄像头控制按键≥4 个，可自定义设置其遥控功能；

1.13摄像系统可选配升级声控功能。

2.LED冷光源

2.1医用冷光源色温6000K，接近自然光；

2.2 LED冷光源，不需要更换灯泡；

2.3具备待机保护功能，开机自检；

2.4▲光纤卡口为万用接口，可不用光纤转换头直接连接任何品牌的光纤，便于手术室日常使用；（该条参数须附厂家产品彩页证明）

2.5具有多国语言操作界面，语言设置 ≥15种，包括简体中文。

2.6灯泡带射频装置，摄像主机可自动识别灯泡；

2.7▲冷光源具有液晶操作屏，屏幕尺寸≥ 3.5英寸；

2.8电气安全具备医用设备电气安全CF-1类标准能够应用于心脏手术。

3.LED医用有线监视器

3.1▲与摄像系统同一品牌生产，保证图像传输质量；

3.2 26英寸液晶显示器，LED背光技术 ；

3.3 16:9显示比例，屏幕上下无黑边；

3.4不少于8种专业手术设置，与主机的多种专业设置更好匹配（该条参数须附产品图片证明）；

3.5屏幕左下方快捷键设置，操作简便，画面影像效果≥3种，包括：画中画、画上画、画外画；

3.6具有两路信号输入接口，可实现双镜联合微创手术图像显示。

4.电动强力高速关节刨削、打磨系统及射频消融系统

4.1主机

4.1.1▲主机控制台具有功能≥2种，即射频消融和刨削两种功能；

4.1.2通过控制台或脚踏开关，可以控制射频消融电极及刨削手机两种功能,控制方式≥2种,即控制台和脚踏,并可控制射频消融电极及刨削手机；

4.1.3▲控制台及脚踏均设有快速切换按钮，可实现射频消功能及刨削功能的之间的快速互换；

4.1.4▲具有用户偏好设置功能，可通过专用界面进行自定义设置。可设置功能 ≥ 9 种。包括：射频切割功率，凝血功率、刨削最大最小转速，往复转转速率、射频电极手柄/刨削手机/脚踏开关的按钮功能分配，刨削启动触发功能模式选择；

4.1.5控制台具备USB接口，实现用户个性化设置信息的导入；

4.1.6主机可存储多个用户偏好设置，可以医生姓名保存自定义设置，实现快速检索选定设置；

4.1.7具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥ 5.4 英寸；

4.1.8液晶显示屏具有背光照明，亮度可调，对比度可调；

4.1.9液晶屏幕显示显示参数信息 ≥11种，包括：射频刨削功能提示，刀头种类，脚踏连接提示，射频切割凝血功能提示，射频切割功率档位，凝血功率档位，连接射频电极名称，连接刨削刀头名称，刨削正转反转往复转功能提示，刨削转速显示，刨削手机按键触发启动模式；

4.1.10可实时显示所接纳刨削刀头，射频电极名称及工作状态，功率，转速等信息,如能明确是最好；

4.1.11主机具备声音提示功能，声音音提示信号 ≥ 8种，包括射频消融提示，刨削手机提示，系统自检，周边设备连接提示，射频电极连接提示，刨削刀头连接提示，射频切割模式提示，射频凝血模式提示，系统报错；

4.1.12具有射频消融电极自动识别功能；

4.1.13射频输出最大功率≥400瓦，功率强劲；

4.1.14射频消融切割功率多档可调，调节档位≥11 极，提供不同切割效果；

4.1.15射频消融凝血功率多档可调，调节档位≥3极，提供不同凝血效果；

4.1.16刨削功能，具备3种运转控制模式：包括：无级变速，非无级变速，One Touch；

4.1.17可以兼容刨削手机种类≥4种。

4.2脚踏

4.2.1全封闭，防水设计，防水等级IPX7级  【IPX7 Water-tight Equipment】；

4.2.2具有压力感应，实现无级变速功能；

4.2.3控制按键数量≥5个，包括正转，反转，往复转，无级变速，冲洗功能、手机切换；

4.2.4按键可个性化自定义编程，可设定脚踏多种控制功能，设定种类 ≥ 20种，包括：正转反转，速度增加，速度减少，冲水开关，冲洗方式，冲洗增减，强力Flush冲水，高低速度切换，无极变速，往复转切换，运行方式切换（无极变速，非无极变速，单速），手机切换，摇窗功能，单触开关（One Touch）；

4.2.5底部防滑；

4.2.6防静电 。

4.3操作手柄

4.3.1带有射频识别技术RFID（Radio Frequency Identification），自动识别各种刨刀及磨头型号，并自动激活与之最匹配的运转模式；

4.3.2▲单向转最高速≥12,000 rpm，多档可调；往复转，最高转速≥3000 cpm，多档可调；

4.3.3按键式刀头释放，刀头拆装简单，无需工具；

4.3.4▲4种刨削手机可选，包括带手控手机，无手控手机，180度手控反向手机，小关节刨削手机；

4.3.5手控按键具有不同颜色及数字标识；

4.3.6具有向前，向后，往复转功能具有顺时针,逆时针,往复转功能。具备可360°旋转带角度的吸引接头，吸引力强，避免管路缠绕现象；

4.3.7马达类型：无碳刷，无霍尔元件；

4.3.8无需水冷；

4.3.9▲手机按键依用户需要进行可编程，编程功能≥8种：包括启动停止，冲水，正转，反转，往复转，高速低速切换，转速增加，转速减少，摇窗功能等；

4.3.10具备自动扭力反馈系统；

4.3.11 3种转速控制模式：无级变速功能、不无级变速功能、单触控制；

4.3.12可高温高压消毒；

4.3.13刨削手柄自动识别插入的刀头；

4.3.14刨削手机不含线缆重量小于280g；

4.3.15吸引控制调节功能；

4.3.16具备刨削刀头摇窗功能Jog，可精确控制刀头的开口位置。

5.刨削刀头

5.1刀头种类≥70种；

5.2刀头均自带射频识别装置，插入主机会显示相应的速率；

5.3刀头具备直型刀头，带角度刀头，超细刀头，加长刀头等种类，满足膝关节，肩关节，小关节，髋关节关节不同手术需要；

5.4具有小关节专用，髋关节专用系列刨削刀头；

5.5刀头具有专业手术设计品种≥5种，满足特殊手术需求。

6.射频消融电极

6.1▲射频消融电极工作具有低温特性，在中等灌流下，射频周边组织平均温度上升≤1摄氏度，最大上升温度≤2.1摄氏度；

6.2双极射频消融技术，无需使用负极板；

6.3射频电极一体化电缆设计；

6.4采用自动识别技术，主机可自动识别射频消融电极，并快速配置相应电极最佳设定值；

6.5输出功率强劲，射频最大输出功率≥400瓦；

6.6多种射频消融刀头可选，种类≥10种 ，具备抽吸型、消融型、切除型和小关节手术型等满足不同手术需要；

6.7射频消融操作控制方式大于等于2种，手动控制或脚踏控制；

6.8射频消融电极具备可弯曲功能，适应特定手术部位，最大弯曲角度≥45°；

6.9射频消融刀头具备可吸引功能刀头种类，方便清理术野；

6.10▲射频输出功率具有11级切割功率可调，3级凝血功率可调；

6.11▲可通过软件编程进行所有型号射频消融刀头切割及凝固等级进行个性化设置。

7.关节镜

7.1▲有效景深3-100mm

7.2具备1.9mm、2.7mm和4mm多种直径选择，并具备120mm、140mm、165mm多种长度选择、大于三种角度选择，可满足不同关节部位手术；

7.3可高温高压消毒，有明确auto-clavable标识

8.基础膝关节手术手动手术器械

8.1具备3.0mm和3.4mm多种直径选择；

8.2具备0°、45°和90°多种角度选择。

8.3可满足基本膝关节手术

9.配置清单

| 产品名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1488HD 3芯片摄像控制单元 | 1 | 业界最高3cmos摄像系统 |
| 1488HD 摄像头，C-mount | 1 | 超高清摄像头，可兼容关节镜、腹腔镜、宫腔镜等 |
| 光学转换口 | 1 | 20mm光学调焦环，适用于关节镜与腹腔镜手术 |
| 医用监视器 | 1 | 26寸，Vision Pro LED监视器 |
| 医用内窥镜冷光源 | 1 | L9000医用内窥镜冷光源，与2-6.5mm光纤均通用，无须更换灯泡 |
| 导光束 | 1 | 导光束，通用光纤设计，可兼容所有主流品牌光源和镜子，可高温高压消毒，直径6.5mm，长300cm |
| 关节镜 | 1 | Ideal-Eyes HD 30° 4.0mm 关节镜，可高温高压消毒,工作长度 140 mm |
| 套管与穿刺锥 | 1 | 5.8毫米快速锁定套管,带旋转活塞2个 |
|  | 1 | 与5.8毫米快速锁定套管配套的穿刺锥 |
|  | 1 | 与5.8毫米快速锁定套管配套的闭孔器 |
| 基础手术器械 | 2 | 3.0mm 探针 |
|  | 1 | 3.4mm大口直咬钳 |
|  | 1 | 3.4MM 45°左弯头篮钳 |
|  | 1 | 3.4MM 90°右弯头篮钳 |
|  | 1 | 3.4MM30°右弯钩形剪刀 |
|  | 1 | 3.4mm 带锁扣软组织抓钳 |
|  | 1 | 3.4MM 后咬钳 |
|  | 1 | 3.4mm,30°,向右大嘴篮钳 |
|  | 1 | 3.4mm,30°,向左大嘴篮钳 |
| 动力射频消融系统 | 1 | Crossfire射频消融加刨削主机 |
|  | 1 | Crossfire主机的脚控开关 |
|  | 1 | FORMULA高速刨削器手柄,不带手控开关 |
| 刨削刀头 | 1 | 4.0MM打磨头(每盒5只)，12刃设计，作用面平滑，多用于对骨组织进行大面积修整。 |
|  | 1 | 4.0mm,强力刨削头 |
| 射频消融电极 | 5 | 带吸引射频消融电极，4.0mm, 135mm, 90-S Max消融电极 |
|  | 1 | 3.5mm, 135mm, 90-S消融电极 |
| 台车 | 1 | 国产定制，自带气动监视器吊臂，四层 |

注：1、采购项目内容中所述的技术规格、参数、要求或参照的品牌、型号等仅为方便描述而没有限制性，所描述的货物参数及相关性能要求为最基本的要求，投标人可选用优于或等于采购项目内容的货物进行投标；

2、带“▲”号为重要技术参数,但不作为废标条款。

二、项目要求：

1、货物必须是制造商原装、全新、在中国范围内合法销售的知名品牌，符合国家及该产品的出厂标准并提供出厂合格等质量证明文件。

2、货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

4、中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

5、若投标人提供进口货物需保证这些货物进口的合法性并提供相应的商检、海关等文件，承担法律责任。

三、售后服务要求

1、所有货物保证在交付采购人使用之日起，承诺 1 年免费售后服务质量保证期，终身维护，在质保期内中标供应商免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

2、中标供应商保证长期良好的售后服务和零配件供应。

3、采购人按中标价格和数量向中标供应商采购本项目货物后，若需增加采购相同品牌型号的货物，中标供应商必须按相同的配置和不高于中标价格销售给采购人。

4、中标供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同类产品。

5、在保用的期限内，系统产品货物出现故障的，无偿为采购人维修或者更换相应货物，并保证采购人的正常使用；中标供应商应在接到故障通知后2小时之内响应， 10小时内到现场，一般情况在24小时内须排除故障，特殊情况需与采购人说明情况，并提供代用货物，保证采购人的正常工作使用。

6、所有货物均由中标供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好。

7、中标供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。中标供应商将货物、产品介绍说明资料（原装彩印）作为投标文件附件一并提供。

四、培训要求

培训地点：用户指定地点

1、要求供应商免费负责提供有关货物功能、安装、操作、维护等培训。

1）安装调试完成并交付使用后一星期内提供由工程师授课的不少于1天的技术培训，包括新机现场（机旁）培训。

2）根据采购人的需要，要在货物交付使用后三年内提供每年不少于2次由工程师授课的技术培训。

2、技术人员经过培训后，能充分了解货物的原理和流程，能熟练地掌握操作方法，并能及时排除部分货物故障。

五、包装和发运要求

1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求；

2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或者行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或者损坏，由供货商承担一切责任。

六、交货时间、安装调试时间及交货地点

1、交货时间、安装调试时间：自签订合同之日起 60 个日历日内；

2、交货地点：蕉岭县人民医院。

七、验收要求

1、依文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收；

2、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理；

3、如商检或者货物测试中发现货物性能指标或者功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，货物使用单位有权拒收并要求赔偿；

4、验收时供应商负责将全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等到文档汇集成册交付采购人。

5、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的货物，则按违约处理。

八、付款要求

合同货款按下列要求支付：

1、签订合同后，货物安装完毕并通过采购人组织的验收合格后15个工作日内支付合同总价的70%，

如中标供应商全面履行合同的相关条款，从第一次付款之日算起，满1年后15个工作日内，付清合同总价30%的余款。（不计利息）。

2、付款方式：银行转账支付。

3、采购人第一次支付货款时，中标供应商应向采购人提供所订合同金额的全额正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。中标供应商开具的发票必须真实、合法、有效、且符合《中华人民共和国发票管理办法》中所规定的相关条款，并且发票可在相应网站上查询真伪。否则，由中标供应商承担相应的法律责任。

包二

一、采购项目需求一览表及技术参数要求

1、采购项目需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 染色机 | 1 | 套 | 是 |
| 2 | 脱水机 | 1 | 套 | 是 |
| 3 | 快速高温高压灭菌器 | 1 | 套 | 是 |

- 技术参数

染色机技术参数

1.空气净化装置。应用新一代环保设计理念，采用双重净化功能，应用光触媒材料及活性炭吸附全密封内循环过滤，确保工作人员身体健康。

2. ▲喷淋浸流式水洗方式，上面分两层直接冲洗进水，下面排水，无交叉传染，洗片更彻底更干净。

3.具有自动找位功能，程序运行结束时具有声响提示。

4.可贮存十二种不同程序，以满足不同染色要求。

5.具有全方位的异常保护功能及声响提示，以免损坏设备。

6.自动运行过程中可随意添加小标本。

7.大屏幕液晶显示，全中文菜单，人机对话模式操作简单。

8. ▲液缸数量：15个试剂缸  单缸容量：500ml

9. ▲标本吊兰筐；每个吊篮可盛载玻片50片，全不锈钢耐腐蚀吊篮筐。

10.每缸可处理时间：1秒~59分钟

11.单缸浸留时间：0~999秒内任意设定

12.搅拌时间：连续

13.电源：220V±10%    50HZ

14.功率：≤300W

15.▲外形尺寸：长1020mm×宽540mm×高490mm

16.配置清单

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物组织自动染色机 |  | 1台 |
| 2 | 电源线 |  | 1根 |
| 3 | 保险管 | （5A/2个、2A/6个） | 8个 |
| 4 | 吊篮 |  | 2只 |
| 5 | 进水管 |  | 2 米 |
| 6 | 排水管 |  | 3米 |
| 7 | 内六方板手 | （4#、5#） | 各1只 |
| 8 | 十字起子（短） |  | 1只 |
| 9 | 十字起子（长） |  | 1只 |
| 10 | 管箍 |  | 2个 |

脱水机技术参数

1.智能化的组织自动脱水机。

2.可预存十六套程序。

3.大屏幕液晶显示，全中文菜单，取款机式对话操作。

4.▲具有预防卡缸的异常保护功能，可随时要求石蜡缸加温。

5.在停电后石蜡能保持熔化，继续工作16-18小时。

6.可以柔性编程，使标本可从任意缸开始，到任意缸结束。

7.▲加温方式为水浴加热，采用二级安全保护设计，安全可靠。

8.环保健康型罩式脱水机，采用先进的光触媒和全密封活性炭空气内循环过滤系统，彻底消除微弱气体挥发，确保工作人员身体健康。

9.样本起缸，净化系统同步启动。

10.液缸数量：12缸（最后3个为石蜡缸）。

11.▲单缸容积2000ml ,每次可装标准包埋盒100只左右。

12.延时起缸时间:1～240小时(10天)内任意设定.

13.每缸可处理时间：1分钟～240小时任意设定。

14.温度控制：室温～99℃。

15.起缸停留滴漏时间：1～240秒可调

16.抖缸搅拌：每15秒一次,抖动次数可调

17.电源：220V±22V  50Hz±1Hz。

18.外形尺寸：长1295mm×宽551mm×高648m

19.配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能程控生物 组织自动脱水机 | 1台 |
| 2 | 吊篮 | 2只 |
| 3 | 电源线 | 1根 |
| 4 | 保险管（5A/15A） | 4个 |
| 5 | 水管 | 2 根 |
| 6 | 水位标识牌 | 1个 |
| 7 | 粘构 | 2个 |
| 8 | 内六方板手（4#、5#） | 各1只 |

快速高温高压灭菌器技术参数染色机技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 拨杆式快开门结构 |
| 2 | 304不锈钢材质，自胀式密封圈 |
| 3 | 智能化自动控制灭菌循环程序 |
| 4 | 设定温度时间采用一键式操作方式 |
| 5 | 数码液晶窗中文显示运行状态 |
| 6 | 灭菌温度可选设定范围50℃-134℃ |
| 7 | 灭菌时间可调设定范围0-99h |
| 8 | 具有断水保护控制，安全联锁装置 |
| 9 | 灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机 |
| 10 | 内排气装置（灭菌结束无蒸汽外排现象） |
| 11 | 容积：80升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW |
| 12 | 灭菌室尺寸：φ370×600（mm），毛重：120Kg |
| 13 | 包装尺寸：660×780×1330（mm），仪器净尺寸：560×630×1150（mm） |
| 14 | 本设备设计压力：0.24Mpa ，最高工作压力：0.217Mpa |
| 主要元件清单 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 压力开关 |  | 1个 |
| 2 | 温控探头 | PT100 | 1个 |
| 3 | 固态继电器 | 440V 40A | 1个 |
| 4 | 空气开关 | 250V 15A | 1个 |
| 5 | 电热管 | 3500W | 1支 |
| 6 | 弹簧式安全阀 | 0.217-0.24Mpa | 1个 |
| 7 | 放汽阀 | 0.25Mpa | 1个 |
| 8 | 压力表 | 0-0.4Mpa | 1个 |
| 9 | 密封圈 | 硅胶 | 1个 |
| 10 | 集气水箱 |  | 1个 |
| 装箱单 |
| 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1台 |
| 2 | 产品使用说明书 | 1份 |
| 3 | 产品质量跟踪卡 | 1份 |
| 4 | 压力容器合格证书 | 1份 |
| 5 | 网兰 | 2只（直径×高度：φ350×190mm） （直径×高度：φ350×360mm） |

注：1、采购项目内容中所述的技术规格、参数、要求或参照的品牌、型号等仅为方便描述而没有限制性，所描述的货物参数及相关性能要求为最基本的要求，投标人可选用优于或等于采购项目内容的货物进行投标；

2、带“▲”号为重要技术参数,但不作为废标条款。

二、项目要求：

1、货物必须是制造商原装、全新、在中国范围内合法销售的知名品牌，符合国家及该产品的出厂标准并提供出厂合格等质量证明文件。

2、货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

4、中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

三、售后服务要求

1、所有货物保证在交付采购人使用之日起，承诺 3 年免费售后服务质量保证期，终身维护，在质保期内中标供应商免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

2、中标供应商保证长期良好的售后服务和零配件供应。

3、采购人按中标价格和数量向中标供应商采购本项目货物后，若需增加采购相同品牌型号的货物，中标供应商必须按相同的配置和不高于中标价格销售给采购人。

4、中标供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同类产品。

5、在保用的期限内，系统产品货物出现故障的，无偿为采购人维修或者更换相应货物，并保证采购人的正常使用；中标供应商应在接到故障通知后2小时之内响应， 10小时内到现场，一般情况在24小时内须排除故障，特殊情况需与采购人说明情况，并提供代用货物，保证采购人的正常工作使用。

6、所有货物均由中标供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好。

7、中标供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。中标供应商将货物、产品介绍说明资料（原装彩印）作为投标文件附件一并提供。

四、培训要求

培训地点：用户指定地点

1、要求供应商免费负责提供有关货物功能、安装、操作、维护等培训。

1）安装调试完成并交付使用后一星期内提供由工程师授课的不少于1天的技术培训，包括新机现场（机旁）培训。

2）根据采购人的需要，要在货物交付使用后三年内提供每年不少于2次由工程师授课的技术培训。

2、技术人员经过培训后，能充分了解货物的原理和流程，能熟练地掌握操作方法，并能及时排除部分货物故障。

五、包装和发运要求

1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求；

2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或者行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或者损坏，由供货商承担一切责任。

六、交货时间、安装调试时间及交货地点

1、交货时间、安装调试时间：自签订合同之日起 30 个日历日内；

2、交货地点：蕉岭县人民医院。

七、验收要求

1、依文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收；

2、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理；

3、如商检或者货物测试中发现货物性能指标或者功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，货物使用单位有权拒收并要求赔偿；

4、验收时供应商负责将全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等到文档汇集成册交付采购人。

5、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的货物，则按违约处理。

八、付款要求

合同货款按下列要求支付：

1、签订合同后，货物安装完毕并通过采购人组织的验收合格后15个工作日内支付合同总价的70%，

如中标供应商全面履行合同的相关条款，从第一次付款之日算起，满1年后15个工作日内，付清合同总价30%的余款。（不计利息）。

2、付款方式：银行转账支付。

3、采购人第一次支付货款时，中标供应商应向采购人提供所订合同金额的全额正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。中标供应商开具的发票必须真实、合法、有效、且符合《中华人民共和国发票管理办法》中所规定的相关条款，并且发票可在相应网站上查询真伪。否则，由中标供应商承担相应的法律责任。

包三

一、采购项目需求一览表及技术参数要求

1、采购项目需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫分析仪 | 1 | 套 | 是 |
| 2 | 全自动血流变分析仪 | 1 | 套 | 是 |
| 3 | 全自动特定蛋白分析仪 | 1 | 套 | 是 |

2、技术参数

全自动免疫分析仪技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光源 | 670nm 红色激光 |
| 2▲ | 测试速度 | 150T/小时 |
| 3 | 环境温度 | 18-32℃ |
| 4 | 工作电源 | 额定电压 220V～；额定频率 50Hz |
| 5 | 体积 | 720mm×620mm×680mm |
| 6 | 重量 | 92KG |
| 7 | 重复性：对同一样品重复测量时变异系数不超过 2% |
| 8 | 准确度：在规定的测量范围内相对误差不超过±5% |
| 9 | 稳定性：在 30 分钟内的读值波动不超过满量程值的±1.5% |
| 10 | 零点漂移：在 30 分钟内的读值波动不超过满量程值的±1.5% |
| 11 | 温度准确度与波动度：温度值在设定值的±0.3℃内，波动度不超过±0.2℃ |
| 12 | 样品携带污染率不超过 0.5% |
| 13 | 加样准确度与重复性：加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过 2% |
| 14▲ | 采用先进的散射免疫比浊法，结果准确可靠 |
| 15 | 全中文操作界面，操作极其简便 |
| 16▲ | 智能化信息管理系统，定标、质控、样本测试智能化管理 |
| 17 | 外接 RS232、USB 接口，支持 LIS 系统连接，足够的数据存储空间 |
| 18▲ | 检测灵敏度高，检测范围广,全程全血C反应蛋白（hsCRP+常规CRP）检测范围0.5—350mg/L |
| 19 | 配套试剂特异性及灵敏度强，可避免非特异性反应 |
| 20▲ | 样本类型：全血、血清、血浆、尿液等 |
| 21▲ | 原始管直接上机，轨道式进样，自动全血混匀，自动穿刺取血，自动条码扫描 |
| 22 | 可自动搅拌，自动温控 |
| 23 | 可自主定标，符合 ISO15189 质量控制要求 |
| 24▲ | 具备抗原过量检测功能，可自动预稀释，减少不必要的试剂浪费. |
| 25▲ | 可检测全程全血 C 反应蛋白(CRP+hsCRP)、糖化血红蛋白(HbA1c)、尿微量白蛋白(mALB)等 29 个项目 |
| 26 | 可开展免疫类、心血管病类、急性时相反应类、肾病类、糖尿病类项目组合测试 |
| 27▲ | 装载 50 个反应杯，每个反应杯经自动清洗后可重复使用 100 次，减少操作者劳动强度的同时确保检测准确性 |
| 28 | 试剂盘带有不间断冷藏功能 |
| 29▲ | 30 个试剂位，试剂类型自动识别，实时提醒试剂状态 |
| 30▲ | 仪器提供 10 年免费保修服务，全国多地设有厂家专业售后服务网点 |

配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | / | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 | CCC A029341 Narken 60227 IEC 53(RVVZ-3P)(XD-001) | 条 | 1 |
| 3 | 九针串口线 | DB9母对母交叉纯铜带屏蔽 3米 | 条 | 1 |
| 4 | 工业级 USB转RS232串口线 | UDC-2023 | 条 | 1 |
| 5 | 全自动产品保修卡 | 13.2×19CM 中文版 (保修期十年) | 张 | 1 |
| 6 | 合格证 | 72×90MM(中文版) | 张 | 1 |
| 7 | 说明书 | 中文版(第一版) | 本 | 1 |
| 8 | 样本架 | / | 个 | 5 |
| 9 | 试剂盘芯 | / | 个 | 1 |
| 10 | 离心管架 | （V1.0) | 个 | 1 |
| 11 | 小离心管架 | （V1.0) | 个 | 1 |
| 12 | 试剂盘盖 | 小盖板 | 个 | 1 |
| 13 | 特定蛋白分析仪简易操作卡 |  | PCS | 1 |
| 14 | 装机验收报告单 | A4,三联三彩(保修期 十年) | 份 | 1 |
| 15 | 清洗液桶 | 20L | 个 | 1 |
| 16 | 废液桶 | 20L | 个 | 1 |
| 17 | 进液导管组件 | / | 套 | 1 |
| 18 | 排液导管组件 | / | 套 | 1 |

全自动血流变分析仪技术参数

1.测试原理：全血测试方法：锥板法；血浆测试方法：锥板法、毛细管法；

2.测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点、稳态测量方式；毛细管法采用微量毛细管快速测量方式（压力传感式）；

3.▲锥板法信号采集方式采用高精度光栅细分技术，实现全血快速、全量程、逐点测量；

4.▲毛细管法信号采集方式采用自跟踪液面微分捕获技术，保证血浆结果准确性高、抗干扰性强；

5.工作模式：单针单盘、双方法学双测试系统可同时并行工作；

6.测量精度：准确性误差≤±1%；

7.变异系数：重复性误差CV≤1%；

8.测试时间：全血测试时间≤30秒/标本，血浆测试时间≤0.5秒/标本；

9.切变率范围：（1～200）s-1；

10.粘度测量范围：（0～60）mPa.s；

11.▲加样量：全血加样量200～800ul范围可调，满足不同用户需求；血浆加样量≤200ul；

12.▲机芯材质：钛合金，耐腐蚀，质量轻，不易磨损宝石轴承，确保测试结果准确，消除系统误差；

13.样品盘：60孔，全开放、可互换式样品盘，可无限增加。适用于任意真空采血管及普通试管；

14.混匀方式：采用优化的多点变量动态吸吐式混匀方式，混匀更充分、更彻底，完全避免破坏红细胞；

15.进排液系统：均采用挤压式蠕动泵，加样针具有液位感应功能

16.仪器控制：采用工作站的控制方式实现仪器控制功能，RS-232、485、USB接口任选

17.温度控制：37℃±0.1℃

18.▲质控：具有原厂配套的经药监局注册的非牛顿流体质控物，可溯源至国家级非牛顿流体标准物

19.定标功能：牛顿流体采用国家标准物质中心提供的一级标准粘度液进行定标，投标产品制造商所生产的非牛顿流体粘度标准物质获得国家标准物质证书（官方网站可查到，提供截图）

20.报告单模式：开放式，报告单版面自定义、现场可修改

21.配置清单

主机及随机附件

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 测试主机 | 1台 |
| USB数据线 | 1根 |
| 电源线 | 1根 |
| 水平仪 | 1个 |
| 废液桶 | 2个 |
| 试管 | 1袋 |
| 泵管（备用） | 1套 |
| 进、排水管 | 1套 |
| 缺液报警装置 | 3套 |

随机资料

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 仪器使用说明书 | 1本 |
| 测试软件（光盘） | 1张 |
| 顾客装机培训验收单 | 1张 |
| 仪器保修卡 | 1张 |
| 仪器装箱单 | 1张 |
| 合格证 | 1张 |

全自动特定蛋白分析仪技术参数染色机技术参数

1.开机时间：1分钟；

2.首份结果时间：≤10分钟；

3.急诊样本最快时间：≤10分钟；
4.最大检测速度：≥180T/H；

5.试剂位：最大不低于15个试剂项目位，单次最大装载总量不低于300测试；

6.样本位：单次装载样本不少于50个，可不停机持续装载；

7.Tip头装载量：单次装载不低于350个；

8.方法学：微流控荧光免疫法；

9.支持TnI、心梗三联（TnI/CK-MB/MYO）、BNP、NT-proBNP、D-Dimer、PCT、感染二联（PCT/CRP）、LP-PLA2、NGAL和AMH项目；

10.精密度：仪器精密度CV≤1%；

11. 全自动加样，双向LIS；

12.无需外接清洗液及水；

13.一次性tip，避免交叉污染；

14. 工控触屏操作，自动校准和定标。

15.配置清单

15.1荧光免疫分析仪：1

15.2移液模块：1

15.3试管架提篮：2

15.4试管架：20

15.5电源线：1

15.6产品使用说明书1：

15.7产品保修卡：1

15.8合格证：1

15.9后门钥匙：1

15.10校准卡:1

15.11校准卡盒:1

15.12 LIS连接线:1

15.13产品校准报告:1

注：1、采购项目内容中所述的技术规格、参数、要求或参照的品牌、型号等仅为方便描述而没有限制性，所描述的货物参数及相关性能要求为最基本的要求，投标人可选用优于或等于采购项目内容的货物进行投标；

2、带“▲”号为重要技术参数,但不作为废标条款。

二、项目要求：

1、货物必须是制造商原装、全新、在中国范围内合法销售的知名品牌，符合国家及该产品的出厂标准并提供出厂合格等质量证明文件。

2、货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

4、中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

5、若投标人提供进口货物需保证这些货物进口的合法性并提供相应的商检、海关等文件，承担法律责任。

三、售后服务要求

1、所有货物保证在交付采购人使用之日起，承诺全自动免疫分析仪10 年、全自动血流变分析仪1年、全自动特定蛋白分析仪5年免费售后服务质量保证期，终身维护，在质保期内中标供应商免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

2、中标供应商保证长期良好的售后服务和零配件供应。

3、采购人按中标价格和数量向中标供应商采购本项目货物后，若需增加采购相同品牌型号的货物，中标供应商必须按相同的配置和不高于中标价格销售给采购人。

4、中标供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同类产品。

5、在保用的期限内，系统产品货物出现故障的，无偿为采购人维修或者更换相应货物，并保证采购人的正常使用；中标供应商应在接到故障通知后2小时之内响应， 10小时内到现场，一般情况在24小时内须排除故障，特殊情况需与采购人说明情况，并提供代用货物，保证采购人的正常工作使用。

6、所有货物均由中标供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好。

7、中标供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。中标供应商将货物、产品介绍说明资料（原装彩印）作为投标文件附件一并提供。

四、培训要求

培训地点：用户指定地点

1、要求供应商免费负责提供有关货物功能、安装、操作、维护等培训。

1）安装调试完成并交付使用后一星期内提供由工程师授课的不少于1天的技术培训，包括新机现场（机旁）培训。

2）根据采购人的需要，要在货物交付使用后三年内提供每年不少于2次由工程师授课的技术培训。

2、技术人员经过培训后，能充分了解货物的原理和流程，能熟练地掌握操作方法，并能及时排除部分货物故障。

五、包装和发运要求

1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求；

2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或者行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或者损坏，由供货商承担一切责任。

六、交货时间、安装调试时间及交货地点

1、交货时间、安装调试时间：自签订合同之日起 30 个日历日内；

2、交货地点：蕉岭县人民医院。

七、验收要求

1、依文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收；

2、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理；

3、如商检或者货物测试中发现货物性能指标或者功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，货物使用单位有权拒收并要求赔偿；

4、验收时供应商负责将全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等到文档汇集成册交付采购人。

5、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的货物，则按违约处理。

八、付款要求

合同货款按下列要求支付：

1、签订合同后，货物安装完毕并通过采购人组织的验收合格后15个工作日内支付合同总价的70%，

如中标供应商全面履行合同的相关条款，从第一次付款之日算起，满1年后15个工作日内，付清合同总价30%的余款。（不计利息）。

2、付款方式：银行转账支付。

3、采购人第一次支付货款时，中标供应商应向采购人提供所订合同金额的全额正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。中标供应商开具的发票必须真实、合法、有效、且符合《中华人民共和国发票管理办法》中所规定的相关条款，并且发票可在相应网站上查询真伪。否则，由中标供应商承担相应的法律责任。

第三部分	投标人须知

一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

1.2  资金来源：财政资金。

2、 定义

2.1 “采购人”是指：蕉岭县人民医院。

2.2 “监管部门”是指：蕉岭县财政局。

2.3“采购代理机构”是指：广东意达招标采购有限公司。

2.4 合格的投标人

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2）符合招标文件第一部分投标邀请书规定的其他供应商资格要求。

2.5 “中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6 发布媒体：梅州市政府采购网（http://meizhou.gdgpo.com/），梅州市公共资源交易中心（http://www.mzggzy.com/），中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。

2.7 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4、投标费用

4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2  本次招标向中标供应商收取服务费，中标供应商在领取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准按中华人民共和国国家发展计划委员会颁布的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号文件规定的计费标准计取。

4.3  中标服务费支付方式：一次性以银行转账或者汇款等形式支付。

二、招标文件

5、 招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1）投标邀请书

2）采购项目内容

3）投标人须知

4）合同书格式

5）投标文件格式

6）在招标过程中由采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

5.3 本招标文件的解释权归广东意达招标采购有限公司所有。

6、 招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购单位。采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2  投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7、 招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购单位确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购单位将适当推迟投标截止期，并将发布公告及书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8、投标的语言

8.1  投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9、  投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10、 投标文件编制

10.1  投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2  投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3  投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购单位及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4 如果因为投标人的投标文件填报内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11、投标报价

11.1  投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照“第二部分：采购项目内容”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》确定的格式报出总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 如有《投标明细报价表》，填写时应响应下列要求：

1)  对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2)  所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3)  应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4 	投标人对每个规格、型号产品只允许有一个报价，且在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以修改。对投标报价具有选择性的投标文件将作为非响应性投标予以拒绝。

11.5 	投标报价应包含产品（含相关配件、附件）价款、运输费、装车费、税费以及售后服务费等费用；如涉及技术指导、服务的，还应包括一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向采购人收取任何费用。

11.6 	投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，处理办法见本招标文件“投标人须知”24.2 条。

12、备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13、联合体投标

13.1 本项目不允许联合体投标。

14、现场勘查

14.1本招标项目不组织投标人对现场情况、周围环境及交通等状况进行现场考察。如有必要，投标人可以自行考察。

15、投标人资格证明文件

15.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1)  投标函；

2)  法定代表人资格证明书及授权委托书；

3） 投标保证金交纳凭证；

4） 关于资格的声明函及资格证明文件：

15.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

16、证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

16.1 技术部分：

投标人应按照“第二部分：采购项目内容”规定的内容作出全面的技术响应，编制和提交的内容应包括但不限于以下各项：

1）货物说明一览表；

2）技术响应表；

3）技术方案；

16.2商务部分：

投标人应按照“第二部分：采购项目内容”规定的内容作出全面的商务响应，编制和提交的内容应包括但不限于以下各项：

1）投标人综合概况与计划；

2）同类项目业绩介绍；

3）拟任执行管理及技术人员情况；

4）履约进度计划表；

5）其他重要事项说明及承诺；

6）商务条款响应表；

7）售后服务方案；

16.3价格部分：

投标人应按照“第二部分：采购项目内容”规定的内容、责任范围以及合同条款，并按《开标一览表》格式进行报价：

1）开标一览表；

2) 投标明细报价表。

17、投标保证金

17.1 投标人应按招标文件规定的金额、形式交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

投标保证金金额：包一人民币叁万贰仟元整（¥32,000.00）；包二人民币陆仟柒仟元整（¥6,700.00）包三人民币玖仟玖佰元整（¥9,900.00）；。

17.2投标保证金提交形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

1）采用银行转账提交保证金的，应当符合下列规定：

收款人：广东意达招标采购有限公司

账号：9550 8802 0106 4100 401

开户银行：广发银行股份有限公司梅州嘉应支行

（递交投标保证金请注明招标编号）

2）采用支票、汇票、本票提交保证金的，应当符合下列规定：

收款人：广东意达招标采购有限公司

账号：9550 8802 0106 4100 401

开户银行：广发银行股份有限公司梅州嘉应支行

（递交投标保证金请注明招标编号）

3）采用金融机构、担保机构出具的保函提交保证金的，应当符合下列规定：

保函中须标明本项目的采购项目名称及招标编号，投标人所提交的保函金额应当与本项目的投标保证金金额相同，保函有效期应不少于本招标文件规定的投标有效期。

4) 投标人在支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等方式递交后，将相

关凭证传真到采购代理机构(0753-2292538)或发至邮箱（gdydmz@126.com）；投标保证金证明文件

必须与投标文件一同递交，如因投标人未按要求提交保证金，致使银行无法查核该投标人保证金递

交情况，由投标人自行负责承担相关责任。投标人采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构

出具的保函方式递交的，其原件应当附入《唱标信封》内，并与投标文件一同递交，其复印件须附

### 入正/副本内。开标现场不接受任何法定以外方式的投标保证金。

17.3 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

17.4 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。

17.5 中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内退还。

17.6 有下列情形之一的，投标保证金将被依法处理：

1)  中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2)  将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

18、投标的截止期

18.1  投标的截止时点为投标邀请书规定的时间，超过截止时点后的投标为无效投标。

18.2  投标有效期

18.2.1 投标文件应在投标截止日后的90天内保持有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.2.2 在特殊情况下在原有投标有效期截止日之前，采购代理机构可征求投标人同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收；接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，投标人须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

19、投标文件的数量和签署

19.1 投标人应编制投标文件一式 陆 份，其中正本 壹 份和副本 伍 份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

19.2  投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

19.3  投标文件的正本按招标文件中已明示需要盖章、签名的，均必须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章，投标文件每一页均要求加盖投标人公章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

20、投标文件的密封和标记

20.1  为方便开标时唱标，投标人应将《唱标信封》（具体内容详见招标文件第五部分）一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封” 字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

20.2   信封或外包装上应当注明项目名称、招标编号和注明“于（投标截止时间）之前不准启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。标记如下：

（正本/副本/唱标信封） “于 年 月 日 时 分（即投标截止时间）”之前不准启封 项目名称：蕉岭县人民医院医疗设备采购 收件人名称：广东意达招标采购有限公司 包号： 招标编号： 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 法定代表人/授权代表： 联系电话：

20.3  如果未按要求密封和标记，采购单位对误投或提前启封概不负责。

21、投标文件的修改和撤回

21.1  投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容应当按招标 文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

21.2  投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购单位。

21.3  投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

21.4  所有投标文件应于第一部分《招标邀请书》中规定的截止时点前递交到广东意达招标采购有限公司。

21.5  迟交的投标文件，按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广东意达招标采购有限公司将拒收或原封退回在其规定的递交投标文件截止时点之后收到的任何投标文件。

五、开标、评标定标

22、开标

22.1  采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有监督人员和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

22.2  开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购代理工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.3  采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

23、评标委员会的组成和评标方法

23.1  评标由采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定， 组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表1人和技术、经济等方面的评审专家4人组成。评标委员会技术、经济等方面的评审专家依法从政府采购管理办公室专家库中随机抽取。

23.2  评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和技术评分、商务评分、价格评分。

23.3  本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

24、投标文件的资格性审查、符合性审查

24.1  资格性审查：开标结束后，采购人和采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，应实行及时告知投标当事人。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

24.2  评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：

（1） 投标文件开标一览表（报价表）内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2） 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5） 对投标货物的关键、主要设备，报价人漏项的，作非响应性报价处理；

（6） 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的话（除招标文件另有要求的除外），评审时计入投标总价。

如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

24.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

24.4  投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

24.4.1 在资格性审查检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标人不满足招标文件规定的供应商资格的；

- 投标人未按招标文件规定提交投标保证金的；

- 不符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款。

24.4.2 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标文件未按招标文件规定要求签署及盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 投标有效期不足的；

- 投标报价低于成本的；

- 投标报价超过采购预算金额的；

- 本招标文件第二部分《采购项目内容》的功能要求、技术指标和服务要求等有重大偏离或

者保留的；

（7）  评标委员会认为投标未实质性响应招标文件的要求。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

25.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26、投标的评价

26.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

27、授标

27.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照综合评价得分由高到低的顺序推荐综合得分最高的投标人为中标候选人。

27.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

27.3 采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

27.4 中标供应商确定后，采购单位将在采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标供应商发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标供应商和采购人具有同等法律效力。

28、 替补候选人的设定与使用。

28.1 在合同签订前，采购单位发现中标供应商的投标报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或投标材料存在欺诈行为时、或中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中标供应商资格，没收其投标保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中标候选人为本项目的中标供应商，或者重新进行招标。

六、质疑

29、 如果投标人对此次采购活动有疑问，在法定质疑期内可以以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，向采购人或者采购代理机构提出质疑，质疑书应包括的内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

（1）质疑函格式

| 一、质疑供应商基本信息 |
| --- |
| 质疑供应商： |
| 地址： |
| 邮编： |
| 联系人： |
| 联系电话： |
| 法定代表人（签字）： |
| 授权代表人（签字）： |
| 二、质疑项目基本情况 |
| 质疑项目名称： |
| 质疑项目的编号： |
| 包号（如有）： |
| 采购人名称： |
| 采购文件获取日期： |
| 三、质疑事项具体内容 |
| 质疑事项1： |
| 事实依据： |
| 法律依据： |
| 质疑事项2 |
| ………… |
| 四、与质疑事项相关的质疑请求 |
| 请求： |
| 签字（签章）： |
| 公章： |
| 日期： |
| 五、质疑函附件（证据目录清单） |
| 序号 | 证据名称 | 证据来源 | 证明对象 | 备注 |

### （2） 采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

### 采购代理机构：广东意达招标采购有限公司

地    址：梅州市梅江区江北秋云桥头秋苑路26-9（金苑小区金苑酒家斜对面）

采购代理机构电话：0753-2292508

采购代理机构传真：0753-2292538

邮    编：514000

联 系 人：谢先生

### （3） 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。

### 政府采购监督管理机构名称：蕉岭县财政局

### 地    址：梅州市蕉岭县蕉城镇溪峰西路83号

### 电    话：0753-7875519

### 传    真：0753-7875519

### 邮    编：514100

七、 合同的订立和履行

30、合同的订立

30.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2 签订政府采购合同后，采购人应将政府采购合同副本报同级采购监督管理部门备案。

31、合同的履行

31.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报 政府采购监督管理机关备案。

31.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照30.2 条的规定备案。

32、履约保证金

32.1 中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用采购人可以接受的形式向采购人提交履约保证金： 不适用 。

32.2 如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或者采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或者采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或者重新招标。

八、适用法律

33、 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

评标方法（综合评分法）

一、评审规则、资格性、符合性审查

1、评标方法：本项目采用综合评分法。

2、综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

3、评标步骤：

3.1资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，应实行及时告知投标当事人。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

3.2符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

4、在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或者保留的投标。所谓重大偏离或者保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或者投标人的义务；纠正这些偏离或者保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

5、评标委员会将审查实质参加投标人数是否够法定家数，不足3家，作废标处理。

6、因重大变故，采购任务取消的，作废标处理。

7、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术、商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术、商务评分。然后，评出价格得分。将技术、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，优先排列顺序如下①最终报价低者②技术得分高者。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

二、详细评审

详细评审是对通过资格性、符合性审查的投标进行技术、商务和价格的评审。

1、技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表。

2、商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表。

3、价格评分：价格评分为客观得分，统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最

低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标

报价得分=(评标基准价/投标报价)×100×权重。

4、价格评审：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报

价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理；

（2）小型和微型企业产品价格扣除

根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

A、符合中小企业划分标准；

B、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

(3) 监狱企业产品价格扣除

A、监狱企业视同小型、微型企业，按上述(2)条款享受评审中价格扣除。

B、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于

司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

C、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

D、残疾人福利性单位产品价格扣除

E、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述(2)条款享受评审中价格扣除。

F、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

5、技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 45% | 25% | 30% |

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评标价格。

评标总得分=F1×A1＋F2×A2＋……+Fn×An；

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）；

根据上述技术、商务、价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术、商务优劣顺序排列。

## 蕉岭县人民医院医疗设备采购

## （201904HG333）资格性审查表

| 投标人 评审内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人是否满足供应商资格 |  |  |  |
| 投标保证金是否按招标文件规定递交 |  |  |  |
| 没有不符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或者“×”；         2、在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或者“不合格”。

## 蕉岭县人民医院医疗设备采购

（201904HG333）符合性审查表

评委签名：

| 投标人 评审内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否符合招标文件规定的格式及签署要求 |  |  |  |
| 投标价格是否固定唯一 |  |  |  |
| 投标有效期是否为90天 |  |  |  |
| 投标报价未超过采购预算金额的 |  |  |  |
| 投标报价没有低于成本 |  |  |  |
| 商务没有重大偏离或者保留 |  |  |  |
| 《采购项目内容》的功能要求、服务指标和服务要求等没有重大偏离或者保留 |  |  |  |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或者“×”；         2、在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或者“不合格”。

## 蕉岭县人民医院医疗设备采购

## （201904HG333）技术打分表

包号：                                                                                             评委签名：

| 报投标人 评分 | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术响应程度 | 带▲号的条款一项不满足扣2分，非▲号的条款一项不满足扣1分，最高扣16分。 | 16 |  |  |  |
| 投标货物技术先进性质量可靠性 | 主要货物品牌知名度 | 品牌知名度高 | 6-9 | 9 |  |  |  |
|  |  | 品牌知名度一般 | 3-5 |  |  |  |  |
|  |  | 品牌知名度较低 | 0-2 |  |  |  |  |
|  | 配置情况及技术参数 | 各项指标完全响应《采购项目内容》的要求，且配置、兼容等指标在各投标人内最好 | 7-10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 各项指标在各投标人内较好 | 4-6 |  |  |  |  |
|  |  | 各项指标在各投标人内较差 | 0-3 |  |  |  |  |
| 投标人的实施计划及质量保证 | 考核投标人项目实施情况，包括人员、项目管理、执行计划，质量保证 | 优 | 5-8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 良 | 3-4 |  |  |  |  |
|  |  | 一般 | 0-2 |  |  |  |  |
| 政策功能情况（节能产品、环境保护标志产品） | 投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 每个投标产品满足得0.5分，最高1分,无得0分。（提供投标产品所属清单页加盖投标人公章) 投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，每个投标产品满足得0.5分，最高1分,无得0分。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章） | 2 |  |  |  |
| 合 计 | 45 |  |  |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

## 蕉岭县人民医院医疗设备采购

## （201904HG333）商务打分表

包号：                                                                                             评委签名：

| 投标人 评分 | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应程度 | 优于招标文件要求 | 4-5 | 5 |  |  |  |
|  | 对招标文件无偏离 | 1-3 |  |  |  |  |
|  | 低于招标文件要求 | 0 |  |  |  |  |
| 履约能力 | 优 | 4-5 | 5 |  |  |  |
|  | 良 | 2-3 |  |  |  |  |
|  | 一般 | 0-1 |  |  |  |  |
| 2017年至今完成的同类项目业绩 （提供中标通知书、成交通知书或合同复印件） | 1项得1分，最高得6分，无0分。 | 6 |  |  |  |
| 企业信誉 | 优 | 2-3 | 3 |  |  |  |
|  | 一般 | 0-1 |  |  |  |  |
| 售后服务 | 投标人本项目售后服务承诺 | 售后服务计划优于招标文件要求 | 4-6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 售后服务计划满足招标文件要求 | 1-3 |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务计划低于招标文件要求 | 0 |  |  |  |  |
| 合 计 | 25 |  |  |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第四部分　合同书格式

政 府 采 购 合 同 书

（货物类）

招标编号：201904HG333

项目名称：蕉岭县人民医院医疗设备采购

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙   方：                   
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   招标编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：¥ ； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________）人民币。

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及海关进货物报关单。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货时间、安装调试时间：                   ；

2、交货地点：                                 。

五、交货时间、安装调试时间及交货地点

1、签订合同后，货物安装完毕并通过甲方组织的验收合格后15个工作日内支付合同总价的70%，

如乙方全面履行合同的相关条款，从第一次付款之日算起，满1年后15个工作日内，付清合同总价30%的余款。（不计利息）。

2、付款方式：银行转账支付。

3、甲方第一次支付货款时，乙方应向甲方提供所订合同金额的全额正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。乙方开具的发票必须真实、合法、有效、且符合《中华人民共和国发票管理办法》中所规定的相关条款，并且发票可在相应网站上查询真伪。否则，由乙方承担相应的法律责任。

六、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后2小时之内响应，10小时内到现场，一般情况在24小时内须排除故障，特殊情况需与甲方说明情况，并提供代用货物，保证甲方的正常工作使用。

七、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及海关进口货物报关单。有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1、合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表和其授权代表共同签字盖章后生效。

2、合同一式 肆 份：甲乙双方各执壹份，采购监管部门执壹份，广东意达招标采购有限公司执壹份。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

地址：                                       地址：

代表人签字：                                 代表人签字：

开户银行：

银行账号：

签定日期：      年     月    日              签定日期：     年     月     日

第五部分　投标文件格式

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：

1、请投标人按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2、唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1  从投标文件正本中复印的开标一览表；

2.2  投标保证金交付收据复印件；

2.3  退保证金说明；

2.4  法定代表人授权书（若为非法定代表人参加投标时）；

2.5  电子文件【请在电子光盘上注明（招标编号:      投标人：           ）】。

3、投标文件均按招标文件要求签名并每一页均加盖投标人公章。

4、投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。

5、请各投标人所提供的证书类文件必须在有效期内。

6、请法定代表人/授权代表带好身份证原件，以备查验。

投标文件

（正本/副本）

招标编号：

包    号：

项目名称：

投标人名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

| 1、资格性、符合性自查表 包号： |
| --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性 检查 | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（¥ ）（提供相 关凭证复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。（有效证件副本复印件加盖公章) | □通过 ` □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 符合性 审查 | 投标人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

2、评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标第（）页 |
|  |  | 见投标第（）页 |
|  |  | 见投标第（）页 |
|  |  | 见投标第（）页 |
|  |  | 见投标第（）页 |
|  |  | 见投标第（）页 |
|  |  | 见投标第（）页 |
|  |  | 见投标第（）页 |
|  |  | 见投标第（）页 |
|  |  | 见投标第（）页 |
|  |  | 见投标第（）页 |
|  |  | 见投标第（）页 |
|  |  | 见投标第（）页 |

包号：

注：投标人应根据本项目的技术打分表、商务打分表中的评审细则填写本表。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

#### 二、资格性文件

#### 3、投标函

广东意达招标采购有限公司：

依据贵方项目名称蕉岭县人民医院医疗设备采购项目包号：   （招标编号：201904HG333)招标采购的投标邀请，我方代表（姓名：        职务：         ）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本_壹_份，副本 伍 份。

1、 自查表；

2、 资格性文件；

3、 商务部分；

4、 技术部分；

5、 价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起 90天，中标供应商投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方非联合体投标；

8、本公司（企业）与参于本次采购活动的其他供应商，不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理等相关关联关系；本公司（企业）未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

9、我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人名称(公章)：                             .

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：                             .

地    址：                             .

电    话：                             .

传    真：                             .

# 4、诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

为维护市政府采购市场秩序，本投标人在参加本次采购活动中郑重作出如下承诺：

一、严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参与本次政府采购活动。

二、本投标文件中所提供的全部材料都是真实、有效和合法的。

三、不采取不正当的手段诋毁、排挤其他供应商。

四、不与采购人、其他供应商或者采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

五、不向采购人、采购代理机构工作人员及评标委员会成员行贿或以提供其他不正当利益的方式牟取中标资格。

六、不以伪造、变造投标资质材料或以其他方式弄虚作假，骗取中标资格。

七、不进行虚假、恶意投诉或以其他方式扰乱政府采购市场秩序。

八、积极配合市各级财政部门调查处理投诉事项，如实反映情况，提供真实材料。

本投标人若违反上述承诺，愿意承担法律责任，并接受市各级财政部门及其他有关监管部门依法作出的处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

5、法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致: 广东意达招标采购有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位：                               （盖章）

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

（2）法定代表人授权委托书

致: 广东意达招标采购有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

授权单位：          （盖章）

法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日

签发日期：

附：代理人性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

联系电话：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

6、投标保证金交纳凭证

广东意达招标采购有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的        项目包号：   、招标编号为            的采购活动。按招标文件的规定，已通过（支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等）形式交纳人民币（大写）  　             　  元的投标保证金，请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位资料 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |
|  | 账 号 |  | 联 系 人 |  |
|  | 收款银行行号 |  | 联系电话 |  |

说明：

1、此表须附在唱标信封中。当投标人收到中标通知书，申请退还投标保证金时，采购代理机构按规定退还投标人的投标保证金。

2、此表的收款人名称必须与投标人名称一致。

投标人（公章）：

地       址：

日       期：

附：

支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等相关凭证复印件

注：1、投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等形式交纳。

7、关于资格的声明函

致：广东意达招标采购有限公司

关于贵方项目名称:蕉岭县人民医院医疗设备采购_项目，招标编号：201904HG333投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照。

2、 合格投标人所要求的证明文件。

3、 招标文件中所要求的其他证明文件（相关证明文件附后）。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

# 8、资格证明文件格式

[说明]投标人应按照招标文件：第一部分投标邀请书《六、供应商资格》要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

8.1《营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》副本复印件或三证合一营业执照副本复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3《医疗器械注册证》复印件；

8.4有效的销售许可证书或代理销售许可证书或授权书（多层代理关系证明文件须明晰）；

8.5在信用中国网站“信用信息”、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”查

询情况证明；

8.6提供其2018年的会计师事务出具的审计报告或银行出具的资信证明；

8.7提供投标截止时间前近6个月内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（复印件）；

8.8具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函原件。

## 附表：

承诺函

致：广东意达招标采购有限公司

- 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方在参加本次投标前 3 年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉

嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

3、 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

## 制造商（或总代理商）授权书（可选）

（适用于投标人非投标产品制造商，且无代理销售证书的情况）

广东意达招标采购有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理商）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（或总代理商地址）  。兹授权   （报价人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1、代表我方办理贵方采购编号为               、项目名称：      ） 的询价文件要求提供的由我方制造（或总代理商）的    （报价标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以报价人合作者身份来约束自己，并对该报价响应共同和分别负责。

3、我方兹授权  （报价人名称）   全权办理和履行此项目询价文件中规定的一切事宜。兹确认  （报价人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4、授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若报价人未成交，其有效期至该项目招报价活动结束时自动终止。

5、我方于      年  月  日签署本文件， （报价人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

报价人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

## 中小企业声明函

非中型、小型或微型投标的则不用提供此表

（投标人认为其为中小企业的应提交本函及《政策适用性说明》，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

《中小企业声明函》附件:

## 政策适用性说明（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标中，采用符合中小企业扶持政策，介绍说明如下：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业： ； 营业收入（万元）： ； 资产总额：（万元）： ； 从业人员（人）： ； 注：如与《投标分项报价表》、《中小企业声明函》中同一内容填写不一致的，评审时不能享受相应的价格扣除。 |

注：制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

## 监狱企业的证明文件

非监狱企业投标的则不用提供此表

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

## 政策功能情况（如有，无则不须提供此表）

| 类别 | 投标产品 （规格型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 清 单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 环保标志产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 说明 |  |

注：

1、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

1.1属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”

中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

1.2属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

## 三、商务部分

#### 9、投标人综合概况与计划

9.1投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |

注：1、文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2、图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3、如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

9.2同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 签约 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注： 1、列出2017年至今完成的同类项目业绩；

2、须提供所填业绩的合同或中标（成交）通知书并加盖公章。

9.3 拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 持何种资格证书 | 发证时间 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

附：投标人附上以上人员的学历、职称等证明文件（复印件）。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

9.4履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

9.5其他重要事项说明及承诺

（请扼要叙述）

10、商务条款响应表

10.1实质性商务条款响应表

[说明]

1、投标人应按照招标文件的要求，根据《采购项目内容》中商务条款带 “*”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“*” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2、在响应情况的一列写清楚是“正偏离”、“无差异”或“负偏离”，并在“偏离简述”栏内扼要说明偏离情况。

3、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

4、如《采购项目内容》中商务条款没有打“*” 项，此表留空。

包号：

| 序号 | 响应条款条目 | 响应情况 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

10.2一般商务条款响应表

说明：1、投标人必须对应招标文件的采购项目内容商务条款逐条应答并按要求填写下表。

2、在响应情况的一列写清楚是“正偏离”、“无差异”或“负偏离”，并在“偏离简述”栏内扼要说明偏离情况。

3、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

包号：

| 序号 | 响应条款条目 | 响应情况 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

#### 10.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）。

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

## 四、技术部分

#### 11、货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

#### 12、技术条款响应表

12.1实质性技术条款响应表

[说明]

1、投标人应按照招标文件的要求，根据《采购项目内容》中技术条款带 “*” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“*” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2、在投标方案栏中详细列明方案的具体响应内容，包括《采购项目内容》所要求技术说明文件的要求情况，在差异描述的一列写清楚是“正偏离”、“无差异”或“负偏离”，并详细说明偏离情况。

3、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

4、如《采购项目内容》中技术条款没有打“*” 项，此表留空。

包号：

| 招标文件要求 | 投标方案 | 差异描述 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格、参数及要求 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

  - 一般技术条款响应表

【说明】投标人应按下列要求描述本次投标货物的技术参数、性能、可靠性等，说明与《采购项目内容》的满足程度，并在投标方案栏中详细列明方案的具体响应内容，包括《采购项目内容》所要求技术说明文件的要求情况，在差异描述的一列写清楚是“正偏离”、“无差异”或“负偏离”，并详细说明偏离情况。

包号：

| 招标文件要求 | 投标方案 | 差异描述 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格、参数及要求 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

#### 12.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1、设备配置简介

2、设备技术特点说明及详细方案

3、主要产品的彩图

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

## 五、价格部分

13.开标一览表

| 项目名称 | 蕉岭县人民医院医疗设备采购 |
| --- | --- |
| 招标编号 | 201904HG333 |
| 投标报价 | （大写）人民币 元（¥ ） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

包号：

注：

1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

#### 14、投标明细报价表

项目名称: 蕉岭县人民医院医疗设备采购               　　包号：            招标编号：201904HG333

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。                        投标人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

# Text boxes

表1

法定代表人身份证正反面复印件

代理人身份证正反面复印件