桐乡市皮肤病防治院2019年医院

信息化硬件平台改造升级（第二次）采购项目

# 招 标 文 件

# 招标编号：TZC2019020-Z1654

# 采购组织类型：集中采购

# 采购单位：桐乡市皮肤病防治院

采购代理机构：桐乡市公共资源交易中心

2019年5月15日

招标文件目录

# 第一部分  政府采购公告

# 第二部分  招标项目要求

# 第三部分    投标人须知

# 第四部分      合同格式

# 第五部分  投标文件格式

# 第一部分：

# 政府采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，桐乡市公共资源交易中心受桐乡市皮肤病防治院委托，就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的供应商参加。

- 招标编号：TZC2019020-Z1654

- 采购方式：公开招标

- 招标内容：2019年医院信息化硬件平台改造升级，预算65万元(具体见招标文件)。

- 投标人应具备的资格要求：

- 具有独立法人资格，符合政府采购法第二十二条【1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(5)参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；(6)法律、行政法规规定的其他条件。】之供应商资格规定；

- 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 本项目拒绝联合体投标。

- 报名时间：2019年5月15日 至2019年5月22日下午17:30时（每天上午8：30—11：30，下午14：00—17：30，法定节假日及公休日除外），报名时间截止后至投标截止时间前允许潜在投标人前来申领招标文件。

- 报名地点：桐乡市公共资源交易中心（振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼4楼西）。

- 报名方式：本项目接受政采云网上报名，也可以线下报名。线下报名时必须携带公司营业执照副本（事业单位法人证书）原件及复印件（加盖公章），原件审查后返还。如报名后不参加投标的，请于投标截止时间前通知我中心。

- 网上招标文件的获取：浙江政府采购网

- 标书答疑：请在质疑有效期限内以书面形式向本中心提供（可传真）答疑材料（须法人代表签字及加盖公章），逾期视作对招标文件及其评标办法等有关要求无任何疑义和异议，招标人将在桐乡市公共资源交易中心网站发布统一答疑纪要。

- 投标文件递交截止及开标时间：2019年6月5日09:00时整（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。

- 投标文件递交及投标地点：桐乡市公共资源交易中心0507开标室（振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼5楼东）。

- 本项目不设投标保证金。

- 联系地址、方式：

桐乡市皮肤病防治院（地址：桐乡市振兴西路699号；电话：0573-88901019，盛先生）

桐乡市公共资源交易中心（地址：桐乡市振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼4楼西；电话：0573-88109511，吴女士，传真：0573-88112031）

- 发布网址：浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；桐乡市公共资源交易中心网 （http://ztb.txggfw.cn/txcms/）

第二部分：

招标项目要求

A、招标要求

- 资格要求：

- 要求投标人具有独立法人资格和具有独立承担民事责任能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，行贿犯罪档案查询证明投标单位及其法定代表人无行贿犯罪记录。

- 本项目拒绝联合体投标。

- 法律、行政法规和招标文件（含公告）等规定的其他条件。

- 具备以上条件并具有较强的售后服务能力的厂家、商家，均可参加本次招投标。

- 本项目为不定品牌招标，除招标文件明确的推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且与推荐品牌相当的产品（服务）参加投标。

- 本项目采用综合评分法。招标文件中的各项要求投标人应尽可能响应，如因要求有重大偏离且经评标委员会认定对本项目实施有实质性影响的将作无效投标处理。

- 本项目设预算控制价，预算控制价及采购人联系方式如下：

| 采购人 | 联系方式 | 预算控制价（元） |
| --- | --- | --- |
| 桐乡市皮肤病防治院 | 0573-88901019 | 650000 |

- 所有投标产品（服务）中如有涉及国家强制性规定（如3C等）的，投标产品必须满足相关规定。

- 所有产品（服务）要求在签发<<中标通知书>>后30日内签订合同并按合同规定认真履行采购合同。

- 本次采购的服务对象为桐乡市行政事业单位，投标人对价格应予以充分的考虑，并提供最佳的售后服务。

- 投标人对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起七个工作日内；对采购文件提出质疑的，质疑期限为自报名截止之日起七个工作日内。投标人应在规定的时间内以书面形式（须法人代表签字及加盖公章）一次性提出质疑并递交给采购人（采购代理机构）。

- 如招标文件中无特别注明，本项目（分包）所有货物付款方式均为项目验收完成后由财政一次性付清。

B、项目采购清单及具体要求（涉及到的证明材料，如无注明，均为投标时提供复印件）（名称中标注“核心产品”的，为本项目的核心产品）

一、项目背景概述

桐乡市皮肤病医院（以下简称“医院”）始建于1956年,是一所集皮肤病,性病防治，美容整形于一体的公立专科医院，在浙北地区享有很高的知名度。2017年医院挂牌“上海市皮肤病医院桐乡分院”，内设“桐乡市性病防治中心”，“桐乡市医学美容中心”，“桐乡市康复疗养院”。医院承担全市的麻风病防治、性病防治及监测与管理、皮肤病远程会诊等工作。

2016年门诊大楼投入使用，为病人提供了科室齐全、设施完善、安静、舒适、宽敞的就诊环境，深得周边百姓的认可。2018年医院年门诊量13万余人次,医疗业务收入达到3100多万元，较上年增长15%。人均业务收入接近50万元，在县市皮肤病专科医院中名列前茅，并连续两年被卫健局评为综合目标责任制考核一等奖。然而，医院目前的信息化设备却一直延用着2012年的设计与硬件配置，HIS/LIS/EMR/OA/AV/NTP/NSA/IMC/VM/Audit等多台物理服务器单机运行的情况，且主干设备（HIS）运行平均年限已超过5年，设备故障率增加，性能下降明显，无法满足医院日益增长的业务和应用需求。同时，医院的医疗信息化系统中包含了大量的病人隐私数据且业务的实时性要求也非常高，因此，系统安全性、数据安全性、网络安全性至关重要。

为进一步提高医院信息化服务服务、应用能力，减少单点故障，加快RTO分钟级/RPO秒级,保证业务持续性，提高系统的支撑能力和安全性，本次项目主要对医院信息化硬件平台改造升级项目进行招标。

### 1、现网络拓扑图：

## 2、拟改造后网络拓扑图（请根据实际情况进行网络拓扑规划设计）。

二、招标货物清单

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器（核心产品） | 联想、戴尔、惠普 | 2 | 台 |
| 2 | 虚拟化服务器 | 联想、戴尔、惠普 | 1 | 台 |
| 3 | 虚拟化服务器硬件扩容 | 联想、戴尔、惠普 | 1 | 批 |
| 4 | 光纤交换机 | 博科、华三、华为 | 2 | 台 |
| 5 | 核心存储（核心产品） | 联想、DellEMC、华三 | 1 | 套 |
| 6 | 应用防火墙（核心产品） | 天融信、安恒、绿盟 | 1 | 台 |
| 7 | 虚拟化安全管理系统 | 网神、北信源、趋势 | 10 | 点 |
| 8 | 机房温湿度报警器 | 国产 | 1 | 套 |
| 9 | 集成与安全服务 | 按需实施 | 1 | 项 |

要求：本项目为交钥匙工程。中标供应商应充份考虑现有信息系统业务压力及未来3-5年医院的增长需要，原厂工程师持证上岗操作，数据库、主机、网络、安全工程师协同搭建医院数据中心平台，实现存储的高可用性，做好数据的迁移与备份，考虑到医院业务交易的不可中断性，要求系统切割务必在次日早上6点前完成并通过数据校验和软件测试。中标公司需在原厂质保外，提供整体系统的三年免费技术支持与现场服务的承诺函。

三、招标货物技术参数

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 （核心产品） | 联想、戴尔、惠普 | 详见附件一 | 2 | 台 |
| 2 | 虚拟化服务器 | 联想、戴尔、惠普 | 1、CPU：2 颗intel E5-2603 CPU 2、内存：128GB； 3、硬盘：2 块热插拔300GSAS 硬盘； 4、网络：4 个千兆以太网口，2 个万兆网口（含万兆多模光模块）； 5、HBA 卡：2 块单口8G HBA 卡； 6、光驱：DVD 驱动器； 7、冗余电源及风扇； 8、服务:三年当日4小时（7*24*4）厂商带备件上门服务，签订合同时提供原厂售后服务承诺书； 9、与原DELL R730服务器实现双机ESXI虚拟化。 | 1 | 台 |
| 3 | 虚拟化服务器硬件扩容 | 联想、戴尔、惠普 | 1、DELL R730 服务器新增原厂1 颗Intel Xeon E5-2603、内存升级到128G 内存、2 块单口8G HBA 卡； 2、提供3 年原厂质保，400热线电话可查询。 | 1 | 批 |
| 4 | 光纤交换机 | 博科、华为、华三 | 1、端口：24 口光纤交换机，授权16口激活，速率8Gb，含16个多模SFP 光模块； 2、提供3 年原厂质保，400热线电话可查询。 | 2 | 台 |
| 5 | 核心存储 （核心产品） | 联想、 DellEMC、华三 | 详见附件二 | 1 | 套 |
| 6 | 应用防火墙 （核心产品） | 天融信、安恒、绿盟 | 详见附件三 | 1 | 台 |
| 7 | 虚拟化安全管理系统 | 网神、 北信源、趋势 | 详见附件四 | 10 | 点 |
| 8 | 机房温湿度 报警器 | 国产 | 根据机柜位置与环境要求，部署探针式温度传感器 >=5个； 温湿度传感器通过RJ45网口信号输出可直接接交换机，并在管理机上查看； 2、主机房室内温度异常情况可提供现场、电话、邮件、短讯等形式的报警； 2、原厂质保3年。 | 1 | 套 |
| 9 | 集成与安全服务 | 按需实施 | 1、实施过程确保Linux OS平台，Database Edition与医院业务系统要求的版本一致，并对原HIS/LIS 生产库10年历史数据进行整理与迁移（含Oracle 11gR2 RAC+DG搭建和备份,SQL Server 2008数据迁移和备份），确保数据记录前后的一致性和软件正常使用； 2、对利旧的服务器进行Oracle 11gR2 的实例进行DG重新部署，保证数据主数据库记录一致性； 3、在原R730服务器基础上实现2台主机虚拟化，做原生构架VMWare ESXI的安装和部署，原Vhost虚机平滑迁移和安全配置（含新建虚拟机和配置）； 4、做好全网所有服务器、终端电脑对SMB病毒的防范与安全检测，出具检测报告； 5、本项目含3年免费数据库和服务器相关核心数据备份、虚拟化实施服务、安全巡检和现场应急故障处置服务。 | 1 | 项 |

附件一：

| 项目 | 服务器配置及参数要求 |
| --- | --- |
| 推荐品牌 | 联想、戴尔、惠普 |
| 规格 | 4U机架式服务器，冗余电源风扇。 |
| 芯片组 | Intel C624芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族金牌及铂金处理器产品 |
| 处理器 | 配置2颗Intel Xeon Gold可扩展处理器主频≥2.0GHz且≥14核，最大可支持至4个28核处理器 |
| 内存 | 配置8根32GB TruDDR4 DDR4 2666MHz内存，最大支持≥3TB内存扩展，实配≥48根内存插槽 |
| 硬盘 | 配置2块300GB 10K 12Gbps热插拔2.5寸SAS硬盘，最大支持16个2.5英寸硬盘扩展 |
| 阵列卡 | 阵列卡支持0/1/10/5/50 RAID级别，可选RAID 6/60, 最大支持4GB闪存 |
| 网卡 | 配置4个千兆以太网口，配置2个万兆以太网口（含光模块） |
| HBA | 配置2块单口16Gb HBA卡。 |
| 电源 | 实配电源输出功率≥750W 80+铂金电源，1+1热插拔冗余电源，支持240V高压直流 |
| 冷却系统 | 支持6个带故障预报警(PFA)功能的冗余热插拔系统风扇。 |
| I/O扩展 | 最大支持13 个PCIe插槽， |
| 工作温度 | 支持ASHARE A4标准，工作温度5°C 到45°C。 |
| 服务器管理 | 提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高硬件系统可用性，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件，提供如下功能： 1）硬件管理：可免代理进行硬件管理，可自动发现可管理的设备（包括服务器、网络和存储硬件），收集受管设备的清单数据，使受管硬件清单及状态一目了然，包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和关闭电源以及远程控制；展示机架视图将受管设备进行分组，以反映数据中心内真实的机架安装情况。 2）硬件监控：可集中查看从受管设备生成的所有事件和警报，事件或警报将传递到集中管理平台，并显示在事件或警报日志中，可从仪表板和状态栏中查看所有事件和警报的摘要，同时可查看特定设备的警报和事件详细信息。 3）支持操作系统批量部署：可管理操作系统映像的存储库以及可同时将操作系统映像部署到≥20台受管服务器。 4）移动APP管理功能：提供支持Android和 iOS的移动APP，通过APP可以集中监控查看设备的状态、审计日志和报警信息，以及执行设备电源开关动作等。必须提供移动APP下载网址，可从安卓商城或是App Store下载。 |
| 故障定位 | 支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。支持针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯。 |
| 服务 | 3年7x24x4小时保修服务，可选服务包括：原厂上架安装或系统安装服务，原厂3年故障硬盘免回收服务，原厂硬盘数据丢失拯救服务；为保证设备的可靠性服务，签订合同时要求提供原厂商针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件 |

附件二：

| 指标项 | 存储配置及参数要求 |
| --- | --- |
| 推荐品牌 | 联想、DellEMC、华为 |
| 研发支持 | 在大陆设置有研发支持中心。 |
| 稳定性 | 所投产品制造原厂为SNIA存储网络工业协会(Storage Networking Industry Association) Vendor Large最高投票权(Voting)厂家(投标时提供SNIA官网截图) |
| 体系结构 | 一体化统一存储架构(不接受SAN和NAS控制器分离架构)，当前双控制器配置下同时提供SAN和NAS功能，配置NFC、CIFS、ISCSI、FC SAN等数据块和文件访问服务协议，全冗余模块化体系结构 |
| 后端带宽 | 存储后端至少配置2个4通道的12Gb/s SAS 端口 |
| 控制器及缓存配置 | 配置冗余控制器，控制器CPU采用Intel处理器，双控制器配置下支持全镜像读写缓存，支持掉电后将数据回写入磁盘永久保护； 每个控制器配置≥1个8核CPU，且单核CPU的主频≥2.4 GHz，当前配置读写缓存≥96GB，最大可扩展到≥1.2TB。 |
| 磁盘驱动器数量 | 存储系统在双控制器配置下能提供不少于200块内置磁盘的扩充能力，可管理的最大容量≥2.5PB |
| 前端主机端口 | 支持接口类型：8/16 Gb FC、1Gb/10Gb IP/iSCSI 当前双控制器配置下： 最大支持的16Gb/s FC端口≥20 最大支持的10Gb/s iSCSI端口≥24 本次配置4个16Gb/s FC主机端口、4个10Gb/s IP/ISCSI主机端口 |
| I/O模块 | 当前双控制器配置下存储系统的前端连接端口I/O模块支持可扩展，且端口模块支持不停机热插拔 |
| 支持磁盘类型磁盘 | 存储系统可同时支持固态硬盘(SSD)、SAS硬盘，NL-SAS硬盘，至少支持以下磁盘类型： 固态硬盘: 200G,400G,800G,1.6T,3.2T,7.68T,15.36T SAS驱动器: 600GB(10K),600GB(15K),1.2TB(10K),1.8T(10K) NL-SAS驱动器: 2T,4T,6T |
| 存储配置容量 | 当前配置2块400G SSD用于二级缓存，配置12个1.8T SAS磁盘； 同一磁盘柜内支持不同容量和转数的硬盘混插，后端存储端口采用SAS3.0(12Gb/s) |
| RAID方式 | 支持多种RAID存储方式，包括RAID1/0，RAID5，RAID6。支持不同RAID级别并存。 |
| LUN及主机连接数 | 双控制器下最大SAN主机数量支持≥1024 |
| 数据备份功能 | 支持存储同品牌软件定义备份存储功能(非OEM)，实现以下主要备份功能： 能够将本项目的存储配置为备份设备，提供NAS(CIFS/NFS)备份接口；提供客户端数据源端消重以及目标端线内可变长度重复数据消除功能； 提供备份数据完整性验证功能，能够保障备份数据定期的进行备份系统内进行自动检测以及修复功能。 |
| 硬件冗余性 | 完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障 |
| 存储管理软件 | 需提供图形化存储管理软件，支持带外管理；支持基于角色的管理。为不同的管理人员分配对应的管理权限。 |
| LUN容量在线调整 | LUN容量可以在线调整。包括扩大和缩小，完全配合前端应用的需求，且性能和容量不受单个Raid Group限制 |
| 自动存储分层功能 | 配置自动分层功能，根据数据的活动状况，自动将活动数据调整到高速磁盘上，将非活动数据放置到大容量磁盘上。可设置迁移策略和指定数据的初始位置。迁移过程多主机透明，无需停机。迁移层数≥3层(SSD，SAS，NL_SAS) |
| 数据本地迁移 | 存储系统配置具有内部数据迁移功能的软件；基于存储系统本身的控制器实现数据在不同LUN之间的数据迁移，迁移和切换且无需中断应用访问。 |
| I/O分离器功能 | 存储系统内置I/O分离器功能(不接受主机和交换机端的分离器)，支持将存储系统收到的实时的持续写入数据进行以I/O为单元的分离捕获进行连续数据保护，数据可以回滚到预先定义的时间窗口内的任意时间点，提供该功能产品彩页。 |
| 虚拟资源调配 | 配置虚拟资源调配功能。虚拟资源调配功能统一整合整个存储后端磁盘的容量和性能。按照前端业务实际需要的存储容量和性能分配存资源。 |
| 数据保护功能 | 存储系统配置全容量许可的本地快照及本地克隆功能，每个卷的快照数量≥255 |
|  | 存储系统配置全容量许可的基于存储本身的异地同步和异步数据保护功能。 |
| 数据后期免迁移支持 | 存储系统支持软件定义横向扩展NAS许可，可以实现将目前用户非结构化数据从基于块级别的数据全部迁移到本次配置的软件定义横向扩展NAS上，后期可以与专用的硬件大数据存储实现底层迁移而不影响业务，当容量不足或硬件设备因生命周期结束需要进行更新时，数据会在存储底层自动实现平衡，保障数据永久免迁移。同时支持HDFS大数据就地分析接口、基于移动设备的对象访问协议，实现业务的互联网+，也支持基于云的SWIFT和S3协议，实现数据云分层和云平台长期归档。 |
| 异构阵列数据迁移 | 提供数据迁移工具,将存储系统中的数据在不同厂商的磁盘阵列中进行数据迁移 |
| 云存储功能 | 支持存储同品牌云存储软件，软件功能如下： 支持将物理阵列中的不同品牌存储抽象化成单个虚拟存储池。 支持将不同服务器中内置的存储资源创建成共享存储池,可利用任何 HDDs, SSDs, & PCIe 闪存卡。 投标时详细描述该软件功能，签订合同时提供该软件功能彩页并加盖原厂商公章。 |
| 集中管理和性能分析 | 提供存储集中管理软件，可管理的阵列数量≥1000台，且能够实现基于阵列的性能分析软件，能够获取实时的性能数据和历史性能数据，并提供性能分析。 |
| 虚拟化数据保护 | 存储支持虚拟机连续数据保护功能，支持以VMware虚拟机为单元的基于I/O级别的连续数据保护(不接受通过快照方式和存储块级别方式实现)，当虚机需要恢复时，用户可从时间点中选择使指定的虚机能够以I/O粒度从任一时间点恢复。此功能需在vSphere Web Client中完成虚机连续数据保护的所有配置和管理操作。 |
| 数据通道安全(负载均衡/链路切换) | 支持通道管理软件，实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡，具备在SAN环境中的负载均衡功能。 |
| 支持操作系统 | 磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris，HP-UX，IBM AIX，Linux，Windows操作系统，支持服务器集群功能 |
| 虚拟化支持 | 通过VASA、VVOL、ESXi 6.5等兼容性认证,提供VMware官方网站截图证明。 |
| 服务质量管理(QoS) | 配置应用程序服务级别管理功能；通过优化磁盘阵列中的应用程序IO队列，决定哪些应用程序可以获得更多的可用系统资源 |
| 服务和授权 | 原厂商五年7x24x2小时质保服务，并提供设备生产商原厂安装服务。签定合同时提供最终服务单位为桐乡市皮肤病防治院的原厂服务承诺函。 |

附件三：

| 指标项 | 防火墙配置及参数要求 |
| --- | --- |
| 推荐品牌 | 天融信、安恒、绿盟 |
| 硬件规格 | 2U标准机架式设备； 电源：1+1冗余电源、CPU：4核4线程*1 内存：16G 、硬盘容量：2T*2，带RAID1，可用磁盘空间不小于2T ； 接口数量：标配10个； 接口类型：千兆RJ45网口*2(管理口*2)、千兆RJ45网口*4、千兆业务SFP光口*4 |
| 性能要求 | 吞吐率：网络层：2Gbps/应用层：1Gbps WEB检测：HTTP最大并发数:7万/秒 邮件检测：邮件处理数:150万封/24小时 文件检测：5万个/24小时 支持管理节点10个 |
| 部署方式 | 旁路镜像模式部署，不影响服务器处理性能和网络架构； |
| 分布式部署 | 支持旁路部署和分布式部署，对探测器可以添加、删除，显示探测器版本、状态和IP，管理中心可实现告警统一管理；可自定义管理中心和探测器之间的数据传输速率、时间、发送目录等参数（提供截图证明）； |
| 攻击检测 |
| 全流量 检测 | 支持全流量检测，可根据需求打开或关闭全流量检测功能 |
| 审计协议 | 支持解析HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、IMAP、DNS、Mysql、MSSQL、DB2、Oracle、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS等协议报文（HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS加密协议解析需要导入服务器私钥证书），并提供审计协议类型的端口号配置，可根据需要变更端口号；支持LDAP登录行为识别；通过对协议的解析，检测WEB攻击、异常访问、恶意文件攻击、远程控制、WEB后门访问、发件人欺骗、邮件头欺骗、邮件钓鱼、邮件恶意链接、DGA域名请求、SMB远程溢出攻击、WEB行为分析、隐蔽信道通信、暴力破解（包括SSH、TELNET、RDP、FTP暴力破解）、挖矿等风险 |
| 告警黑白名单过滤 | 支持对文件白名单、发件人邮箱白名单、发件人域名白名单、黑域名白名单、黑IP白名单、域名白名单、客户端IP白名单、服务端IP白名单、WEB风险特征白名单进行设置 |
| 私网IP地理位置定义 | 支持对私网地址IP地理位置信息添加，在产生告警时，定义IP可正常显示所属地理位置信息（提供截图证明） |
| 弱口令风险检测 | 支持对Telnet、FTP、POP3、SMTP、IMAP等协议进行弱口令检测（提供截图证明） |
| 告警详细展现 | 可支持详细展现告警级别、时间、威胁名称、状态、客户端IP、客户端IP所在地理位置、服务端IP、服务端IP所在地理位置、报文、操作等信息，包含请求URL、请求类型、请求内容、请求头、Host、User-Agent、Accept、Accept-Language、Accept-Encoding、Accept-Charset、Keep-Alive、Connection、Cookie、请求参数、响应码、返回长度等信息 |
| 主机威胁分析 | 可自动对内网主机进行威胁指数分析，详细展示具体的威胁指数、威胁活动、历史威胁指数、遭受的攻击类型、攻击次数、攻击状态等（提供截图证明） |
|  | 可根据不同威胁指数的主机实现攻击溯源和攻击过程的可视化分析 |
|  | 可通过攻击源、攻击目的对攻击路线进行统计，包括攻击的行为、告警，并以直观的图形化形式展示 |
| 木马回连分析 | 可自动学习网络流量中包含的各种可疑C&C IP/URL，包含各种可能对内网存在影响的IP和域名 |
|  | 快速识别网络中存在的恶意回连行为，包含回连主机IP、服务器IP、时间、行为等 |
|  | 对基于木马回连的非法数据传输等行为进行取证分析，包括回连主机IP、服务器IP、传输数据大小、协议类型等 |
| 攻击地图展示 | 可通过攻击源和目的的地理位置信息，以世界地图和中国地图的形式展示，并实现世界地图和中国地图自动切换直观展示攻击路径 |
| WEB攻击检测 |
| 协议解析 | 支持 HTTP、HTTPS（需要导入服务器私钥证书）协议解析，检测WEB攻击 |
| 双向审计 | 支持双向审计，对请求和响应都进行审计 |
| 攻击检测 | 支持SQL注入、命令注入、跨站脚本、代码注入、协议错误攻击检测（提供截图证明） |
| WEBSHELL检测 | 支持WEBSHELL检测，可检测访问webshell的行为，包含具体对应的URL、返回码、返回数据包内容等，可显示一句话类webshell后门是否植入成功 |
| 自定义WEB审计规则 | 支持根据来源IP、MAC、HTTP请求方法、URL、请求头、请求参数、响应码等内容设置审计规则高、中、低等风险等级 |
| 白名单功能 | 支持WEB特征攻击风险白名单设备，可基于类别、规则、IP灵活配置 |
| 动态分析 | 自动关联行为分析的详细展现，包含SQL注入取数据、表单破解、XSS测试、目录穿越读取文件、多人访问Webshell、APT攻击等 |
| 场景化分析 | 支持场景化的分析能力，对发现的告警进行二次关联，支持对勒索病毒、网站后门、邮件APT攻击等事件进行预警。 |
| DNS协议分析 | 具备DNS协议分析能力，发现受感染主机、危害程度、被感染病毒类型、回连C&C域名、DNS返回详情、恶意主机明细等行为。 |
| 与WAF联动 | 支持将分析到的WEBSHELL攻击、木马回连和恶意攻击行为同步到WAF，实现APT深度威胁分析与WAF联动阻断（提供截图证明） |
| Mail攻击检测 |
| 协议解析 | 支持解析webmail、SMTP、POP3、IMAP、SMTPS、POP3S、IMAPS（加密协议需要导入服务器私钥证书）类型报文（提供截图证明） |
| Webmail攻击检测 | 支持基于webmail攻击类型检测，包括sql注入、跨站、命令注入等攻击检测 |
| 社工类攻击检测 | 对社工类攻击进行检测，检测内容包括：邮件头欺骗、邮件发件人欺骗、邮件钓鱼欺骗、邮件恶意链接 |
| 恶意附件检测 | 支持邮件恶意附件行为检测 |
| 文件攻击检测 |
| 解析协议 | 支持 HTTP、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS（加密协议需要导入服务器私钥证书）等协议传输文件检测 |
| 文件类型 | 支持doc, xls, ppt, swf, pdf, java, rar, zip, rar, exe, vbs, scr, html，js等多种文件解析 |
| 自定义文件类型 | 可添加或删除指定分离的文件类型，并可选择适用的协议类型（HTTP可进一步按GET、POST来配置） |
| 特征检测 | 对文件进行特征匹配，利用已知的特征库发现恶意的可执行文件及非可执行文件。 |
| Shellcode检测 | 通过分析文件中的二进制代码，找到文件溢出攻击的代码，并能找到APT攻击中的0day攻击 |
| 动态沙箱检测 | 对存在问题的文件输出完整的二进制动态分析报告 动态执行可疑文件，分析代码的注册表、进程、网络、文件等行为，分析其安全风险 对文件关键行为进行截图 可展示文件中版本信息、段信息、资源信息、导入表、字符串信息、删除文件信息等内容 可展示ROP行为检测 可展示具体文件的行为，包括所有的注册表行为、进程行为、互斥量、进程运行的函数、返回结果、返回值等信息 可显示文件运行过程中企图访问的IP、域名，以及域名及对应的IP |
| 子文件扫描 | 对文件内部嵌入的子文件可进行二次扫描，分析安全性 |
| 攻击样本提取 | 可以提取出攻击的完整样本文件，并提供对该文件下载的能力 |
| 文件威胁指数 | 可展示威胁程度最高的文件样本MD5、威胁指数、传播次数，病毒检测、静态检测和动态检测结果等内容。根据文件传播情况分析受感染主机、接受云端威胁情报、关键威胁行为可视化、回连主机host和完整沙箱分析报告 |
|  | 根据云端威胁情报展示云端是否确认、传播协议类型、传播次数、云端确认结果等（提供截图证明） |
| 失陷主机检测 |
| 远程控制检测 | 支持根据威胁情报、DGA域名请求、IDS规则、用户配置数据，发现被远程控制的内部主机 |
| DGA域名请求检测 | 具备DNS协议解析功能，发现发起DGA域名请求的失陷主机 |
| 挖矿行为检测 | 可发现利用失陷主机挖矿的行为 |
| 威胁情报与APT云端 |
| 本地威胁情报 | 设备集成离线的高可用威胁情报库 ，支持离线环境下，根据威胁情报进行检测，增量威胁情报随策略升级包升级 |
| 云端威胁情报 | 支持自动从APT云端获取最新威胁情报 |
| 协同防御 | 支持将本地恶意文件攻击的病毒类型等信息上传到APT云端，提升协同防御能力 |
| 策略自动更新 | 支持自动从APT云端更新策略 |
| 紧急事件上传 | 支持紧急事件上传云端，帮助客户关注紧急事件 |
| 抓包检测功能 |
| 抓包任务 | 同时支持至少16个抓包任务抓包，每个抓包任务可配置抓包规则，按照IP、端口、协议等信息进行抓包，将抓取的原始流量包保存于本地以供后续分析和取证使用， 每抓包任务最大抓包20MB（提供截图证明） |
| 管理功能 |
| 三权分立用户管理 | 提供三权分立的用户管理能力：配置员、用户管理员、审计员相互独立，支持自定义管理用户权限和角色 |
| 风险处理 | 支持根据需要对风险状态进行选择处理中、处理完成、延迟处理、拒绝处理等 |
| 一键登录排错 | 支持一键登录排错平台，对系统进行深度配置和排错，支持一键检测故障、配置核对、表分区检查、表检测、同步验证、信息收集等功能 |
| 设备状态监控 | 支持对设备的CPU、内存等状态进行监控，并在设备界面中进行展示 |
| 知识库 | 根据不同的风险信息，提供风险分析和处置建议知识库 |
| 日志报表 |
| 告警与 报表 | 告警可详细展示风险级别、发生时间、告警名称、客户端IP、服务器IP、报文内容（URL、请求头、请求参数、请求内容） |
|  | 可根据需要针对单个告警添加白名单 |
|  | 支持kafka、短信、邮件、syslog、snmp、ftp等告警方式 |
|  | 支持对kafka、syslog发送的风险信息进行AES加密传输 |
|  | 支持同时发送多人、单条发送、发送统计等高级告警功能 |
|  | 报表能够支持WORD、PDF等格式导出 |
| 日志数据管理 | 审计数据保留策略应至少满足天数和百分比两个控制参数，支持web界面可配置，且恢复数据不影响正常的审计功能。对审计日志可自动备份并加密，必须导入设备才能进行恢复查看，并可自动释放磁盘空间。（提供截图证明） |
| 资质证书 |
| 资质 | 提供软件著作权证书复印件 |
|  | 提供销售许可证（必须是APT安全检测类）复印件 |
|  | 具备ISCCC增强级认证证明材料复印件 |
|  | 具有国家保密科技中心颁发的《恶意代码检测系统》涉密信息系统检测证书复印件 |
| 厂商能力和售后服务支持 |
| 厂商能力 | 原厂商知识产权管理体系认证证书复印件 |
|  | 原厂商是公安部认可的信息安全等级保护检查工具箱研发单位并有相关证明材料 |
|  | 原厂商为网络安全应急服务支撑单位（国家级），提供相关证书的复印件 |
|  | 原厂家通过CMMI5级（软件能力成熟度集成模型）评估，并获得证书，提供证书复印件。 |
| 售后服务 | 签订合同时提供原厂商针对本项目的授权书和原厂商针对本项目至少三年服务承诺函等证明材料 |
|  | 提供高级技术分析服务 |

附件四：

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 授权信息 | 默认配置10个虚拟机授权，一个管理控制中心。 |
| 形态 部署 | 管理架构要求 | 采用B/S架构设计，管理控制中心高度集成化，无需额外安装或外接数据库即可实现日志存储和分析展示，无需额外安装或对接升级服务器即可实现文件、特征库的升级和分发 |
|  | 客户端要求 | 采用轻量级Agent部署，无需依赖虚拟化平台API即可实现安全防护；客户端支持手动从控制中心获取安装，也可通过管理控制中心批量远程安装；客户端对windows类、linux类；物理服务器、虚拟服务器、桌面云具备相同的防护和部署模式 产品支持对已防护的主机统计在线率，对虚拟机是否安装客户端统计整体部署率，提供截图证明 |
|  | 虚拟化平台支持 | 产品应至少支持VMware 、Ctrix、Microsoft、Huawei、H3C、浪潮等国内外主流虚拟化厂商平台，并能够采用一个管理控制中心进行统一管理，提供截图证明 |
|  | 操作系统支持 | 产品应至少支持Windows 7/8/10等云桌面常见操作系统类型，Windows Server2003/2008/2012/2016等虚拟化环境常见基于Windows NT的服务器操作系统； 产品应至少支持SuSE、Red Hat、Ubuntu、Debian、CentOS、Asianux、NeoKylinLinux等虚拟化环境常见基于Linux内核的操作系统 |
| 安全能力指标 | 文件防护要求 | 产品提供不少于3种病毒查杀引擎，可根据不同虚拟化环境和查杀要求灵活开启与关闭；同时产品应支持利用CPU虚拟化技术提升系统的安全防护能力，提供截图证明。 产品应内置webshell扫描引擎，针对网站系统恶意webshell、后门等文件进行扫描防护；能够针对webshell文件设定白名单，对文件进行加白处理，避免对核心网站系统文件造成影响，提供截图证明。 |
|  | 网络隔离和防护要求 | 产品配置入侵防御功能，可对来自网络层的拒绝服务、缓冲区溢出、木马后门、web攻击、恶意网络扫描、恶意入侵提权等各类威胁流量的检测与防护。入侵防御规则应不少于11000条，并支持按照攻击类型进行分组分类，支持对每一类攻击类型单独开启或关闭防护，提供截图证明 产品应支持防暴力破解，可对来自网络的暴力破解行为进行拦截，支持配置时间、破解次数等阈值，并提供暴力破解IP或IP段的黑白名单设置，提供截图证明 产品配置主动防御保护功能，智能监控系统文件操作行为，利用文件审计关联技术，实时对病毒木马及恶意相关文件进行拦截和防护，针对近期爆发流行的永恒之蓝攻击，能够进行有效防护，提供截图证明。 |
|  | 系统加固要求 | 产品应支持对主机安全缺陷、配置进行扫描评估，通过打分形式展现不合规和风险程度。能够对window操作系统上的策略、服务、组件等进行扫描凭，对linux操作系统上的账号、服务、安全参数、进程、配置等进行扫描评估，并给出修复建议，修复建议包括自动修复和手动提示修复 产品应支持对主机的安全加固，针对利用虚拟化漏洞的恶意软件、程序进行拦截并阻止其在主机上运行，提供软件、程序的黑白名单，以减少对系统程序的误拦截风险，提供截图证明 |
| 其它管理要求 | 自动化运维 | 产品应支持自动化安全运维： 支持自定义安全策略的定时、指定范围执行； 支持对策略、主机组织结构、日志的手动或自动备份 支持手动或自定同步虚拟化平台组织结构 支持手动、自动升级系统文件、引擎版本、特征库信息，能够基于分组、时间设定灰度升级策略，提供截图证明 支持基于时间动态进行调整带宽和网络并发连接，减少控制中心升级对业务网络产生的影响 |
|  | Syslog 支持 | 支持syslog协议，将安全日志发送到第三方syslog服务器 |
|  | 离线升级 | 提供在线或者离线升级方式，隔离网情况下能够采用离线工具进行更新 |
|  | LDAP支持 | 支持LDAP，将LDAP组织结构导入到本地用于本地系统管理 |
|  | 展示与 告警 | 支持动态展示安全事件并能够进行邮件告警 |
|  | 多账号 | 支持不同账号设定不同的组织结构权限和策略使用权限 |
|  | 报表订阅 | 支持报表订阅，能够对报表时间、内容定制、订阅信息等进行自定义 |
| 商务要求 | 计量计费 | 产品应支持按照物理CPU、虚机数、CPU+虚机数混合计费模式，以满足不同的虚拟化环境 |
|  |  | 产品控制中心一次授权永久有效，当虚拟化平台扩容或新增虚拟化平台时，无需额外购买控制中心扩展升级授权 |
| 资质 要求 | 产品应具备由公安部颁发的“虚拟化安全防护”类产品销售许可证 |
|  | 软件厂商具备ISO20000信息技术服务管理体系认证证书 |
|  | 软件厂商具备网络安全应急服务支撑单位（国家级）； |
|  | 软件厂商中国国家信息安全漏洞库支撑单位(一级)； |
|  | 软件厂商具备ISCCC信息安全服务资质-安全运维服务资质 |
|  | 软件厂商为CNVD国家信息安全漏洞共享平台技术组成员 |
|  | 软件厂商具备ISCCC信息安全服务资质-安全运维服务资质 |
|  | 软件厂商为2018年度中国反网络病毒联盟成员单位 |
|  | 微软MAPP伙伴； |
|  | 软件厂商要求为“信息安全等级保护关键技术国家工程实验室”理事单位 |
| 服务 | 提供3年原厂免费服务，400热线电话可查询；签定合同时提供服务单位为桐乡市皮肤病防治院的原厂服务承诺函。 |

第三部分：

投 标 人 须 知

# A  说 明

- 适用范围

本招标文件适用于本次招标要求中所叙述项目的货物和服务采购。

- 定义

1、“招标人”系指组织本次招标的桐乡市公共资源交易中心。

2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3、“货物”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的相关设备、售后服务以及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定卖方须承担的运输、售后服务和其它类似的义务。

- 合格的投标人

1、凡有能力提供招标货物、服务及符合招标文件规定的相关条件的供应商均为合格的投标人。

2、投标人应遵守有关的法律和招标条例。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、提供相同品牌产品（非单一产品采购项目指采购文件确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，随机抽取方式确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 投标委托

如投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法定代表人授权书》及本人身份证。法定代表人参加的，须持有本人身份证。

- 投标费用

无论投标过程中的具体操作方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# B  招标文件说明

一、“招标文件”的构成

1、“招标文件”是用以阐明所需货物及服务情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。

2、“招标文件”的补充和修改等。

1） 招标人用网站公告等形式对招标文件进行补充、修改及发布答疑纪要。请各投标人务必关注中心网站公告。

2） 为使投标人有足够的时间按招标文件的补充和修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止和开标日期，并将具体变更情况通知上述各投标人。

3）“招标文件”的修改将构成招标文件的一部份，对投标人有约束力。

# C  投标文件的编写与递交

一、要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标文件中的计量单位应使用国家法定计量单位。

3、投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4、投标文件中的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，经投标人确认后可以总价为准，并修改单价。

二、 标书答疑

任何对采购文件存有疑义需要进行澄清的投标人，应在规定的时间前，用书面方式提供答疑材料，逾期视作对本招标文件和评标办法等均无疑义和异议，招标人将在桐乡市公共资源交易中心网站发布答疑纪要，标书答疑时形成的答疑纪要是招标文件的重要组成部分，对各投标人具有约束力。

三、“投标文件”的组成

1、“投标文件”应包括（但不限于）下列部份：

A、技术标

- 封面；

- 投标书；

- 企业简介及营业执照副本复印件；

- 组织机构代码证副本复印件；

- 本项目招标公告资格要求中的其他资格材料；

- 2018年度税务机关出具的缴纳税额证明，缴纳社保记录，财务状况报告等反映企业财务情况材料；

- 法定代表人授权书及全权代表身份证复印件（委托人投标的）。法人代表参加投标的，提供法人代表身份证复印件；

- 资格声明函；

- 投标人承诺函；

- 三年内无重大违法记录声明函；

- 履行合同所需的设备、专业技术能力的证明材料和案例；

- 项目整体实施方案（含服务响应情况、安装调试方案、验收配合，投入人员配置、相关质量保障措施等）

- 投标货物清单{品牌、型号、数量、详细技术指标（详细技术指标可另附）等，格式参照招标文件中货物清单，清单内容必须包括所有所投货物}；

- 设备偏离情况表（有设备技术偏离的应填写<<设备偏离情况表>>，如有正偏离未在设备偏离情况表中写明的，视作未偏离）；

- 供货时间安排；

- 售后服务承诺书；

- 招标文件中要求的其他材料；

- 投标人认为有必要提供的相关资质证明及其他材料（请参考评标办法中条款）。

注：技术标中不应出现商务报价或者其他能体现商务报价的描述，否则将作为无效投标处理。

B、商务标

- 封面

- 《政府采购投标报价表》（此表格式及货物或服务的相对次序不得调整并且必须列明所投货物的品牌及型号)。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

- 中小企业声明函（若有，格式见附件）；

- 残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

2、投标人应按招标文件附件中提供的投标文件格式（如有）认真填写及签署《投标书》、《投标报价表》、《售后服务承诺书》等一系列表，招标文件中未提供格式的，投标人可自行编写。

3、投标人不得对本项目中所列货物（服务）擅自拆分投标，否则将作为无效投标。

四、投标报价

1、所有投标报价均以人民币为计算单位。投标报价应包括购买货物和服务所需缴纳的所有的税费和货物发运到各采购单位指定地点及完成项目所需的一切费用（招标文件另有规定的除外）。

2、投标报价应在“招标文件”所附的《政府采购投标报价表》上写明投标货物（服务）的投标单价和总价。

3、投标人应按上述条款的要求填写货物（服务）报价，此报价经评审后作为招标人评标标准。

五、“投标文件”的签署

投标文件分技术标和商务标两部分，技术标份数为一份正本和四份副本，商务标份数为一份正本和四份副本，并在每一份“投标文件”封面（见附件范本）明确注明“正本”或“副本”字样。如正本和副本有差异，以正本为准。

- 技术标：投标人必须把技术标要求的所有材料装订成册（不得为活页装订）单独装袋密封，袋上和标书封面上均标明“技术标”。

- 商务标：投标人必须把商务标要求的所有材料装订成册（不得为活页装订）单独装袋密封，袋上和标书封面上均标明“商务标”。

六、“投标文件”中不允许有加行、涂抹或改写，否则将作为无效投标处理。投标人认为需要改动或说明的地方，可以在备注栏中说明或在投标文件中另附说明。

七、“投标文件”的密封

投标人应将 “投标文件”技术标和商务标分别密封，在密封处贴上封条并加盖公章，在封袋上须注明：

  - 投标项目名称

  - 招标编号

  - “技术标”或“商务标”

  - “于2019年6月5日09:00时之前不得开启”

八、递交“投标文件”的时间

- 所有“投标文件”都必须按招标人在“政府采购公告”中规定的投标时间和地址送至招标人并签署《政府采购标书接收单》，否则将被视为未递交投标文件。

- 迟交的“投标文件”

招标人将拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

- 投标人在投标截止前，对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标截止后不得修改其投标。在投标截止期前投标人可以撤标，但在投标截止期后不允许撤标。对所递交的投标文件补充、修改或者撤回必须由全权代表签字、盖公章，并密封。

4、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

九、投标保证金

本项目不设投标保证金。

十、履约保证金

中标人必须在签订合同前缴纳履约保证金至采购单位（采购单位）处，履约保证金至规定值（50000元），如该金额超过中标价格的10%，则履约保证金金额为中标价格的10%（保留到千位）。未按规定缴纳履约保证金的视作自动放弃中标资格。按规定履行合同的投标人，履约保证金一般在所有货物和服务的质量保证（服务）期满后退还。

十一、投标有效期

1、“投标文件”从开标之日起90天。

2、特殊情况下，招标人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面形式。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

# D  开标和评标

一、开标

1、招标人在“政府采购公告”规定的时间和地点公开开标，投标人须派法定代表人或授权全权代表参加。投标人参加开标的代表签字报到以证明出席，并在投标文件拆封时提交本人身份证验证授权代表资格，否则视为自动弃权。

2、开标时，由监督人员按规定检查“投标文件”的密封情况，确认后当众拆封。

3、招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、检查文件格式是否符合要求。并宣读有关内容。

二、评标委员会组成

- 招标人将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

- 对“投标文件”的审查和响应性的确定

1)在对“投标文件”进行详细评估前，评标委员会将对投标文件进行资格性、符合性审查，如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

2)招标人将确定每份投标是否对“招标文件”的要求，作出了实质性的响应。如没有作出实质性的响应或有重大偏离，其投标将被拒绝。实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有实质性条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

3)招标人判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件” 本身而不靠外部证据。

4)招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

三、询标及对投标文件的澄清

1、开标后，评标委员会将会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较，并对“投标文件”中的问题向投标人进行询问。各投标人应予认真答复。

2、接受询标的投标人必须按招标人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表进行解答或澄清，投标人如拒绝则视为自动放弃投标资格。

3、重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改，其将构成“投标文件”的组成部分。

四、评标原则、依据和方法

- 坚持公平、公正、竞争择优、科学合理的原则；

- 对投标人的技术综合实力、公司诚信、货物配置和技术指标、相关项目实施业绩、以及服务承诺、价格等方面进行综合评价；

- 反对不正当竞争。

五、评标委员会根据评标办法和相关规定负责完成全部评标过程，综合分析评标结果并向招标人提出书面评标报告，同时确定预中标人。

六、根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，但不排除再次竞争的可能性。

# E  授予合同

- 定标原则

  - 本项目采用综合评分法，详见所附评标办法。

二、中标通知

    - 评标结束后，经桐乡市公共资源交易中心进行中标公示,公示无异议后,由桐乡市公共资源交易中心签发《中标通知书》，中标人在领取《中标通知书》必须提交履约保证金。

    - 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对招标人和中标人具有法律效力。招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

三、授予合同时变更数量的权力

1、招标人在授予合同时，有权根据评标的情况，对货物的数量和服务予以增加或减少，但金额一般不得超过原合同采购金额的百分之十。

四、签订合同

- 中标人自签发《中标通知书》后30日内必须与采购单位签订合同。如遇不可抗拒因素或其它客观原因在规定时间内未（无法）签定合同的，必须向公共资源交易中心提交书面情况说明并得到认可，否则将作为不良行为记录。

- “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

- 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。投标人中标后不得将部分标项或全部标项交由他人承担，一经发现有违规现象取消其以后投标资格，并没收履约保证金。

# F  质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日(政府采购法实施条例第五十三条规定)起七个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应一次性明确阐述所有招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 评标办法

第一条  本评标办法仅适用本次公开招标项目。

第二条  采购中心将组建评标委员会对投标人标书进行综合评定，同时邀请市公管办等有关部门进行现场监督。

第三条  评标委员会对投标书内容不明确，可对投标人进行询标。

第四条  唱标；唱标内容为：投标报价、投标人认为需要说明的其他内容。

第五条  评标原则：本项目采用综合评分法，满分为100分，在有效投标范围内以总得分最高者为预中标人。

第六条  确定有效投标人的程序：

第一步、首先由监督人员对标书的密封性进行检查，并开启技术标，评委根据招标文件和本办法规定对投标人标书进行资格性和符合性审查。

第二步、对通过标书资格性、符合性审查的投标人根据情况进行询标。各投标人应认真答复，重要的地方需书面形式，并经投标人法定代表人或全权代表签字确认后作为“投标文件”的组成部分。

第三步、确定有效投标人。

第四步、根据询标后情况，对有效投标人技术标进行综合评分。

投标人技术标得分满分为70分，其分值分布如下（涉及的证明材料，如无注明，均为投标文件中提供复印件）：

| 序号 | 评分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标品牌 | 市场占有率、信誉度、公众认可度等。评委根据投标人提供的有效证明材料酌情打分 | 2-5 |
| 2 | 投标货物配置及相关情况 | 主要考虑是否有高于基本配置及设备偏离情况等，不含要求的证明材料，酌情打分 | 2-10 |
| 3 | 投标产品资质情况 | 招标文件要求的投标产品相关资质证明材料提供情况 | 0-5 |
| 4 | 对项目的熟悉和理解情况 | 对项目实地勘察情况，业务现状分析，3-5年网络拓扑规划；对业主的需求、原有设备情况等的了解程度；酌情打分 | 0-12 |
| 5 | 整体解决及 施工方案 | 投标人对方案整体的规划、设计，优化建议和承诺；设备选型及与开放平台的整体兼容性等酌情打分；投入本项目的设备，项目负责人、施工人员的配备情况（人员资质证书及缴纳社保证明）；项目时间进度安排；安全及质量的保障措施和承诺等；酌情打分。 | 2-12 |
| 6 | 合同履约能力 | 提供相应证明材料。 | 0-7 |
| 7 | 售后服务 | 厂商及投标人的售后服务体系及售后服务网点； 响应时间、针对本项目服务措施； 设备巡检，应急保障服务，质保期内外的售后服务承诺等 | 2-10 |
| 8 | 其它优惠和承诺等 | 除报价外的其他优惠措施，酌情打分 | 0-3 |
| 9 | 签订合同后供货时间 | 根据承诺的情况酌情打分 | 0-2 |
| 10 | 节能环保 | 投标货物进入《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》（以投标人提供的有效证明材料为准） | 0-2 |
| 11 | 标书制作 | 投标文件制作的规范性、条理性等 | 0-2 |

注：技术标得分为各专家评分的算术平均值，评分保留两位小数。

第五步、技术标评分结束后，分别开启商务标，由各投标人进行商务唱标。

第六步、计算商务得分。

根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。投标人属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》（见附件）以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况（即投标人、所有投标货物的制造商均属于小微企业的，方可适用价格扣除）。

联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。

根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

商务标满分为30 分，评分方法如下：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其商务得分为满分。其他投标人商务分按照下列公式计算：

商务分＝（评标基准价/投标报价）*价格权值*100

如有投标人投标报价超过预算控制价，其该商务得分作零分计；如商务分不为零的投标人不足二家的，本项目作废标。

注：商务标评分保留两位小数。

第七步、计算总分，在有效投标范围内以总分排序确定该中标候选人。

第七条  有以下情况发生的为无效投标：

- 投标人法定代表人或授权代表未按要求到场的；

- 投标文件未按招标文件规定要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件规定资格要求的；

- 所投货物（服务）有负偏离且经专家组认定为实质性偏离的；

- 技术标未按规定提供投标货物清单（含品牌、型号规格、数量、计数单位等）、货物详细技术指标的；

- 提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

- 提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

- 提供虚假材料投标的；

- 法定代表人授权书上无投标人盖章或无法定代表人签字的；

- 投标文件中有加行、涂抹或改写的；

- 技术标中出现商务报价或者其他能体现商务报价的描述；

- 投标人对本项目中所列货物（服务）擅自拆分投标 ；

- 技术标或商务标未实质性响应招标文件要求的；

- 在投标有效期内发现投标人及其法定代表人行贿犯罪档案查询证明中有记录的。

- 不符合法律、法规规定的其他要求的。

第八条  保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节,评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

- 在投标有效期内，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 在开标前，招标人不得与投标人就投标价格、投标人案等实质性内容进行谈判。

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

- 评委会不向未中标人解释原因，不退还投标文件。

第九条   评标过程计算及最终得分均按四舍五入保留两位小数。

第十条   本评标办法由桐乡市公共资源交易中心负责解释

第四部分

桐 乡 市 政 府 采 购 合 同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的__________________________________________________________。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）_________人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第_________项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为_________；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第_________项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的10%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第19条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章并经桐乡市公共资源交易中心鉴证后即行生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交桐乡市公共资源交易中心存档，一份报送桐乡市财政局政府采购监管科备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

1、本项目供货（调试）完成时间：     年    月    日 前。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________。

甲方（采购人）：（盖章）              
法定（授权）代表：            
电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（交易中心）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

桐乡市政府采购商品（服务）验收合格通知单

| 供应商 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  | 联系电话 |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 采购单位 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 验收合格条件 品牌及型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 是否包装完好：□ 是否签订合同：□ 是否粘贴售后服务联系单：□ | 验收意见（签符合前述条件，验收合格，同意付款或不符合前述条件，验收不合格，不同意付款）： 年 月 日 综合评价：好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
| 验收单位（公章） | 验收人签字： |

注：本表一式四份，财政部门、公共资源交易中心、采购单位、供应商各一份

第五部分

附件：（封面格式）

（填项目名称）

投  标  文  件

招标编号：

（填商务标或技术标）

（填正本或副本）

投标人全称：                               （盖章）

全权代表：                                 （签字）

投标时间：             年      月    日

公司地址：

联系电话：

附件:

# 投 标 书

致：桐乡市公共资源交易中心：
    根据贵方                               （项目名称）的政府采购公告                （招标编号），签字代表                                        （全名、职务）经正式授权并代表投标人                                   （投标人名称、地址）提交下述投标文件。

一、技术标（招标文件要求的技术标材料）

二、商务标（招标文件要求的商务标材料）

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 提供和交付的货物投标价按商务标《政府采购投标报价表》所列。

- 我方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部“招标文件”，包括澄清、修改文件（含答疑纪要等）（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期自开标之日起90天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标及中标后不签约的，将作为不良行为记录。

- 投标人同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低的投标报价或收到的任何投标。

- 有关的一切正式往来通讯方式：

地址：___________  ____   邮编：______________

电话：__________  _____   传真：______________

全权代表姓名___________   职务：________ _____

投标人盖章：

投标人全权代表（签字）：

年     月    日

附件：

设备（服务）偏离情况表

（如遇各种不可抗拒因素投标设备（服务）需变更的，请在本表填写相关情况）

| 分包 | 原设备 | 投标设备 | 偏离情况（注明偏离点） |
| --- | --- | --- | --- |

本签字人确认上表情况是真实的、准确的

投标人盖章：

投标人全权代表（签字）：

年     月    日

附件：

# 关于资格的声明函

桐乡市公共资源交易中心：

关于贵方                 （招标编号）政府采购项目，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 企业营业执照副本复印件；

- 组织机构代码证副本复印件；

- 法定代表人授权书（委托人投标的）；

- 售后服务承诺书；

- 其它相关资质证明材料；

本签字人确认提交的资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人名称（盖章）__________

投标人地址：________________

投标人传真：________________

投标人邮编：____________ ___

投标人全权代表签字:_________________

投标人全权代表职务：________________

投标人全权代表电话：________________

附件:

投 标 人 承 诺 函

致：桐乡市公共资源交易中心

很荣幸能参与                       项目的投标。本人代表                          公司，在此作如下承诺：

  - 完全理解和接受招标文件的所有规定和要求。

  - 若能中标，我方将按照招标文件的具体规定与需要签订供货合同，并严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题我方尽快更换或退货，并承担相应的经济责任。

  - 在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件规定给予处罚，我方完全接受。

  - 我方同意，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人盖章：

投标人全权代表（签字）：

年     月    日

附件：

无重大违法记录声明函

致：桐乡市公共资源交易中心

针对               （采购项目名称）的谈判，本公司在此作如下承诺：

本公司参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚，责令停产停业，吊销许可证或者执照，较大数额罚款等行政处罚。

投标人盖章：

投标人全权代表（签字）：

年     月     日

附件：

中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为    型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人盖章：

投标人全权代表（签字）：

年     月      日

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

投标人全权代表（签字）：

年     月      日

附件：

# 法 定 代 表 人 授 权 书

：

我以                             (投标人全称)法定代表人身份授权               (全权代表名称)为全权代表，参加贵方组织的                       项目投标（招标编号：            ），签署投标文件及其他书面文件，负责参加开标、询标、商签合同、设备供应、安装、调试及售后服务等活动中的一切事宜，我方均予承认（即全权代表与法定代表人在以上事宜中有同等权利）。

法定代表人签字：

投标人全称(公章)：

日期：

附：

全权代表姓名：

身份证号（后附身份证复印件）：

职    务：

详细通讯地址：

传    真：

电    话：

邮政编码

附件:

售 后 服 务 承 诺 书

（投标人自行书写）

必须包括送货、验收方式；

投标人盖章：

投标人全权代表（签字）：

年   月   日

附件

政府采购投标报价表

（由投标人根据投标货物（服务）清单自行填写完整）

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 虚拟化服务器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 虚拟化服务器硬件扩容 |  |  | 1 | 批 |  |  |
| 4 | 光纤交换机 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 核心存储 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 应用防火墙 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 虚拟化安全管理系统 |  |  | 10 | 点 |  |  |
| 8 | 机房温湿度报警器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 集成与安全服务 |  |  | 1 | 项 |  |  |

注：投标报价必须包含完成该项目所需的一切相关税费及其他费用。

投标报价：（小写）                          元整

（大写）                          元整

投标人（盖章）：

投标人全权代表（签字）：

日期：