项目编号：SXZCX2019-003

宝鸡市妇幼保健院医疗设备采购项目

招 标 文 件

陕西省中诚信招标有限公司

二〇一九年五月

目     录

第一部分    招标公告

第二部分    投标供应商须知

第三部分    招标内容及要求

第四部分    合同主要条款

第五部分    投标文件格式

第一部分  招标公告

陕西省中诚信招标有限公司受宝鸡市妇幼保健院的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，拟就宝鸡市妇幼保健院医疗设备采购项目 进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

- 采购项目名称：宝鸡市妇幼保健院医疗设备采购项目

二、采购项目编号：SXZCX2019-003

三、采购人名称：宝鸡市妇幼保健院

地址：宝鸡市渭滨区新建路东段2号

联系方式： 0917-3267227

四、采购代理机构名称：陕西省中诚信招标有限公司

地址：西安市南二环西段21号华融国际商务大厦A座11E

联系方式：85239299

五、采购内容和要求：本次采购内容为3个标段，具体参数见招标文件

| 标段号 | 采购内容 | 数量 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 新生儿数字化广域眼底成像系统 | 1套 | 130 | 进口 |
| 第二标段 | 脱水机 | 1套 | 32 | 进口 |
| 第三标段 | 流式细胞分析仪 | 1套 | 130 | 进口 |

项目用途：自用

项目性质：自筹资金

六、投标人资格要求：

1、有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）；

2、法定代表人授权书原件及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，只须提交其身份证） ；

3、投标供应商为制造厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械注册证（进口产品需提供进字号注册证）及附件（附页）；投标供应商为经销商须出具医疗器械经营许可证和投标产品的医疗器械注册证（进口产品需提供进字号注册证）及附件（附页），并出具制造厂商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）、（已办理三证合一的只需提供营业执照副本），医疗器械生产许可证；

4.供应商为经销商须提供完整授权链条的产品授权书；

5、政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

6、申请人须提供“信用中国”（ 网址：http://www.creditchina.gov.cn/）官网截图，且加盖公章（投标截止时间一个月前的时间节点均可），无不良信息记录（原件）；

7、采购代理机构出具的谈判保证金收款凭证复印件。

（本次招标项目不接受联合体投标。）

七、采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

4、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

八、招标文件的获取

1、发售时间：2019年5月15日至2019年5月21日每天上午9:00-12:00，下午14:00-17:00(节假日除外)。

2、发售地点及要求：购买标书的单位请携带介绍信和本人身份证复印件，在陕西省中诚信招标有限公司购买。

3、文件售价：招标文件每标段售价300元（人民币），售后不退。

九、投标文件递交截止时间及开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间：2019年6月4日上午10:00整

2、开标时间：2019年6月4日上午10:00整

3、投标/开标地点：陕西省中诚信招标有限是会议室（西安市南二环西段21号华融国际商务大厦A座15楼15F ）

十、采购项目联系人：柏维娜

联系方式：029-85239299

采购代理机构开户名称：陕西省中诚信招标有限公司

开户行名称：中国工商银行股份有限公司西安南关支行

账号：3700021509024518741

第二部分  投标供应商须知

一、名词解释

1、采 购 人：宝鸡市妇幼保健院

2、监督机构：宝鸡市财政局

3、采购代理机构：陕西省中诚信招标有限公司

4、投标供应商：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人。

5、投标人需在陕西省政府采购网完成注册，且加盖公章提供“陕西省政府采购网”（网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）官网截图。

二、招标文件及要求

1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、投标供应商须知

1-3、招标内容及要求

1-4、合同主要条款

1-5、投标文件格式

2、招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标供应商应从采购代理机构购买招标文件，招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

3、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，不足十五日应延长至十五日。澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

4、投标供应商对采购活动事项有疑问，或对采购招标文件有质疑，应在购买招标采购文件后七个工作日内，以书面形式提出，采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

5、招标文件的解释权归采购代理机构。

三、投标及投标文件

1、各投标供应商应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。

2、招标资质要求：凡在招标公告发布后，获取采购招标文件的投标供应商，应在投标文件中附有加盖投标供应商红色公章的资质证明文件复印件。资质证明文件包括：

2-1、有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）（已办理三证合一或五证合一的只需提供营业执照副本）；

2-2、法定代表人授权书原件及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，只须提交其身份证） ；

2-3、投标供应商为制造厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械注册证（进口产品需提供进字号注册证）及附件（附页）；投标供应商为经销商须出具医疗器械经营许可证和投标产品的医疗器械注册证（进口产品需提供进字号注册证）及附件（附页），并出具制造厂商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）、（已办理三证合一的只需提供营业执照副本），医疗器械生产许可证；

2-4.供应商为经销商须提供完整授权链条的产品授权书；

2-5、政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

2-6、申请人须提供“信用中国”（ 网址：http://www.creditchina.gov.cn/）官网截图，且加盖公章（投标截止时间一个月前的时间节点均可），无不良信息记录（原件）；

2-7、采购代理机构出具的谈判保证金收款凭证复印件。

备注、其中资质要求的第三项如提供有效的医疗器械注册证，若医疗器械注册证到期，不接受受理通知书。（因为该受理通知书的申请与审批结果无必然联系）。以上各项资质为必备资质，若有一项不具备视为无效投标。资质复印件加盖公司鲜章附在每份响应文件中（包括正、副本）。在开标后的任何时间评标委员会有权随时要求投标供应商提供以上资质原件进行审查。

3、本次招标项目不接受联合体投标。

4、投标文件的编制

4-1、投标供应商必须根据采购代理机构提供的投标文件格式编制投标文件，正本壹份，副本叁份，正本的PDF格式电子版一份（U盘）。并各自装订成册，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

4-2、投标供应商在编制投标文件时，应依据招标文件的要求和格式内容编写，对招标文件作出实质性的响应，内容应包括：

4-2-1、对投标函格式中内容的响应；

4-2-2、开标一览表（报价表）和分项报价表。投标货币用人民币，单位为万元，精确到元。

4-2-3、投标供应商须出具的资格证明文件，证明参加投标供应商具备招标采购活动要求的资格，具有良好的商业信誉和健全的财务保障制度。

4-2-4、投标供应商为本次招标采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、货源供应、培训服务、售后服务及技术支持等方面具体做法和保障措施。

4-2-5、投标供应商提供类似业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

4-2-6、投标供应商根据招标文件载明采购活动的实际情况，拟在中标后将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中注明。

4-3、投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

4-4、投标文件必须加盖投标供应商单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

4-5、投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

5、投标报价(对小型和微型企业产品或监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审).

5-1、投标供应商应在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明各项分类报价、投标总价、交货期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

5-2、投标报价是完成招标内容所需的全部费用，包括设备材料费、运输费、安装费、供应费、运杂费、金融费（如有）及其它相关的费用。

5-3、投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

5-4、凡因投标供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标供应商自负。

5-5、投标过程中所产生的一切费用由投标供应商自行承担。

6、投标保证金：

6-1、各投标供应商须向采购代理机构递交所投标段采购预算总额1%的投标保证金；且确保投标截止时间前到达采购代理机构指定账户，并在采购代理机构开具保证金交纳凭证。附在投标文件中，并做为保证金交纳的唯一凭证。

收取保证金单位名称：陕西省中诚信招标有限公司

开户行名称：工行西安市南关支行

账号：3700021509024518741

联系人：魏荣荣  李敏

联系方式：029-82309290转21、22

6-2、投标保证金应用人民币，采用银行转账、投标担保函（格式见附件二的任何一种形式支付。

6-3、以银行转账形式交纳保证金的投标供应商应当从其账户转出（不接受任何以个人名义的转账）。

6-4、以信用担保函形式交纳保证金，必须是西安市财政局认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函。谈判供应商违约，开具保函单位承担连带责任（具体事项相见第十一条）。

6-5、在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

6-6、各投标供应商须在规定的时间内，持采购代理机构开具的保证金交纳凭据原件办理保证金退还手续。未及时办理退还者，由投标供应商自行负责。

退还日期：每周二或周四

退还保证金所需携带文件：供应商出具加盖供应商财务专用章的收据，内容格式如下：

收  据

收到陕西省中诚信招标有限公司退还XX项目（项目编号：XXXXXX）的保证金XXXXXX元（人民币大写：XXXXXX）。

供应商名称：

出具收据日期：

6-7、中标供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

6-7-1、中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

6-7-2、中标供应商将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6-7-3、中标供应商拒绝履行合同义务的。

7、投标文件有效期为自开标之日起九十（90）个日历日，中标投标供应商的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

四、投标文件的密封和提交

1、投标文件密封

1-1、投标供应商应将投标文件的正本和所有副本，用单独的信封分别密封，在信封上标明标书编号、投标项目，投标供应商全称（公章）、“正本”或“副本”等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）。

1-2、对于需提供资质证明文件和业绩原件的采购项目，投标供应商应将其内容单独密封，并标明提供资质和业绩的明细表。

1-3、投标文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的标书概不负责。

2、投标文件提交

2-1、投标供应商应在投标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后办理签收手续。

2-2、在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、投标供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

2-4、投标文件提交截止时间后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改。

2-5、在投标文件提交截止时间后到标书规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。

五、开标

1、在招标文件规定的开标时间和地点，由采购代理机构组织开标工作，投标供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。招标整个过程接受监督机构的监督和管理。

2、开标时，由投标供应商或其推荐的代表与采购人的监督人共同检查投标文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

3、对投标文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员按照顺序，以公开唱标的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，无异议后，由投标供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

4、开标过程由采购代理机构指定专人记录。

5、公开开标后，直到向中标的投标供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向投标供应商及与评标无关的其他人透露。

六、评标

1、评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由招标采购单位组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及有关专家组成，专家人选在专家库中随机抽取。

2、评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

3、投标文件初审

3-1、投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确保投标供应商是否具备相应资格。

3-2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。

3-3、经过对投标供应商及投标文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

3-3-1、投标供应商没有经过正常渠道购买标书或投标供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符。

3-3-2、投标文件没有法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定。

3-3-3、必备资质的有效性或符合性不符合要求的。

3-3-4、未提交采购代理机构开具的保证金交纳凭据的。

3-3-5、投标文件没有盖供应商单位公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求。

3-3-6、投标文件的合同主要条款响应与招标文件要求不一致（交货、付款、验收、售后服务等项），附加了采购人难以接受的条件。

3-3-7、投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

3-3-8、投标内容的技术指标达不到招标文件要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能。

3-3-9、投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

3-3-10、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

3-3-11、供应商提供的投标报价，出现选择性报价的。

3-3-12、投标文件没有法定代表人或其授权代表签字的。

- 投标文件的澄清：为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标供应商对其投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者纠正，投标供应商澄清、说明或者补正采用书面形式（包括电传、传真），由其法定代表人（或授权代表人）签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 相同品牌只能由一家供应商参加，如果有多家代理商参加相同品牌产品投标的，按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）的相关规定执行，即提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，选取报价低的投标人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、比较与评价

6-1、评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

6-1-1、开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

6-1-2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6-1-3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

6-1-4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

6-1-5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

6-1-6、文字与图表不一致的，以文字为准；

6-1-7、正本与副本不一致的，以正本为准；

6-1-8、投标文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

6-2、按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

6-3、政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品、环境标志产品。

7、评标程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

# 8、评标方法：综合评分法（总计100分）

# 评标因素及权值：

| 评标 因素 | 权值 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30% | 超出采购限额的报价按无效报价处理计零分，在预算限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。高于评标基准价的投标供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |
| 商务 响应 | 5% | 经过有效性和符合性审核合格的投标供应商，投标文件中对付款、交货、测试、验收、售后服务等方面进行响应说明，视响应程度赋1～5分。无响应说明的不计分。 |
| 产品技术指标评审 | 40% | （1）、投标产品的技术指标和性能完全满足招标文件要求计20分。一般指标不满足，每条扣1分，*参数指标不满足的每条扣3分，扣完为止。 对于*参数指标必须提供技术支持文件（如产品样本、技术说明书、权威部门出具的检验报告等）。 （2）、投标产品备品备件齐全，操作方便，安全可靠。评标委员会横向进行比较，较好计7～10分，好计4～6分，一般计1～3分。 （3）加分项（5分）投标设备主要技术指标、参数经评标小组认定优于招标文件规定的相应技术指标、参数，并且有实质性能提升的，横向比较优于内容，根据优于的程度每一项加0.5-2分（优于内容满足最大要求的加2分，以此类推），最高加3分。 （4）技术偏离表完全复制招标要求标注响应的，专家可给予0-5分扣分。 |
| 质量 保证 | 7% | 项目实施安排合理，供应商针对本次采购任务有具体的供货组织安排，详细的人员、财力调配、运输等方案说明。按其响应程度计1～7分。 |
| 业绩 | 8% | 提供2016年5月至今同类项目的业绩，附有其供货合同 。每提供一个计1分，满分8分。 |
| 培训及售后服务 | 10% | （1）、针对本项目，在本地建立了售后服务机构，并出具相关证明。针对本采购项目及采购人实际需求提供详细具体可行的售后服务措施承诺。按其响应程度计1～5分。 （2）、负责为采购人培训操作人员，并有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式等说明。按其响应程度计1～5分。 |

9、推荐中标候选供应商名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，由高到低进行汇总排序，推荐中标候选单位。评标委员会依据评标结果写出评标报告。

七、定标

1、采购代理机构应在评标结束后五个工作日内，将评标报告送采购人定标。

2、采购人在收到评标报告后五个工作日内，根据评标报告对评标过程及结果进行严格审核后确定中标供应商，复函采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的“定标”复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标供应商发“中标通知书”。

4、采购代理机构将评标过程及中标人情况书面报监督机构备案。

八、合同

采购人在自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，采购人与中标供应商洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标供应商的投标文件均作为合同的组成部分。

九、中标服务费

1、中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付中标服务费。

2、中标服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）规定标准（按标段） 收取。

十、重新招标或者变更采购方式

1、投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家或在评标期间，出现符合专业条件的投标供应商不足三家或对招标文件实质响应的投标供应商不足三家，经请示监督机构同意后，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第18号令）第四十三条规定和《政府采购非招标采购方式管理办法》（第74号令）的相关原则处理。

2、投标供应商的投标报价超过财政限额，根据 “政府采购法”的有关规定按无效报价处理。

3、定标或确定成交单位后，中标（成交）单位无正当理由拖延或拒签合同，监督机构有权取消其中标（成交）资格，并按评标结果顺序重新确定中标（成交）单位。同时报请监督机构处通报全市，取消其进入政府采购市场的资格，并按规定予以处罚，并没收其投标保证金。

4、供应商对该项目有质疑的，按照《政府采购法》及相关部令文件的规定，应当书面形式向采购人或采购代理机构提交以下资料：

1）、质疑函一式三份；

2）、营业执照、法人授权书、法人身份证及被授权人身份证。（以上证件须提交原件及加盖红章的复印件）；

3）、具体的质疑事项及事实依据；

4）、署名具体质疑日期。

采购代理机构名称：陕西省中诚信招标有限公司

地址：西安市南二环西段21号华融国际商务大厦A座11E

联系方式：029-85239299

十一、 西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行（具体联系名单附后）。投标供应商在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照实施方案规定的程序申请办理，具体规定可登陆西安政府采购网(www.xazfcg.gov.cn)重要通知专栏和西安市财政局网站(www.xaczj.gov.cn)政府采购专栏中查询了解。

| 2015年度西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单 |
| --- |
| 序号 | 合作单位名称 | 主办单位名称 | 联系部门 | 联系人员 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 西安投融资担保有限公司 | 西安投融资担保有限公司 | 业务四部 | 王蓉 汪晓宇 | 88480371 13110423743 88489590 13629260305 | 信用担保 |
| 2 | 中国银行股份有限公司 陕西省分行 | 中国银行西安二环世纪星支行 | 公司业务部 | 胡涛 叶楚沙 | 88360743 18629048822 88360749 13772153612 | 信用融资 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司 陕西省分行 | 建设银行西安市南大街支行 | 公司部 | 杨向晖 | 87281468 13379229383 | 信用融资 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 陕西省分行营业部 | 工商银行陕西分行营业部 | 小企业金融业务部 | 牛国群 张航 | 87609569 18992851811 87609761 13891883334 | 信用融资 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司 陕西省分行营业部 | 农业银行西安西大街支行 | 公司业务部 | 贾珊 高雅 | 87617245 13891957123 87613444 13659192425 | 信用融资 |
| 6 | 交通银行股份有限公司 陕西省分行 | 交通银行西安西五路支行 | 个人贷款中心 | 李卫公 雷强 | 87297632 13991290525 87272444 18629362690 | 信用融资 |
| 7 | 招商银行股份有限公司 西安分行 | 招商银行西安未央路支行 | 公司银行部 | 杨皓 马秦香 | 62811553 15002905553 62811553 13609183259 | 信用融资 |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司 西安分行 | 民生银行西安分行 | 城建金融部 | 李楠 | 88266088-8450 13572058213 | 信用融资 |
| 9 | 中国光大银行股份有限公司 西安分行 | 光大银行经济技术开发区支行 | 对公客户经理部 | 高艺瑄 | 15619006186 | 信用融资 |
| 10 | 昆仑银行股份有限公司 西安分行 | 昆仑银行西安分行 | 机构投行部 | 韩天清 | 86978975 15609108028 | 信用融资 |
| 11 | 平安银行股份有限公司 西安分行 | 平安银行西安分行 | 业务发展七部 | 祝捷 王尧 | 18629505188 18591767577 | 信用融资 |
| 12 | 北京银行股份有限公司 西安分行 | 北京银行西安分行 | 营业部 | 范诗阳 曹英 | 13991945764 18691892195 | 信用融资 |
| 13 | 兴业银行股份有限公司 西安分行 | 兴业银行西安分行 | 新城业务总部 | 徐常磊 鲁旸 | 15991623666 15389081886 | 信用融资 |

- 招标内容及要求

| 标段号 | 采购内容 | 数量 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 新生儿数字化广域眼底成像系统 | 1套 | 130 | 进口 |
| 第二标段 | 脱水机 | 1套 | 32 | 进口 |
| 第三标段 | 流式细胞分析仪 | 1套 | 130 | 进口 |

第一标段：新生儿数字化广域眼底成像系统      数量：1套

技术要求：

数字化广域眼底成像系统主要技术参数

1、适用人群：适用于新生儿、婴幼儿全眼科（包括眼底、角膜和眼外）等成像;

2、拍摄范围：眼底、角膜和眼外等（含房角和头面部）。

3、光学系统：

3.1摄像系统：高清CMOS摄像机/高分辨率真彩CMOS传感器；

*3.2图像抓取速度：≥ 30fps（frame/s）；

*3.3影像分辨率≥200万像素；

3.4图像拍摄方式：具有连续动态视频摄影、单张拍摄等方式；

*3.5可视角：≥130度；

3.6光源照度：0—1200Lx；

3.7光源显色指数：Ra≥85,色温≥2700；

3.8光源类型：LED冷光源

3.9具有光源亮度、对焦等自动调节功能；

3.10具有光源自动安全保护功能；

3.10数据采集传输类型：静态/动态图像均可通过不同方式进行采集。

4、计算机系统

4.1品牌计算机;

4.2操作系统：MS Windows或以上操作系统，双核处理器4G内存，支持802.11a/b/g/n无线协议；

4.3 可移动存储介质：≥  1T;

4.4彩色液晶显示器：≥ 12英寸;

4.5图像打印机：六色高清彩色喷墨打印机;

5、软件系统功能。

5.1内置数字影像采集回放软件;

5.2单次摄像持续时间：≥ 60秒;

5.3视频保存格式：数据无压缩;

5.4视频可按帧回放，便于从中提取清晰的静态图像;

5.5数据库分类搜索功能：提供人名，ID，出生日期等搜索;

5.6域管理功能：能够将不同种类病人，不同医生检查的病人等根据需要分类存储，调取域之间可加密，指定用户才能访问;

5.7图像对比功能：任意两张图像并排对比，并可打印出来;

5.8图像处理：提供对比度、亮度、红绿蓝三原色等图像调节功能;

5.9图像及数据可根据需要单独或批量本地导入导出;

5.10影像标注：对采集的图像进行后处理标注编辑功能，提供注释、标记功能。

6、网络功能

6.1能够开放接口与院内数据系统互联，厂家负责提供技术支持;

6.2提供远程医疗网络接口;

6.3  2KW  UPS稳压电源一个，延时≥30min。

7、通讯系统：

7.1、手持端、键盘、打印机与主机连接方式：无线;

7.2、数据传输方式：无线传输;

7.3、数据存储模式：手持端存储、主机存储;

7.4、无线数据传输速率：≥512KB/S，传输无延迟;

7.5、数据导入导出：加密、专用格式数据无线导入导出。

第二标段：脱水机          数量：1套

一、整体要求

1  主要用于病理组织的脱水;

* 2  仪器通过CFDA认证，提供“进”字号注册证。

二、主要技术参数

1 脱水机类型：全密闭、全自动、智能化、柜式脱水机;

* 2 显示屏：一体化彩色显示屏，实时监测；纯中文软件,系统的任何一个界面都是中文显示;

* 3 处理量  ≥280个标准包埋盒包埋的样本;

4 蜡缸容量  ≥4.0升;

5 试剂缸容量 ≥4.0升;

6 蜡缸≥3个;

7 试剂缸≥10个;

8 蜡缸温度范围:40-65º;

9 试剂温度范围：室温，30－55º;

10 真空加压功能，真空：－70kPa，压力：＋35kPa;

11 孵育时间：0－99小时59分钟;

*  12试剂管理：具有试剂管理系统，提示试剂使用明细及更换周期， 试剂相溶性检测功能，主动检测试剂是否冲突并提出警示，阻止错误程序;

13 试剂管理系统RMS：

13.1 根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定;

13.2 具有设定试剂和石蜡的使用寿命功能;

13.3 机器具有自动计数，到达阈值后会自动提示的功能;

13.4试剂具有自动按照“新鲜”程度排序并使用的功能。

14 其他功能：

14.1延时功能：程序化，最长一周;

14.2脱水缸采用不锈钢材料,使用倒锥体设计,避免试剂的交叉感染;

14.3有预检测功能,可以在正式启动程序之前及时发现潜在故障;

14.4具有石蜡清洁程序，能有效地分离石蜡中的溶剂污物后再使用;

14.5液体感应器：具有光学液体感应器，监测试剂过浅或满溢;

14.6密码锁定：控制屏具有密码锁定功能，防止误操作。

三、其他要求

配备3KW  UPS稳压电源一个，延时≥30min。

第三标段：流式细胞分析仪      数量：1套

技术要求：

一、整体要求：

1   用于临床检测分析，兼顾基础医学研究;

2  仪器通过CFDA认证，提供“进”字号注册证。

二、主要技术参数：

1 光学系统

*1.1激光器： 配置488nm、633nm激光器，两激光≥6色荧光分析，共8项参数检测;

1.2激光光路固化，无需人工调试校正光路;

1.3流动室为光胶耦合物镜石英杯，数值孔径（NA）≥1.1;

1.4荧光信号接收：采用连续全反射光路检测系统，首先收集波长最长的荧光信号（如PE-Cy7），最后收集波长最短的荧光信号（FITC），保证荧光信号在传递过程中衰减最小。

2检测分析系统

*2.1荧光灵敏度： FITC≤2MESF、PE≤2MESF;

*2.2仪器分辨率：仪器所有荧光检测通道的CV小于等于2%（全峰宽或半峰宽）;

2.3最小样本量≤30 µL，适合微量样本和稀有样本的检测（如骨髓样本）;

*2.4最大样本流速≥60µl/分钟;

2.5检测速度≥10000事件/秒;

2.6最大检测颗粒直径为50 µm;

*2.7上样模式：支持管式自动及手动上样，标配≥40管位的自动上样器;

2.8样本交叉污染率≤0.1%;

2.9最小样本残留量≤0.1%。

3 信号处理系统

3.1电子系统采用高达26比特的浮点运算，电子死时间为0，以最大程度保证数据检测精度和分辨率;

3.2最大数据储存量超过10的20次方，确保检测数据的完整和准确;

3.3信号脉冲处理：任意参数的脉冲信号高度、面积、宽度检测以及比率检测;

3.4 时间参数：可与任意参数结合, 做动态检测;

3.5 光补偿方式：全矩阵补偿，具有在线补偿、脱机补偿、网络补偿等功能;

*3.6具有独立的淋巴亚群临床自动报告分析软件，具有自动圈门、自动生成报告等功能。

4、质控系统

4.1 具有完善的质控系统，包括全套质控品和质控软件;

4.2 可在一管中完成所有实验和日常仪器条件的设置优化，包括仪器的稳定性、灵敏度、激光功率状态、系统压力等。

5、液流系统

5.1配备外置的独立液流系统车，提供仪器使用所需要的全部液流单独容器，包括鞘液、DI水、清洗液、废液等； 并可全自动执行各类清洗程序，无需实验人员值守更换液体;

5.2进样方式：细胞的上样方式正压上样，而非其它;

*5.3鞘液桶容量不低于20L，可连续检测20小时不间断。

6、数据管理系统

6.1工作站的要求：分析速度快，Windows XP 或更高版本操作系统;

6.2显示器打印机：≥19英寸液晶显示器、彩色打印机一台;

6.3软件包：主机操作软件包、主分析软件包、TBNK临床自动报告软件各一套;

6.4数据与医院现行PC系统兼容，可以与医院LIS系统/HIS网络进行无缝连接，满足现代化医院数据管理和输出的需求。

三、售后服务及其他要求

1.维修服务：2小时内响应，专职工程师24小时内到位;

2.备品配件：国内建有流式细胞仪零备件库，备品备件齐全;

3.免费设备安装调试，整机质保一年，质保期满后维修零配件只收取成本费;

4. 免费提供安装培训、售后应用培训， 终身提供临床应用支持。

第四部分  合同主要条款

供 货 协 议

（此合同主要条款，除商务条款以外，其余部分，只作为参考，                      具体以采购人所提供合同为准）

甲方：（采购人）

乙方：（中标单位名称）

一、合同内容:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同有效期内，合同总价一次包死，不受市场价变化、不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

4、进口产品须提供口岸报税单、商检报告单，并负责承担产生的所有费用。

三、合同结算

1、合同款的支付：

1-1、采购货物送至甲方指定地点,并经甲方组织验收合格后的 15 个工作日内，支付合同总金额的90% ；

1-2、剩余10％的质保金，待质保期满后一次性无利息付清;

1-3、终身维护保养，质保期满后，只收取配件成本费。

2、发票直开采购单位。

四、交货条件:

1、交货地点：宝鸡市妇幼保健院指定地点。

2、交货期：中标即日起20日内。

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、货物的质保期为验收合格后  36个月。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：免费为采购人培训设备操作及维护人员。

3-1、培训内容：由采购人指定；

3-2、培训地点：由采购人指定；

3-3、培训时间：由采购人指定；

3-4、培训人数：由采购人指定；

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4.1 投标方需配备一名技术人员，配合甲方进行产品验收，安装，调试，使用培训，维修培训等工作，并且全部费用计入产品售价内，不得向甲方二次收费。

4.2 供货商需提供原厂三年免费维修（含人损），提供7*24小时电话支持（包含法定节假日），服务响应时间不超过2小时，解决问题不超24小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，供应商应免费提供替代产品，确保正常使用，由此发生的全部费用（包括往返等费用）均由供应商承担。同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，应无偿更换同型号、同规格的产品。

如因供货人原因造成以上现象无法有效解决，供货人承担由此而引起的相关责任。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

- 按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货设备技术规格及参数表

5、竞争性谈判文件

6、竞争性谈判响应文件

十一、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，   备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

第五部分   投标文件格式

正本/副本

项目编号：SXZCX2019-003

宝鸡市妇幼保健院医疗设备采购项目

投 标 文 件

投 标 人：

项目编号：

标    段：

时    间：

目      录

第一部分：投标函

第二部分：开标一览表（报价表）

设备分项报价表

投标产品偏差表

第三部分：投标方案说明

第四部分：投标供应商承诺书

第五部分：投标供应商资格证明文件

法定代表人授权书

第一部分  投标函

陕西省中诚信招标有限公司：

我单位收到贵公司SXZCX2019-003号招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供投标产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我公司的投标总报价为：人民币（大写）：            （￥：       万元）

3、我方提交的投标文件正本壹份，副本叁份，正本的PDF格式电子版一份（U盘）。

4、已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的投标文件在开标后有效期为   个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

投标供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

授权代表：_________________________________________

_____年_____月_____日

第二部分   开标一览表（报价表）1

(单品目适用)

标段号：                                       单位 ：万元

| 报价内容 产品名称 | 产品费 | 运杂费 | 其它 费用 | 总计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： （小写：￥ ） |

投标供应商                  法定代表人/授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年       月      日

开标一览表（报价表）2

(多品目适用)

标段号：                                       单位 ：万元

| 品目号 | 报价内容 产品名称 | 制造厂 | 产品费 | 运杂费 | 其它 费用 | 总计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： （小写：￥ ） |

投标供应商                  法定代表人/授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年       月      日

产品分项报价表

共  页，第  页

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造厂商 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标产品的各部分组成报价表与产品总价一致。

投标供应商                          法定代表人/授权代表

（公章）：                           （签字或盖章）：

投标产品偏差表

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 招标文件 要求数据 | 投标文件 实际数据 | 响应 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：响应说明填写：优于、相同、低于

投标供应商                    法定代表人/授权代表

（公章）：                         （签字或盖章）：

第三部分  投标方案说明

第四部分  投标供应商承诺书

陕西省中诚信招标有限公司：

做为参加贵单位组织的宝鸡市妇幼保健院医疗设备采购项目招标采购项目（第二次）的投标供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标供应商                    法定代表人/授权代表

（公章）：                         （签字或盖章）：

年    月    日

第五部分  投标供应商资质证明文件

见招标文件要求

法定代表人授权书

陕西省中诚信招标有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（投标供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     电传：

法定代表人/授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 正反面 | 授权代表身份证复印件 正反面 |
| --- | --- |

投标供应商                    法定代表人：

（公章）：                         （签字或盖章）：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

（要求：本授权有效期自开标之日起不得少于90天）

投标保证金交纳凭据粘贴页